G80圆锥车削指令格式与运用

【教学目标】

1、理解G80代码圆锥车削基本格式

2、能灵活对G80代码圆锥车削进行运用

【重点、难点】

1、 G80代码圆锥车削的分析与运用

【教学方法】讲授法、演示法

2)G80——锥面切削削循环

指令格式: N   G80  X（U）   Z（W）   I   F  ；

指令功能;

刀具从循环起点（即刀具起点）开始按矩形循环，最后又返回到循环起点。

指令说明:

N---程序段号

G80---内/外径切削循环代码

X、Z---切削终点坐标的绝对值

U、W---切削终点坐标的相对值

I为切削始点与圆锥的切削终点的半径值。

F---切削进给速度

① N   G80  X40  Z-12  I-5  F  ；

A：循环起点

B：切削起点

C：切削终点

I=-5

A：循环起点

B：切削起点

C：切削终点

注：

1、刀具的进刀方向由I值的正、负值判断。

- 编写圆锥加工时, G80指令中必有I值; I值是表示切削起点与切削终点的半径值。

I=（切削起点X值 –切削终点X值）÷2

3、I值的大小由循环起点来确定的，当循环起点变化时，切削起点随着变化（如图3-17与图3-18之间的区别）I值随之变化；当刀具定位X值（循环起点）大于（或等于）锥度大径X值，定位Z值等于锥度小径Z值，那么循环起点的X值就是切削起点的X值（如图3-17）。当刀具定位X值大于（或等于）锥度大径X值，定位Z值大于锥度小径Z值，那么切削起点的X值就是锥度小径的延长线与刀具定位的Z值方向的轴所交的点X 值（如图3-18）

4、切削终点为锥度大径值，G80指令切削完毕刀具返回定位点。

- 当加工内锥面循环时：（应用刀具：内孔外圆刀）

I==7.5

① N   G80  X30  Z-12  I7.5 F  ；

A：循环起点

B：切削起点

C：切削终点

② N   G80  X30  Z-10  I6  F  ；

注：

1、刀具的进刀方向由I值的正、负值判断。

2、加工时, G80指令中必有I值; I值是表示切削起点与切削终点的半径值。

I=（切削起点X值 –切削终点X值）÷2

3、I值的大小由切削起点来确定的，当循环起点变化时，切削起点随着变化（如图3-20与图3-21之间的区别）I值随之变化；当刀具定位X值（循环起点）小于（或等于）锥度小径X值（即切削终点），定位Z值等于锥度大径Z值，那么循环起点的X值就是切削起点的X值（如图3-20）。当刀具定位X值小于（或等于）锥度大径X值，定位Z值大于锥度小径Z值，那么切削起点的X值就是锥度大径的延长线与刀具定位的Z值方向的轴所交的点X 值（如图3-21）

4、切削终点为锥度小径值，G80指令切削完毕刀具返回定位点。

【课堂小结】

本节课让学生学习了数控车床基本代码G80圆锥车削格式及基本含义，要求学生必须掌握G80圆锥车削的格式及用法。