## 实验一   数控车床的基本操作

一、实验目的：

1、掌握数控车床的安全操作规程；

2、了解数控车床结构及系统操作面板；

3、掌握以手动方式及MDI方式操作数控车床；

二、实验材料及场地：

1、机械基础实验室（机加工方向）；

2、数控车床GSK980TA。

三、实验内容：

1、指导教师结合课本内容讲解数控机床的相关工艺知识，以及数控车床GSK980TA的主要结构；

2、开机、紧急操作，熟悉机床的安全操作规程。

3、操控数控面板，掌握各个按键的作用；

4、在MDI界面设置机床运动参数：主轴转速、刀具等；

5、手动控制机床主轴转动以及刀具在X轴和Z轴方向的运动；

6、对刀操作，设置坐标原点。

四、思考题

1、数控车床的坐标系是如何定义的？

2、什么是绝对坐标系?什么叫增量坐标系?

3、试说明常用的M代码的功能和含义？

## 实验二    数控车床编程及加工

一、实验目的：

1、熟悉数控车床的安全操作规程；

2、掌握数控程序录入和编辑方法；

3、掌握机床刀具轨迹仿真；

4、能够进行简单零件的工艺分析及数控编程。

二、实验要求：

1、安全操作机床；

2、正确录入和编辑程序；

3、刀具轨迹仿真；

4、正确分析加工工艺；

5、加工简单零件

三、实验材料及场地：

1、机械基础实验室（机加工方向）；

2、数控车床GSK980TA；

3、Ф30塑料棒；

4、游标卡尺。

四、实验内容：

1、按图纸确定工件坐标系及坐标原点，确定加工路线、切削工艺参数、循环方式等；

2、先于机床外编程，再输入至数控系统（手动输入和自动输入）；

3、机上验证程序后实施加工。

六、练习题目

《数控机床操作与编程》实验报告书

班级：                  姓名：               学号：

| 课程名称 | 数控机床操作与编程 | 实验项目 |  | 实验项目类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 验 证 | 演示 | 综合 | 设计 | 其他 |
| 指导教师 |  | 成 绩 |  |  |  |  |  |  |
| 一、实验目的 二、实验内容 三、使用仪器、材料 四、实验步骤（工艺分析后的加工步骤） |
| 五、实验过程原始记录(图和程序) 六、实验结果及分析 七、思考题 教师签名 年 月 日 |