# 《汽车电器设备原理与维修》子课题

知识点电子教案脚本

| 知识点元数据信息 |
| --- |
| 标题 | 起动机的组成 | 语种 | 中文 |
| 关键字 | 起动机、组成 | 描述 | 介绍起动机的组成 |
| 覆盖范围 |  | 贡献者 | 石磊 |
| 要求 |  | 实体 | 重庆市经贸中等职业技术学校 |
| 学习资源类型 | 教学课件 | 难度 | 中 |
| 是否为难点 | 是 | 是否为重点 | 是 |
| SCORM类型 | SCO | 交互类型 |  |
| 知识点代号 |  | 交互程度 |  |
| 知识点位置 | 项目二 汽车起动系统(任务1起动机的组成(起动机的组成 |
| 典型学习时间 | 5 | 持续时间 | 15分钟 |
| 其它平台要求 |  |
| 终端用户类型 | 学习者 |
| 专业大类 | 机械类 |
| 所属专业 | 汽车制造与检修技术 |
| 适用对象 | 普通中职、职高、成人中专、技工校学生 |
| 适应课程 | 汽车电器设备原理与维修 |
| 适用学校类型 | 普通中职、职业高中、成人中专、/校 |
| 适用学历层次 | 普通中职、职高、成人中专、技工校 |
| 适用地区 | 全国 |
| 版权限制 |  |
| 文档编辑 | 石 磊 | 贡献日期 | 2016/7/9 |
| 审核校对 | 雷昌浩 | 审核日期 | 2016/10/11 |

起动机的组成的主要内容

引入策略

问题引入 通过一个农用车发动机启动机的组成实例引入。

学习内容

三、起动机的组成 起动机是起动系统的核心，主要由直流电动机、传动机构和控制装置三部分组成。 1.起动机用直流电动机、直流电动机由电枢、磁极、电刷与电刷架、机壳等组成，各部分详述如下： （1）电枢 电枢由电枢轴、电枢铁芯、电枢绕组和换向器等组成。电枢的作用是产生磁转矩。 电枢铁芯由硅钢片叠装而成，并固定在电枢轴上，铁芯外围开有线槽，用来安装电枢绕组。 换向器由铜质换向片与云母片相间叠压而成，作用是把通入电刷的直流电传递给电枢绕组，并适时改变电枢绕组中电流方向。 （2）磁极 磁极由磁铁芯和磁场绕组组成，固定在机壳上，其作用是产生磁场。大多数起动机有四个磁极。四个磁极有两种连接方式，一是四个绕组全部串联，二是先两个串联，再并联。 （3）电刷与电刷架 电刷与电刷架的作用是将电流引入电动机中。电刷用铜和石墨粉压制而成，装在电刷架中，借弹簧压力压紧在换向器上 （4）机壳与端盖 机壳做成圆筒形，一端开有窗口，作为观察电刷与换向器之用，平时用防尘箍盖住。机壳上有一绝缘接线端，在内部与磁场绕组一端相接。 端盖分为前端盖和后端盖，前端盖用铸铁浇铸而成，其上有拨叉座，后端盖用钢板压制而成，其上装有四个电刷架。前后两个端盖分别装在机壳两端，用两个长螺栓与机壳固定在一起。

总结评价

本知识点主要介绍了启动机的组成。

随堂测试

测试题见：《起动机的组成》 试题制作脚本.doc