# 《汽车电器原理与维修》子课题

知识点电子教案脚本

| 知识点元数据信息 |
| --- |
| 标题 | 蓄电池的充电 | 语种 | 中文 |
| 关键字 | 蓄电池、充电 | 描述 | 介绍了蓄电池的充电过程 |
| 覆盖范围 |  | 贡献者 | 石磊 |
| 要求 |  | 实体 | 重庆市经贸中等职业技术学校 |
| 学习资源类型 | 教学课件 | 难度 | 中 |
| 是否为难点 | 是 | 是否为重点 | 是 |
| SCORM类型 | SCO | 交互类型 |  |
| 知识点代号 |  | 交互程度 |  |
| 知识点位置 | 项目一 汽车电源系统(任务2 蓄电池的充电与放电(蓄电池的充电 |
| 典型学习时间 | 5 | 持续时间 | 15分钟 |
| 其它平台要求 |  |
| 终端用户类型 | 学习者 |
| 专业大类 | 机械类 |
| 所属专业 | 汽车制造与检修技术 |
| 适用对象 | 普通中职、职高、成人中专、技工校学生 |
| 适应课程 | 汽车电器原理与维修 |
| 适用学校类型 | 普通中职、职业高中、成人中专、技工校 |
| 适用学历层次 | 普通中职、职高、成人中专、技工校 |
| 适用地区 | 全国 |
| 版权限制 |  |
| 文档编辑 | 石 磊 | 贡献日期 | 2016/7/9 |
| 审核校对 | 雷昌浩 | 审核日期 | 2016/10/11 |

蓄电池的充电的主要内容

引入策略

问题引入 通过应急灯蓄电池的充电引入。

学习内容

充电过程 蓄电池将外接电源的电能转换成化学能储存起来的过程称为蓄电池的充电过程。 充电时，蓄电池接直流电源，电源的正负极分别接蓄电池的正负极，如图1－13a)所示。当电源电压高于蓄电池的电动势时，在电源电压的作用下，电流从蓄电池的正极流入、负极流出，正极板上的PbSO4转变为二氧化铅，负极板上的PbSO4转变为铅。两个极板上的反应消耗了水，生成了H2SO4。当电源断开时，充电过程即被终止，正负极与电解液之间达到新的电离平衡状态；只有当正负极板上的PbSO4全部转变为PbO2和Pb时，充电过程才完全结束。 蓄电池充电过程具有以下特征： 正、负极板上的活性物质逐渐由PbSO4转变为PbO2和Pb。 随着充电的进行，电解液中的水减少、H2SO4增多，电解液密度上升。 3．随着充电的进行，PbSO4的减少及PbO2和Pb的增多，蓄电池的供电能力逐渐恢复。

总结评价

本知识点主要介绍了蓄电池的充电原理及其特征。

随堂测试

测试题见：《蓄电池的充电》试题制作脚本.doc