# 汽车发动机构造与维修 子课题

知识点电子教案脚本

| 知识点元数据信息 |
| --- |
| 标题 | 曲轴和凸轮轴的传动方式 | 语种 | 中文 |
| 关键字 | 曲轴和凸轮轴的传动方式 | 描述 | 对曲轴和凸轮轴的传动方式介绍 |
| 覆盖范围 |  | 贡献者 |  |
| 要求 |  | 实体 | 重庆经贸中等专业学校 |
| 学习资源类型 | 教学课件 | 难度 | 难 |
| 是否为重点 | 是 | 是否为难点 | 是 |
| SCORM类型 | SCO | 交互类型 |  |
| 知识点代号 |  | 交互程度 |  |
| 知识点位置 | 项目三 配气机构(第一节 配气机构概述(曲轴和凸轮轴的传动方式 |
| 典型学习时间 | 10分钟 | 持续时间 | 20分钟 |
| 其它平台要求 |  |
| 终端用户类型 |  |
| 专业大类 | 机械类 |
| 所属专业 | 汽车制造与检修 |
| 适用对象 | 普通中职、职高、成人中专、技工校学生 |
| 适应课程 | 汽车发动机构造与维修 |
| 适用学校类型 | 普通中职、职业高中、成人中专、技工校 |
| 适用学历层次 | 普通中职、职高、成人中专、技工校 |
| 适用地区 | 全国 |
| 版权限制 |  |
| 文档编辑 | 张富强 | 贡献日期 | 2015/09/21 |
| 审核校对 |  | 审核日期 |  |

曲轴和凸轮轴的传动方式的主要内容

引入策略

问题引入 在发动机中，是什么机构通过传动机件（摇臂、正时链条、链轮），准确地按一定时间控制气门的开启与关闭，保证发动机按一定规律进行换气。今天我们就曲轴和凸轮轴的传动方式进行分析。

学习内容

一、配气机构的型式 （一）、按照曲轴和凸轮轴的传动方式，分为 1、齿轮传动 2、链条传动 3、齿形带（同步带）传动 图3-8 配气机构传动方式 传动方式 传动路线 特点 应用 齿轮传动 曲轴正时齿轮（钢）→凸轮轴正时齿轮（铸铁或胶木） 工作可靠，啮合平稳、噪声小 凸轮轴下置、中置式配气机构 链条传动 曲轴→链条→凸轮轴正时齿轮 可靠性、耐久性略差，噪声大，造价高 凸轮轴上置式配气机构 齿形带传动 曲轴→齿形皮带→凸轮轴正时齿轮 成本低，工作性能好 凸轮轴上置式配气机构 齿轮传动：应用在下置凸轮轴发动机。采用斜齿齿轮。 链条和齿形皮带传动：链条传动噪声小，用于中置式或顶置式凸轮轴发动机。 （二）按照每缸气门数目分 二气门、四气门、五气门、八气门等等。一般发动机都采用每缸两个气门，即一个进气门和一个排气门的结构。为了改善换气，在可能的条件下，应尽量加大气门的直径，特别是进气门的直径。但是由于燃烧室尺寸的限制，气门直径最大一般不能超过气缸直径的一半。当气缸直径较大，活塞平均速度较高时，每缸一进一排的气门结构就不能保证良好的换气质量。因此，在很多新型汽车发动机上多采用每缸四个气门结构。即两个进气门和两个排气门。

总结评价

本知识点主要介绍了曲轴和凸轮轴的传动方式，为后续的拖拉机的故障分析打下基础，更有助于加深学生们的实践动手操作能力。

随堂测试

测试题见：3.1.4 曲轴和凸轮轴的传动方式 试题.doc