1.2.2 房屋完损等级评定程序 试题

1．在评定完损等级时，要以房屋的实际完损程度为依据，严格按建设部颁发的( )进行 。

A.《建筑抗震鉴定标准》

B.《建筑抗震加固技术规程》

C.《危险房屋鉴定标准》

D.《房屋完损等级评定标准》

答案：D

2. 在评定完好房屋时，房屋的结构部分的各项指标都要达到完好标准，才能评定为( ) 。

A. 完好房

B. 基本完好房

C. 一般损坏房

D. 严重损坏房

答案：A

3. 在评定严重损坏房屋时，结构、装修、设备等各部分的分项完损程度不能下降到( ) 。

A. 完好房

B. 基本完好房

C. 一般损坏房

D. 危险房

答案：D

4.房屋完损等级的评定程序是( ) 。

A. 建立评定组织，制定房屋完损等级的评定计划。

B．组织评定人员培训，搞好试点工作。

C. 准备查勘工具以及各种统计记录表格。

D. 按《房屋完损等级评定标准》进行现场查勘鉴定。

E．按房屋完损等级评定方法分析每栋房屋的查勘资料，确定该房屋的完损等级。

F．评定房屋完损等级后，填写房屋完损等级统计汇总表，进行统计汇总。

答案：ABCDEF

5. 在评定完损等级时，( ) 等项的完损等级程度是决定该房屋完损等级的主要条件。

A. 施工条件

B. 地基基础

C. 承重构件

D. 屋面

答案：BCD