31.受压构件的构造要求

1.下列哪一种构件属于受压构件？（C）

A.次梁     B.板    C.柱子    D.主梁

2.受压构件主要分为轴心受压构件和（偏心受压构件）。

3.目前工程中，最主要的柱子截面形式有正方形截面、矩形截面和（圆形截面）。

4.边长为800mm以上的柱子，通常以（ B  ）mm为模数？

A.500     B.100    C.150    D.200

5.钢筋混凝土受压构件中，其混凝土的强度等级一般不低于（C20）。

6.试阐述柱子中箍筋的作用？

答：柱中配置箍筋，不仅可以提高柱的受剪承载力，还可以防止纵向钢筋弯曲，同时还能够固定纵向钢筋并与其形成钢筋骨架。