- 选择题（共25道）

- ☆将结构健康监测系统比作神经系统，则传感器相当于（）。

A、神经末梢                        B、传输神经

C、中枢神经                        D、大脑

- ☆FTP与HTTP是常用于（）的数据传输协议。

- 感知层                          B、网络层

C、传输层                          D、应用层

- ☆监测系统可分为三层：感知层、网络层和应用层，感知层由（）构成。

A、传感器及传感器网关技术         B、互联网或专网

C、数据中心                       D、系统应用

- ☆下列选项中属于数字信号的是（）。

A、电压信号                        B、电流信号

C、电阻信号                        D、电磁信号

- ☆在实际应用中，若想得到计算机可以处理的信号，需要经过（）处理。

A、放大       B、滤波       C、D/A转换    D、A/D转换

- ☆下列关于各通信技术优缺点的描述，正确的是（）。

A、串口通信因为传输距离短，所以传输效率高。

B、ZigBee响应速度快，衍射能力强。

C、以太网不会因为系统增大而出现不可预料的故障。

D、NB-IoT的模块自身成本低，利于节省成本。

- ☆RS-485通信网络是一种（）网络。

A、单工                            B、半双工

C、全双工                          D、并行总线

- ☆下列传感器的选择原则中，不是基于工程结构健康检测长期的工作需求的是（）。

A、稳定性                          B、耐久性

C、先进性                          D、适用性

- ☆下列边坡监测中所使用传感器与布设点对应错误的是（）。

A、拉线式位移计——边坡地表        B、导轮式固定测斜仪——土体内部

C、液压式沉降仪——土体内部            D、孔隙水压计——土体内部

- ☆下列不属于桥梁健康监测使用的环境监测设备的是（）。

A、风速仪                        B、风向仪

C、雨量计和蒸发计                D、温度传感器

- ☆传感器根据原理进行分类的传感器为（）。

A、加速度传感器                    B、光学式传感器

C、位移传感器                       D、数字传感器

- ☆基于弦振动的理论的传感器的测试参数是（）。

A、应力应变                        B、挠度

C、倾斜                            D、振动模态

- ☆静力水准主要用于监测结构、坡面、地表的（）。

A、倾斜     B、水平位移     C、内部位移    D、竖向位移、沉降变化

- ☆在桥梁监测中，下列不属于应力应变监测的是（）。

A、混凝土结构表面                  B、内部应变

C、水平位移                        D、钢索受力

- ☆下列不属于通行荷载监测指标的是（）。

A、轴载荷                          B、轴数、轮数

C、车速                            D、车辆高度

- ☆结构损伤监测内容不含（）。

A、损伤部位、范围。

B、损伤类型。

C、损伤开展情况。

D、损伤原因。

- ☆下列关于数据处理与管理模块主要功能说法正确的是（）。

A、数据预处理、数据储存、自动生成报告报表。

B、备份数据、自动导入和导出数据但不支持手工导入和导出数据。

C、兼容各种不同数据格式接口。

D、数据安全性，用户才有权限及密码，不同级别用户权限一样。

- ☆对于梁桥下列监测项目中必选监测项是（）。

A、风速风向                        B、支座反力

C、裂缝                            D、主梁振动加速度

- ☆对于拱桥下列监测项目中宜选监测项是（）。

A、车辆荷载                        B、环境湿度

C、裂缝                            D、降雨量

- ☆下列有关桥梁结构安全二级评估中基于结构动力响应的损伤识别和模型修正说法不正确是（）。

A、由于桥梁结构比较复杂，只可根据模态参数进行损伤识别。

B、损伤识别宜融合构件或局部损伤分析、多种识别方法和专项检查的结果、多传感器信息以及对比分析结构整体响应和监测点处构件或部位的损伤状态进行综合判断。

C、模型修正宜采用有限元模型，也可采用其他等效模型进行参数修正。

D、桥梁构件的监测数据可以参与相应结构构件有限元模型的直接修正。

- ☆变形测量点分为基准点和变形监测点，每个基坑至少需要基准点（）个。

A、1                              B、2

C、3                              D、4

D、经过校准或标定，且校核记录和标定资料齐全，并在规定的校准有效期内。

- ☆为了保护基坑，基坑会做许多混泥土支撑和钢结构支撑，钢结构支撑宜采用（）量测应力变化。

A、轴力计                          B、混泥土应变计

C、钢筋计                          D、锚索计

- ☆因围护墙施工、基坑开挖以及降水引起的基坑内外地层位移，下列控制条

件不正确的是（）

A、不得导致基坑的失稳。

B、不得影响地下结构的尺寸、形状和地下工程的正常施工。

C、对周边已有建（构）筑物引起的变形不得超过相关技术规范的要求。

D、持续观察现场状况就可以继续施工。

- ☆基坑施工工况的好坏，关系到生命财产安全，以下属于良好工况环境的是（）。

A、基坑周围地面存在堆载情况，有超堆荷载。

B、开挖后暴露的土质情况与岩土勘察报告有差异。

C、基坑地下水丰富，导致降水、回灌设施超负荷运转。

D、周边道路（地面）无裂缝、沉陷，基坑周围无超堆荷载。

- ☆基坑工程监测项目中，作为应测项目的土体深层位移、（坡）顶水平位移 、墙（坡）顶竖向位移 、地下水位属于（）。

A、一级基坑                        B、二级基坑

C、三级基坑                         D、一、二级基坑

- 多选（共13道）

- ☆结构远程健康监测系统的组成部分有（）。

A、传感器系统                      B、数据采集传输系统

C、数据中心（数据库）              D、监测系统管理平台

- ☆从技术架构上来看，监测系统可分为（）。

A、感知层                          B、网络层

C、传输层                          D、应用层

- ☆数据采集传输系统的组成通常包括（）。

A、数据采集仪                      B、数据网络传输设备

C、数据接收设备                    D、数据采集及传输软件

- ☆现场测试型多功能采集终端的优点有（）。

A、可以接入大量不同种类的传感器，即插即用。

B、提供现场与远程监控的无缝对接。

C、在有线或无线组网连接中，可将设备放置在现场作为长期监测基站使用。

D、充分使检测和监测灵活转换、相互融合，节约成本的前提下高度信息化。

- ☆下列属于基坑坍塌根本原因的是（）。

A、基坑边坡土体承载力不足。

B、没有对基坑稳定性进行有效监控。

C、支护结构的强度、刚度或者稳定性不足。

D、以上都属于。

- ☆变形监测参数包括（）。

- 扰度                            B、倾斜

C、裂缝                            D、温湿度

- ☆下列属于隧道监测内容的是（）。

A、湿度监测                        B、温度监测

C、气体监测                        D、位移监测

- ☆下列属于空中三维模型构建的步骤是（）。

A、控制点布置                      B、空中三角测量

C、密集匹配与模型构建              D、纹理贴合

- ☆根据传感器使用用途不同定义的传感器有（）。

A、温度传感器                      B、位移传感器

C、湿敏传感器                      D、力传感器

- ☆根据基坑规范，二级基坑应测项参数包含（）。

A、土体深层水平位移                B、坡顶水平位移

C、土压力                          D、地下水位

- ☆当基坑出现下列那些情况时，必须立即报警；若情况比较严重，应立即停止施工，并对基坑支护结构和周边的保护对象采取应急措施（）。

A、当监测数据达到报警值；

B、基坑支护结构或周边土体的位移出现异常情况或基坑出现渗漏、流砂、管涌、隆起或陷落等；

C、基坑支护结构的支撑或锚杆体系出现过大变形、压屈、断裂、松弛或拔 出的迹象；

D、周边建（构）筑物的结构部分、周边地面出现可能发展的变形裂缝或较严重的突发裂缝；

- ☆对同一监测项目，监测时宜符合要求是（）。

A、采用相同的观测路线和观测方法。

B、使用同一监测仪器和设备。

C、可以随机更换观测人员。

D、在基本相同的环境和条件下工作。

- ☆监测仪器、设备和监测元件符合下列要求的（）

A、满足观测精度和量程的要求。

B、具有良好的稳定性和可靠性。

C、需具备漂亮的外观和复杂的结构。

D、经过校准或标定，且校核记录和标定资料齐全，并在规定的校准有效期内。

- 判断题（共31道）

- ☆现场测试针对建构筑物的施工过程，而远程监测则针对建构筑物的运维期间。

- ☆当采用模拟信号作为输出信号时，传感器输出的信号可以是连续的也可以是不连续的。

- ☆通行技术包括有线通信和无线通信，蓝牙、LoRa、Zigbee、NB-IOT都属于无线通信，通信优缺点也各不相同。

- ☆NB-IoT和LoRa同为低功耗广域网（LPWAN）的技术，均适合于物联网远程监测。

- ☆RS-485接口组成的半双工网络，一般是两线制，加上一根信号地线，多采用屏蔽双绞线传输这种接线方式为总线型拓扑结构。

- ☆激光测距原理很简单，将激光对准目标发射出去，测量激光发出与接收的时间间隔再乘以光速即可得到距离。

- ☆静力水准仪的基本制造原理与连通器相同。

- ☆表面位移和内部位移、裂缝监测、支护结构位移、支撑轴力都属于基坑位移变形监测参数。

- ☆筛选传感器时，只要传感器精度高，其它的性能指标都是次要指标。

- ☆服务器是一种被动程序，只有当Internet上运行其他计算机中的浏览器发出请求时，服务器才会响应。

- ☆桥梁在线监测可分为施工期监测和运营期监测两部分，监测项目不相同。施工期主要包括应力应变监测、动态荷载试验，运营期主要包括环境监测和变形监测。

- ☆虽然支护结构的强度、刚度足够，但稳定性不足是造成基坑坍塌其中一个原因。

- ☆桥梁的实际损伤情况是呈现非线性的。

- ☆建筑物自身的构筑形态造成载荷分布不均衡使建筑物产生不均匀沉降，这种变形将随着时间的推移逐渐变大。

- ☆传感器按用途分类可以分为；光敏传感器、声敏传感器、气敏传感器、化学传感器等。

- ☆按照输出的信号类型不同，传感器可以分为模拟传感器、光敏传感器、膺数字传感器、开关传感器。

- ☆因重载经过桥梁监测点时，桥梁扰度参数发生变化，当重载撤出桥梁时，扰度参数慢慢恢复到初始状态，这种现象属于正常现象，只需要持续关注后期变化即可。

- ☆当基坑某个传感器发生报警，一定是基坑现状具有危险，无需验证现场，需要马上启动紧急预案，停止一切作业，上报现场情况。

- ☆桥梁结构安全监测系统的实施不应影响桥梁结构承载能力，不应对桥梁结构防腐工程等防护工程造成损坏。

- ☆桥梁遭受洪水、流冰、漂流物和船舶车辆的撞击、滑坡、泥石流、地震、风灾、海啸、火灾、化学剂腐蚀和特殊车辆过桥等突发事件后，应采用安全二级评估，形成安全二级评估结果。

- ☆数据处理不应纠正或剔除异常数据，保证数据真实性。

- ☆桥梁监测原始监测数据应定期储存、备份存档，后处理数据宜保持不少于3个月在线储存；经统计分析的数据应专项储存，每季度或每年数据分析后宜储存某一段或某几段典型数据。

- ☆建筑基坑工程监测可不符合国家现行有关标准的规定。

- ☆开挖深度超过 5m、或开挖深度未超过 5m 但现场地质情况和周围环境较

复杂的基坑工程均应实施基坑工程监测。

- ☆监测项目的监测频率应考虑基坑工程等级、基坑及地下工程的不同施工阶

段以及周边环境、自然条件的变化。当监测值相对稳定时，可适当降低监测频率。

- ☆当发现基坑监测数据的变化速率连续 3 天超过报警值的 50%，可以持续观察不用报警。

- ☆建筑物倾斜监测精度应符合《工程测量规范》（GB50026）及《建筑变形测量规程》（JGJ/T8）的有关规定。

- ☆安装基坑水平位移基准点时，基准点位置应该安放在基准点应埋设在基坑开挖深度 3 倍范围以外的稳定区域。

- ☆在完成基坑土压力监测、地下水位监测、锚索拉力监测的安装时，需要采集它们稳定的初始值。

- ☆土压力盒应紧贴围护墙布置，宜预设在围护墙的迎土面一侧。

- ☆基坑监测成果应包括当日报表、阶段性报告、总结报告。报表应按时报送。报表中监测成果宜用表格和变化曲线或图形反映。

参考答案

| 1星题 |
| --- |
| 单选题 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A | D | A | D | D | C | B | D | C | C |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| B | A | D | C | D | D | A | D | C | A |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  |  |  |  |  |
| C | A | D | D | D |  |  |  |  |  |
| 多选题 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ABCD | ABD | ABD | ABCD | AC | ABC | BCD | BCD | ABD | ABD |
| 11 | 12 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| ABCD | ABD | ABD |  |  |  |  |  |  |  |
| 判断题 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| √ | × | √ | √ | √ | × | √ | × | × | √ |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| × | × | √ | × | √ | × | √ | × | √ | × |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| √ | √ | × | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |