G90指令格式与运用

【教学目标】

1、理解G90代码基本格式

2、能灵活对G90进行运用

【重点、难点】

1、 G90代码的分析与运用

【教学方法】讲授法、演示法

2)G90——内/外径单一固定循环

指令格式: N   G90  X（U）   Z（W）   F  ；

指令功能;

刀具从循环起点（即刀具起点）开始按矩形循环，最后又返回到循环起点。

指令说明:

N---程序段号

G90---内/外径切削循环代码

X、Z---切削终点坐标的绝对值

U、W---切削终点坐标的相对值

F---切削进给速度

注：1、 加工内/外圆的走刀路线分四步走：1（X进）---- 2（Z切削）---- 3（X退）---- 4（Z返回）。

2、 刀具定位点（即G90指令的刀具起点）的确定：切削外圆时，刀具定位点一般要定在大于或等于被加工工件的直径；切削内圆时，刀具的定位点一般要定在小于或等于被加工工件的孔径。

- 每次进刀量和进刀方向是由G90指令中的X值（切削终点） 减去 G90指令刀具起点的X值（循环起点）来确定的；切削长度由G90指令中的Z值确定。每切削一刀就用一次G90指令，那么要完成粗加工，要数次G90指令组成一个加工循环，所以G90指令也就是“单一固定循环”。

- 刀具切削完毕返回到G90指令的刀具起点。

例：如图所示，用G90指令粗车ф40圆柱面，一共分3刀切削。

工件图                                   分析图

由图得知：加工40的外圆要切削10mm的距离，用G90指令加工将分3层切削，第1层2mm，2、3层4 mm；用3个G90指令进行粗车

N--  G0  X50  Z2；       快速定位

N--  G90 X48  Z-20  F60； 切削ф48的外圆，走刀路线：（A    B	C    D）

N--      X44；            切削ф44的外圆，走刀路线：（A    E	 F    D）

N--      X40；            切削ф40的外圆，走刀路线：（A    G     H   D）

注：1、G90指令每次执行完刀具返回（X50，Z2）的位置， 第2、3层的进刀量为6、10mm，但实际切削是4mm.。

【课堂小结】

本节课让学生学习了数控车床基本代码G90外圆车削格式及基本含义，要求学生必须掌握G90外圆车削的格式及用法。