G71指令格式与运用

【教学目标】

1、理解G71代码基本格式

2、能灵活对G71进行运用

【重点、难点】

1、 G71代码的分析与运用

【教学方法】讲授法、演示法

2)G71——内/外圆粗车循环指令

指令格式:

G71U(△d)R(e)P(ns)Q(nf)X(△u)Z(△w)F(f)S(s)T(t)

指令功能;

如果在下图用程序决定A至A’至B的精加工形状,用△d(切削深度)车掉指定的区域,留精加工预留量△u/2及△w。

指令说明:

△d：切深（每次X方向的进刀量），无符号。切入方向由AA`方向决定。（半径指定）。该指定是模态的，一直到下个指定以前均有效。也可指定。根据程序指令，参数值也改变。

e：退刀量。是模态值，在下次指定前均有效。

ns：精加工形状程序段群的第一个程序段的顺序号。

ns：精加工形状程序段群的最后一个程序段的顺序号。

△u：X轴方向精加工余量的距离及方向（直径/半径指定）。

△w：Z轴方向精加工余量的距离及方向。

F，S，T：在G71循环中，顺序号ns~nf之间程序段中的F，S，T功能都无效，全部忽略，仅在有G71指令的程序段中，F，S，T是有效的。

程序：

G00 X   Z   ； 刀具的起点位置

G71 U（△D） R（E）P（30） Q（40） X（△U） Z（△W） F（F）；

N30  G00  X   ；

G01  X    Z  F ；

G01  X    Z  ；    A—B—C—D—E—F

G01  X    Z  ；    精加工轮廓程序群

G02/G03  X    Z  R ；

N40  G01  X    Z  ；

G70  P(20)  Q(40) ;  精车A—B—C—D—E—F的轮廓

③ 内孔刀加工轮廓

注1、△d，△u都用同一地址U指定，其区分是根据该程序段有无指定P，Q区别。

2、G71指令的走刀路线：X方向进刀，Z方向切削。循环动作由P，Q指定的G71指令进行。

3、在A至F间的移动指令中的F，S及T无效，G71程序段或以前指令的F，S，T有效。另外，在带有恒线速控制选择功能时，在A到F间的移动指令中的G96或G97无效，在含G71或以前程序段指令的有效。

4、在B至F间，X轴，Z轴必须都是单调增大或减小。如图（1）中，B至E间的X轴是增大的，而到E至F间X轴又减小；这种情况下是不允许的，这样刀具会承受很大的切削力（E—F 的轮廓在粗车循环最后一刀才切削）。

5、在A至F间，顺序号NS的程序段中指定A及B间的刀具路径，可含有G00或G01指令，且在该段中不能指定沿Z轴方向移动也就是不能含有Z轴指令（如图2的情况是不允许的），如果含有Z轴指令，系统会报警；刀具移动指令必须垂直于Z轴方向。车削循环过程是平行于Z轴方向的。

6、在顺序号NS到NF的程序段中，不能调用子程序。

7、粗车循环最后一刀切削都按P 到Q 间精车程序段轨迹切削，留余量△U、△W。

实例：用G71指令对如下工件进行粗加工，毛坯为ф55。

工件图                        分析图

程序：

O0233 ；

N10  M3  S02  T0202               调用粗车刀，主轴低低速正转

N20  G00  X100  Z100；                   设立安全点

N30  G00  X55  Z2；                   快速定位，接近工件

N40  G71  U1  R1 ；             每次进刀量2mm（直径）退刀1mm

N50  G71  P60  Q110  U0.2  W0.2  F100；    对B—G 粗车加工，余量X、Z方向0.2mm

N60  G00  X15；

N70  G01  Z-10  F60 ;

N80  X30  Z-20;                     A至G的精加工轮廓程序群

N90  Z-28;

N100  X50  Z-43;

N110  Z-53 ；

N120  G00  X55 ；

N130  G00  X1OO  Z100                      返回安全点

【课堂小结】

本章让学生学习了数控车床基本代码G71格式及基本含义，要求学生必须掌握G71的格式及用法。