（螺纹车削案例）零件加工工艺卡

| 数控加工工序卡 | 产品名称 | 零件名称 | 零件图号 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 螺纹轴加工 | 05 |
| 工序号 | 程序编号 | 夹具名称 | 夹具编号 | 使用设备 | 车间 |
| 001 | O0011 | 三爪自定心卡盘 |  | 数控车 | 数控车加工车间 |
| 工步号 | 工步内容 | 切削用量 | 刀具 | 量具名称 | 备注 |
|  |  | 主轴转速n（r/min） | 进给速度F（mm/min） | 背吃刀量ap (mm) | 编号 | 名称 |  |  |
| 1 | 车端面 | 600 |  | 1 |  | 45°硬质合金车刀 | 游标卡尺 | 手动 |
| 2 | 粗车外圆 | 600 | 100 | 2 | T01 | 90°外圆粗车刀 | 千分尺 | 自动 |
| 3 | 精车外圆 | 1000 | 80 | 0.5 | T02 | 93°外圆精车刀 | 千分尺 | 自动 |
| 4 | 切槽 | 400 | 38 |  | T03 | 切槽刀 | 游标卡尺 | 自动 |
| 5 | 车螺纹 | 600 | L |  | T04 | 螺纹车刀 | 环规 | 自动 |
| 工序号 | 程序编号 | 夹具名称 | 夹具编号 | 使用设备 | 车间 |
| 002 | O0012 | 三爪自定心卡盘 |  | 数控车 | 数控车加工车间 |
| 工步号 | 工步内容 | 切削用量 | 刀具 | 量具名称 | 备注 |
|  |  | 主轴转速n（r/min） | 进给速度F（mm/min） | 背吃刀量ap (mm) | 编号 | 名称 |  |  |
| 1 | 调头车端面控制总长 | 600 |  | 1 |  | 45°硬质合金车刀 | 游标卡尺 | 手动 |
| 2 | 粗车外圆 | 600 | 100 | 2 | T01 | 90°外圆粗车刀 | 千分尺 | 自动 |
| 3 | 精车外圆 | 1000 | 80 | 0.5 | T03 | 93°外圆精车刀 | 千分尺 | 自动 |
| 4 | 切槽 | 400 | 38 |  | T03 | 切槽刀 | 游标卡尺 | 自动 |
| 5 | 车螺纹 | 600 | L |  | T04 | 螺纹车刀 | 环规 | 自动 |
| 编制 |  | 审核 |  | 批准 |  | 年 月 日 | 共1页 | 第1页 |