# 螺纹车削案例

【案例信息】

| 课题 | 螺纹车削案例 |
| --- | --- |
| 教学方法 | 示范，讲解与展示 | 授课节数 | 2学时 |
| 知识与技能目标 | 1.了解螺纹刀种类及各种螺纹车刀的应用场合 2.学会安装螺纹车刀 3. 通过教师演示，学生掌握三角形外螺纹的车削方法 4.学会测量工件尺寸 |
| 知识连接 | 1. 回忆生活中的具有螺纹的实物，复习螺纹的基本知识。 2. 掌握普通三角螺纹的特征和参数计算方法 3. 观察螺纹车刀的材料和形状特点 |
| 学习重点 | 1. 外螺纹刀的安装 2. 普通三角螺纹的基本牙型 3. 车削外螺纹的方法与步骤 |

【组织教学】

检查学生出勤，作好学生考勤记录。

强调课堂纪律，活跃课堂气氛。

强调实习纪律，做好安全文明生产。

任务一  外螺纹车刀的认识及安装

一、外螺纹车刀的种类、特征和用途

二、外螺纹车刀的安装

【技能训练】

一、目标任务

1．了解外螺纹车刀的种类及各种外螺纹车刀的应用场合。

2．学会安装外螺纹车刀。

二、示范操作

安装外螺纹车刀

三、分组练习

按课题小组轮流练习，完成本次课的训练任务。

四、巡回指导

1．身体不准靠近旋转表面，严格通电，确保设备和人身安全。

2．刃磨车刀的每一个姿势、车刀的位置和角度。

3．车刀快速安装的技巧。

4．经常提醒学生，磨刀时要戴防护眼镜和应站的安全位置，以防发生人身事故。

5．分析刃磨过程中的情况，强调注意事项。

6．及时纠正练习中出现的问题。

任务二  外螺纹车削加工

一、外螺纹车削的步骤与方法

1．加工准备

2．对刀试切削

3．正常切削

二、车端面的方法

1．45°车刀车端面

2．用偏刀车端面

三、外螺纹车削加工

四、对刀

1．X方向对刀

2．Z方向对刀

五、工件的测量

1．游标卡尺测量工件

2．千分尺测量工件

3．螺纹千分尺测量工件

【技能训练】（3小时）

一、目标任务

1．掌握外圆、外螺纹、端面和倒角的加工过程及加工方法。

2．学会测量工件外圆、外螺纹和长度尺寸。

二、示范操作

1、车削外圆、外螺纹、端面和倒角。

## 2、实习准备

| 机床 | 数控车床 |  |
| --- | --- | --- |
| 工具、刀具准备 | 卡盘扳手 | 90°车刀 |  |
|  | 刀架钥匙 | 45°车刀 |  |
|  |  | 切槽刀 |  |
|  |  | 螺纹刀 |  |
| 量具准备 | 0～200游标卡尺 |  |
|  | 25～50mm千分尺 |  |
|  | 25～50mm螺纹千分尺 |  |
| 工件 | 材料 | 45#钢 | 毛坯 | φ50X100 |  |

## 3、零件图及要求

三、分组练习

按课题小组轮流练习，完成本次课的训练任务。

四、巡回指导

1．身体不准靠近旋转表面，严格通电，确保设备和人身安全。

2．车削外圆、螺纹、端面和倒角的技巧。

3．提醒学生正确操作面板。

4．正确使用游标卡尺、千分尺等量具。

5．分析车削外圆、螺纹、端面和倒角过程中的情况，强调注意事项。

6．及时纠正练习中出现的问题。

【课题总结】

螺纹加工是数控车削中重要项目之一。整个项目的教学设计围绕“理论知识讲授→车间操作演示→实践练习→发现问题→分析问题→解决提高”的主线展开，通过教师讲授、演示，学生讨论、练习，借助于多媒体手段，全方位调动学生学习的主动性、积极性，引导学生层层深入，激发其好奇心及求知欲，主动地去探究问题，进而激发学生练习的浓厚兴趣。

【布置作业】

1．决定螺纹的三个基本要素是什么？

2．螺纹吃刀量（即切削深度）计算公式？

3．介绍用螺纹千分尺测量中径的方法。

【补充材料】

螺纹加工（G32、G92、G76）

在数控车床用车削的方法可加工直螺纹和锥螺纹。车螺纹的进刀方式有直进式和斜进式，如图1所示。斜进式时刀具单侧刃加工，可减轻负荷。切深可数次进给，每次进给背吃刀量用螺纹深度减去精加工背吃刀量，所得的差按递减分配。

螺纹切削时应注意在两端设置足够的升速进刀段和降速退刀量，如图2所示。

退刀段刀段

进刀段

A）               B）

图1 车螺纹进刀方式

A）直进式     B）斜进式            图2 螺纹切削的进刀段和退刀段

1、  G32-----切螺纹

用G32指令，可以切削相等导程的直螺纹，锥螺纹和端面螺纹（涡形螺纹）。G32指令进刀方式为直进式。用G32指令编写螺纹加工程序时，车刀的切入、切出和返回均要写入程序中。注意：螺纹切削时不可用主轴线速度恒定指令G96。

用下列指令按F代码后续的数值指定的螺距，进行公制螺纹切削。

G32 X（U）__Z(W)__F__；（公制螺纹）

F是Z方向的导程。

2、G92------螺纹切削循环（切螺纹可以不需退刀槽）

通过前面例题可以看出，螺纹加工须多次进刀，使用G32编写，程序较长，且易发生错误。为此数控车床一般均在数控系统中设置了螺纹加工循环指令G92。

G92用于螺纹加工，其循环路线与单一形状固定循环基本相同。循环路径中，除螺纹车削为进给运动外，其余均为快速运动。

（a）用下述指令，可以进行直螺纹切削循环。

G92X（U）__Z(W)__F__；（公制螺纹）

F是Z方向的导程。

3、 G76------复合型螺纹切削循环指令

按照下面的程序，可以进行如图所示的螺纹切削循环。

G76 P(m) (r) (a) Q(△dmin) R(d);

G76 X(U) Z(W) R(i) P(k) Q(△d) F(L);

m：最后精加工的重复次数1~99，此指定值是模态的，在下次指定前均有效。另外用参数也可以设定，根据程序指令，参数值也改变。

r：螺纹倒角量。如果把L作为导程。

a：刀尖的角度（螺纹牙的角度）。可以选择80°，60°，55°，30°，29°，0°6种角度。

M，r，a同用地址p一次指定,例如: m=2 , r=1.2L , a=60°,表示为P021260.

△dmin：最小切入量。

d：精加工余量。此指定是模态的，在下次被指定前均有效。

i：螺纹部分的半径差

i=0为切削直螺纹。

k：螺纹牙高（X轴方向的距离用半径值指令）。

△d：第一次切入量