# 内孔车削案例教案

【案例信息】

| 课题 | 内孔车削案例 |
| --- | --- |
| 教学方法 | 示范，讲解与展示 | 授课节数 | 2学时 |
| 知识与技能目标 | 1.了解内孔车刀的种类，学会装夹内孔车刀 2.学会编写车孔程序 3.学会粗、精车切削用量的选择 3.学会测量孔径尺寸 |
| 知识连接 | 1.内孔车刀的种类、特征和用途 2.内孔车刀的安装 3.车内孔的步骤与方法 4.测量孔径的方法 |
| 学习重点 | 1. 内孔车刀的装夹 2. 内孔的程序的编制 3. 内孔的车削步骤 |

【组织教学】

检查学生出勤，作好学生考勤记录。

强调课堂纪律，活跃课堂气氛。

强调实习纪律，做好安全文明生产。

任务一  内孔车刀的认识及安装

一、内孔车刀的种类、特征和用途

二、内孔车刀的安装

【技能训练】

一、目标任务

1．了解内孔车刀的种类，学会装夹内孔车刀。

2．学会车内孔。

二、示范操作

安装内孔车刀及车削和测量内孔

三、分组练习

按课题小组轮流练习，完成本次课的训练任务。

四、巡回指导

1．身体不准靠近旋转表面，严格通电，确保设备和人身安全。

2．正确刃磨和安装内孔车刀的技巧。

3．经常提醒学生，磨刀时要戴防护眼镜和应站的安全位置，以防发生人身事故。

4．及时纠正练习中出现的问题。

任务二  车通孔、台阶孔

一、车通孔、台阶孔的步骤与方法

1．加工准备

2．对刀试切削

3．正常切削

二、车端面的方法

1．45°车刀车端面

2．用偏刀车端面

三、通孔、台阶孔加工

四、对刀

1．X方向对刀

2．Z方向对刀

五、工件的测量

1．游标卡尺测量工件

2．千分尺测量工件

【技能训练】（3小时）

一、目标任务

1.了解内孔车刀的种类，学会装夹内孔车刀。

2．学会车内孔。

3．测量孔径。

二、示范操作

1、装夹内孔车刀及车削和测量内孔。

## 2、实习准备

| 机床 | 数控车床 |  |
| --- | --- | --- |
| 工具、刀具准备 | 卡盘扳手 | 90°车刀 |  |
|  | 刀架钥匙 | 45°车刀 |  |
|  |  | 内孔车刀 |  |
|  |  | 中心钻、Φ麻花钻 |  |
| 量具准备 | 0～200游标卡尺 |  |
|  | 25～50mm千分尺 |  |
| 工件 | 材料 | 45#钢 | 毛坯 | φ50X100 |  |

## 3、零件图及要求

三、分组练习

按课题小组轮流练习，完成本次课的训练任务。

四、巡回指导

1．身体不准靠近旋转表面，严格通电，确保设备和人身安全。

2．正确刃磨和安装内孔车刀的技巧。

3．车削和测量内孔车刀的技巧。

4．经常提醒学生，磨刀时要戴防护眼镜和应站的安全位置，以防发生人身事故。

5．正确使用内卡钳、内径千分尺、内径百分表和圆柱塞规等量具。

6．车孔时产生废品的原因和预防方法。

7．及时纠正练习中出现的问题。

【课题总结】

本次课主要学习了内孔车刀的种类、内孔车刀的装夹、内孔的车削步骤和测量孔径的方法。同学们也进行了相应的练习。通过讲解和演示及练习，使学生进一步增强对重点内容的认识和理解。更加深了对车内孔的感性认识。进而激发学生练习的浓厚兴趣。希望同学们多动手、多练习，以提高刃磨麻花钻和钻孔的熟练程度。

【布置作业】

1．内孔车刀根据刀片固定的形式可分为哪几类？

2．通孔镗刀切削部分的几何形状与什么车刀相似？

3．为防止镗刀振动，刀杆伸出的长度意见如何选取？

4. 内孔常用的测量方法有哪些？

【补充材料】

一、圆柱面切削循环

格式：N   G90  X（U）   Z（W）   F  ；

参数含义：

N---程序段段号

G90---内/外径切削循环代码

X、Z---切削终点坐标的绝对值

U、W---切削终点坐标的相对值

F---切削进给速度

刀具从循环起点（即刀具起点）开始按矩形循环，最后又返回到循环起点。图中1R、4R表示快速移动，2F、3F表示指定的工件的切削进给速度移动。X（U）、Z（W）取值为圆柱面切削终点（即C点），B点则为切削起点。如图所示：

R：快速进给

F：切削进给

A：循环起点

B：切削起点

C：切削终点

图1

C

注：

1、 加工内圆的走刀路线分四步走：1（X进刀）---- 2（Z切削）---- 3（X退刀）---- 4（Z返回）。

2、 刀具定位点（即G90指令的刀具起点）的确定：切削内圆时，刀具的定位点一般要定在小于或等于被加工工件的孔径。

3、 每次进刀量和进刀方向是由G90指令中的X值（切削终点） 减去 G90指令刀具起点的X值（循环起点）来确定的；切削长度由G90指令中的Z值确定。每切削一刀就用一次G90指令，那么要完成粗加工，要数次G90指令（改变G90中的X值）组成一个加工循环，所以G90指令也就是“单一固定循环”。

4、 刀具切削完成后返回到G90指令的刀具起点。

二、锥面切削削循环

格式：N   G90  X（U）   Z（W）   R   F  ；

A：循环起点

B：切削起点

C：切削终点

A：循环起点

B：切削起点

C：切削终点

注：

1、刀具的进刀方向由R值的正、负值判断。

2、加工时, G90指令中必有R值; R值是表示切削起点与切削终点的半径值。

3、R值的大小由切削起点来确定的，当循环起点变化时，切削起点随着变化；当刀具定位X值（循环起点）小于（或等于）锥度小径X值（即切削终点），定位Z值等于锥度大径Z值，那么循环起点的X值就是切削起点的X值。当刀具定位X值小于（或等于）锥度大径X值，定位Z值大于锥度小径Z值，那么切削起点的X值就是锥度大径的延长线与刀具定位的Z值方向的轴所交的点X 值

4、切削终点为锥度小径值，G90指令切削完毕刀具返回下刀点。