# 如何给汽车叶子板钣金

开车上路，刮刮蹭蹭的小事故在所难免。车身上的一些小伤多数会让车主郁闷半天，此时就需要到修理厂进行钣金喷漆处理。而今天，我就先为大家简单介绍一下给汽车叶子板钣金是怎样一个流程?

什么是钣金?

汽车钣金是一个汽车修理的技术手段，指汽车发生碰撞后要对车身进行修复，但不包括防腐防锈及喷漆处理。

以下给大家简单介绍一下汽车叶子板钣金流程：

1.首先打开发动机前机盖，拆除前保险杠固定螺丝，卸下前保险杠及叶子板内衬。

2.用专用撬棍将叶子板凹陷部位顶出来。

3.用锤子手工将变形的部位砸回叶子板原本的形状，一边撬一边砸，这是纯技术活，一般人模仿不来。

4.变形部位修整后，反复检查修复效果，确保是否与原型一致。

5.用砂轮机磨平敲击伤痕。

6.磨平后最后检查整形效果，如果有瑕疵立即调整。

7.检查无误后，此处钣金工作结束，可以将车辆移交到喷漆部门进行漆面处理。