# 汽车电器设备原理与维修  子课题

知识点电子教案脚本

| 知识点元数据信息 |
| --- |
| 标题 | 传感器简介 | 语种 | 中文 |
| 关键字 | 传感器 | 描述 | 传感器简介 |
| 覆盖范围 |  | 贡献者 | 陈崇 |
| 要求 |  | 实体 | 重庆市经贸中等专业学校 |
| 学习资源类型 | 教学课件 | 难度 | 难 |
| 是否为重点 | 是 | 是否为难点 | 是 |
| SCORM类型 | SCO | 交互类型 |  |
| 知识点代号 |  | 交互程度 |  |
| 知识点位置 | 项目三( 汽车点火系统(任务3 微机控制电子点火系统(传感器简介 |
| 典型学习时间 | 5 | 持续时间 | 15分钟 |
| 其它平台要求 |  |
| 终端用户类型 | 学习者 |
| 专业大类 | 机械类 |
| 所属专业 | 汽车制造与检修技术 |
| 适用对象 | 普通中职、职高、成人中专、技工校学生 |
| 适应课程 | 汽车电器设备原理与维修 |
| 适用学校类型 | 普通中职、职业高中、成人中专、技工校 |
| 适用学历层次 | 普通中职、职高、成人中专、技工校 |
| 适用地区 | 全国 |
| 版权限制 |  |
| 文档编辑 | 陈崇 | 贡献日期 | 2016/7/23 |
| 审核校对 | 雷昌浩 | 审核日期 | 2016/10/11 |

传感器简介的主要内容

引入策略

问题引入 在日常生活中，据我们常见的汽车是如何进行点火操作的？不同的汽车点火系统是否相同？这时便引出了传感器简介。

学习内容

（1）传感器 1）空气流量传感器 位于进气管的空气滤清器与节气门之间，用来测量进入汽缸的空气量，作为发动机的负荷信号，同时也是点火提前的基本信号。 2）节气门位置传感器 用来检测发动机节气门的开度和状态，以电信号的形式输入微机控制单元，微机通过这个信号来判定节气门所处的位置及发动机的工况，并修正点火提前角。 3）冷却液温度传感器 如图为冷却液温度传感器实物及内部结构图。它安装在发动机水套上，用来检测发动机冷却液的温度，是修正点火正时的依据之一。 4）进气温度传感器 实物如图所示，用来测量发动机的进气温度，以便微机准确计算空气质量，根据此信号对点火提前角进行修正。 5）进气压力传感器 实物如图所示，在D形电控燃油喷射系统中，一般安装在进气歧管上，用来检测发动机的负荷，并将其转换为电信号输入微机，微机以此作为确定点火提前角的基本信号。 6）爆燃传感器 爆燃传感器实物如图，用来检测发动机是否发生爆燃，如果发动机发生爆燃，微机将自动推迟点火时间。 7）凸轮轴位置传感器 实物如图，是确定点火基准的传感器。凸轮轴位置和曲轴位置信号是保证ECU控制电子点火系统正常工作最基本的信号。 8）曲轴位置和转速传感器 曲轴位置和转速传感器实物如图，该传感器可将发动机曲轴转过的角度变换为电信号输入微机，微机通过该信号计算出曲轴转过的角度，也可计算出曲轴的转速。

总结评价

本知识点主要介绍各种车用传感器。

随堂测试

测试题见：《传感器简介》 试题制作脚本.doc