# 汽车电器设备原理与维修  子课题

知识点电子教案脚本

| 知识点元数据信息 |
| --- |
| 标题 | 传统点火系的工作原理 | 语种 | 中文 |
| 关键字 | 工作原理 | 描述 | 对点火系工作原理进行描述 |
| 覆盖范围 |  | 贡献者 | 陈崇 |
| 要求 |  | 实体 | 重庆市经贸中等专业学校 |
| 学习资源类型 | 教学课件 | 难度 | 难 |
| 是否为重点 | 是 | 是否为难点 | 是 |
| SCORM类型 | SCO | 交互类型 |  |
| 知识点代号 |  | 交互程度 |  |
| 知识点位置 | 项目三( 汽车点火系统(任务1 传统点火系统(传统点火系的工作原理 |
| 典型学习时间 | 5 | 持续时间 | 15分钟 |
| 其它平台要求 |  |
| 终端用户类型 | 学习者 |
| 专业大类 | 机械类 |
| 所属专业 | 汽车制造与检修技术 |
| 适用对象 | 普通中职、职高、成人中专、技工校学生 |
| 适应课程 | 汽车电器设备原理与维修 |
| 适用学校类型 | 普通中职、职业高中、成人中专、技工校 |
| 适用学历层次 | 普通中职、职高、成人中专、技工校 |
| 适用地区 | 全国 |
| 版权限制 |  |
| 文档编辑 | 陈崇 | 贡献日期 | 2016/7/12 |
| 审核校对 | 雷昌浩 | 审核日期 | 2016/10/11 |

传统点火系的工作原理的主要内容

引入策略

问题引入 在日常生活中，据我们常见的汽车是如何进行起动操作的？这时便引出了传统的点火系的工作原理。

学习内容

传统点火系的工作原理： 如图3－7所示，发动机工作时，断电器凸轮在发动机凸轮轴驱动下旋转，凸轮旋转时断电器触点依次交替闭合与断开。 在点火开关接通状态下，当断电器触点闭合时（如图3－6a）），点火线圈初级绕组中有电流通过：蓄电池正极→点火开关→点火线圈初级绕组→断电器触点→搭铁→蓄电池负极。初级电流在点火线圈的铁芯中形成磁场，电能转化为磁能。 当断电器触点断开时（如图3－6b）），初级电路被切断，磁铁中的磁场突然消失，在次级绕组中感应出15～20KV电动势，此电动势作用在火花塞上，击穿火花塞电极间隙，产生电火花引燃可燃混合气。次级回路电流为：次级绕组→点火开关→蓄电池→搭铁→火花塞旁电极→火花塞中心电极→高压导线→分电器→高压导线→次级绕组。 高压电流的方向与次级绕组和初级绕组的绕向有关。对负极搭铁的蓄电池，次级绕组和初级绕组绕向相同时，可产生击穿电压低的高压电流方向。 断电器的凸轮和配电器的分火头每转一周，发动机各缸按点火顺序点火一次。 图3－6 火花塞 b) 图3－7 传统点火系统工作原理 a）初级电路接通时 b）初级电路断开时

总结评价

本知识点主要介绍了传统点火系的工作原理。

随堂测试

测试题见：《传统点火系的工作原理》 试题制作脚本.doc