# 汽车电器设备原理与维修 子课题

知识点电子教案脚本

| 知识点元数据信息 |
| --- |
| 标题 | 传统点火系的组成 | 语种 | 中文 |
| 关键字 | 点火系 | 描述 | 对点火系进行描述 |
| 覆盖范围 |  | 贡献者 | 陈崇 |
| 要求 |  | 实体 | 重庆市经贸中等专业学校 |
| 学习资源类型 | 教学课件 | 难度 | 难 |
| 是否为重点 | 是 | 是否为难点 | 是 |
| SCORM类型 | SCO | 交互类型 |  |
| 知识点代号 |  | 交互程度 |  |
| 知识点位置 | 项目三(汽车点火系统(任务1 传统点火系统(传统点火系组成 |
| 典型学习时间 | 5 | 持续时间 | 15分钟 |
| 其它平台要求 |  |
| 终端用户类型 | 学习者 |
| 专业大类 | 机械类 |
| 所属专业 | 汽车制造与检修技术 |
| 适用对象 | 普通中职、职高、成人中专、技工校学生 |
| 适应课程 | 汽车电器设备原理与维修 |
| 适用学校类型 | 普通中职、职业高中、成人中专、技工校 |
| 适用学历层次 | 普通中职、职高、成人中专、技工校 |
| 适用地区 | 全国 |
| 版权限制 |  |
| 文档编辑 | 陈崇 | 贡献日期 | 2016/7/11 |
| 审核校对 | 雷昌浩 | 审核日期 | 2016/10/11 |

传统点火系的组成的主要内容

引入策略

问题引入 在日常生活中，据我们常见的汽车是如何进行起动操作的？这时便引出了传统的点火系组成。

学习内容

1.传统点火系的组成 （１）电源 电源为蓄电池和发电机，其作用是给点火线圈提供12V的低压直流电压。 （２）点火开关 如图3－2所示，点火开关的作用是控制点火线圈的初级电路，同时也控制起动机、发电机励磁、空调、刮水器、仪表、信号灯等电路。 图3－2 点火开关 （３）点火线圈 a） b） 图3－3 开磁路式点火线圈 a)原理图 b）接线柱图 点火线圈的作用是将12V低压电转变为15～20KV的高压电。点火线圈由初级绕组、次级绕组和铁芯组成。按铁芯组成磁路形式不同，分为开磁路式和闭磁路式两种点火线圈。 1）开磁路式点火线圈 开磁路式点火线圈如图3－3所示，其中心是由硅钢片叠成的软铁芯，包在硬纸板套内。在纸板套外先绕制次级绕组，再在次级绕组外面绕制初级绕组，绕组与外壳之间装有导磁钢套，用来加强磁通。外壳底部有绝缘磁杯，用来防止高压击穿绕组绝缘而向铁芯和外壳放电。上部是胶木盖，中央突出部位是高压线插口，两侧接线柱是低压接线柱。 低压接线柱有两接线柱和三接线柱之分。三接线柱中“+开关” 接线柱、“—”接线柱分别与点火开关、分电器连接。附加电阻的作用是避免初级线圈长期工作时因电流过大而烧损。 2）闭磁路式点火线圈 如图3－4所示，闭磁路式点火线圈的铁芯加工成“口”字形或“日”字形，铁芯内部先绕初级绕组，初级绕组外面再绕次级绕组。初级绕组通电形成的磁通通过铁芯形成闭合磁路。具有漏磁少，能量损失少，转换效率高，体积小，可直接安装在分电器中等优点，广泛应用于点火系统中。 图3－4 闭磁路式点火线圈 （４）分电器 分电器由配电器、断电器、电容器、点火提前机构等组成，如图3－5所示。 图3－5 分电器 配电器由分电器盖和分火头组成。分电器盖上有与发动机汽缸数相同的旁电极，可通过分缸高压线与各缸火花塞相连。分火头安装在断电器凸轮的顶端，随凸轮一起旋转。分火头上有一金属导电片。当分火头旋转时，导电片依次与旁电极接通，将点火线圈产生的高压电，按发动机的点火顺序分别传到各缸火花塞。 断电器由固定在断电器底板上的触点和凸轮组成。凸轮在旋转时，控制触点接通和断开，从而控制点火控制系统初级电路接通和断开，使次级电路产生高电压。 电容器与断电器触点并联，用来减小触点间的火花，延长触点的使用寿命，提高次级电压。 点火提前机构由随发动机转速变化而改变提前角的离心调节器和随发动机负荷变化而改变提前角的真空点火调节器组成。 （５）火花塞 火花塞主要由中心电极、侧电极、绝缘体、壳体和接头螺母等组成，如图3－6，其功能是将点火线圈送来的高压电在两电极间形成跳火，以点燃可燃混合气。 图3－6 火花塞 b) 图3－7 传统点火系统工作原理 a）初级电路接通时 b）初级电路断开时

总结评价

本知识点主要介绍了传统点火系的组成。

随堂测试

测试题见：《传统点火系的组成》 试题制作脚本.doc