# 汽车电器设备原理与维修  子课题

知识点电子教案脚本

| 知识点元数据信息 |
| --- |
| 标题 | 分电器的检修 | 语种 | 中文 |
| 关键字 | 分电器 | 描述 | 分电器检修 |
| 覆盖范围 |  | 贡献者 | 陈崇 |
| 要求 |  | 实体 | 重庆市经贸中等专业学校 |
| 学习资源类型 | 教学课件 | 难度 | 难 |
| 是否为重点 | 是 | 是否为难点 | 是 |
| SCORM类型 | SCO | 交互类型 |  |
| 知识点代号 |  | 交互程度 |  |
| 知识点位置 | 项目三( 汽车点火系统(任务1 传统点火系统(分电器的检修 |
| 典型学习时间 | 5 | 持续时间 | 15分钟 |
| 其它平台要求 |  |
| 终端用户类型 | 学习者 |
| 专业大类 | 机械类 |
| 所属专业 | 汽车制造与检修技术 |
| 适用对象 | 普通中职、职高、成人中专、技工校学生 |
| 适应课程 | 汽车电器设备原理与维修 |
| 适用学校类型 | 普通中职、职业高中、成人中专、技工校 |
| 适用学历层次 | 普通中职、职高、成人中专、技工校 |
| 适用地区 | 全国 |
| 版权限制 |  |
| 文档编辑 | 陈崇 | 贡献日期 | 2016/7/14 |
| 审核校对 | 雷昌浩 | 审核日期 | 2016/10/11 |

分电器的检修的主要内容

引入策略

问题引入 在日常生活中，据我们常见到汽车打不着火？这时便引出了分电器的检修。

学习内容

分电器的检测与维修： 分电器的常见故障有：断电器触点烧蚀；分电器盖或分火头破裂、受潮、积污而漏电；触点臂弹簧张力减弱等。 （1）检测断电器触点接触状态 断电器触点应光洁平整，触点接触面应不小于90%，触点厚度不小于0．5mm，如触点有轻微烧蚀，可用细砂纸打磨干净；若触点表面严重烧蚀、凹凸不平，应更换新触点。两触点的中心线应重合，其上下偏移量可借助活动触点的上下垫圈调整，左右偏移量可用钳子扭动固定触点架调整。 （2）触点间隙检查 用塞尺检查断电器触点间隙，正常值为0．35～0．45mm。如不符合要求，可松开紧固螺钉，转动调整螺钉调整到规定范围后再锁紧紧固螺钉。 （3）检查分火头和分电器盖是否漏电 使中央高压线端部距分火头的导电片4～6mm，起动发动机或者人工接通与断开断电器触点，用高压电检验分火头的绝缘，若高压线与分火头之间有高压火花出现，说明分火头损坏；若无火花，说明分火头良好。 （4）测量分火头电阻 按图所示连接测分火头电阻，阻值应在规定范围内。如桑塔纳为（1±0．41）KΩ、奥迪为（5±1．0）KΩ，若不符合要求，应更换分火头。 （5）触点臂弹簧张力检测 触点闭合时，用弹簧秤的挂钩钩在活动触点的一端，沿着触点轴向拉动弹簧秤，如图所示，当触点刚刚分开时，弹簧秤的示数应为5～7N，否则调整弹簧张力或更换触点。

总结评价

本知识点主要介绍了分电器的检测与维修。

随堂测试

测试题见：《分电器的检修》 试题制作脚本.doc