# 汽车发动机构造与维修 子课题

知识点电子教案脚本

| 知识点元数据信息 |
| --- |
| 标题 | 凸轮轴的维修 | 语种 | 中文 |
| 关键字 | 凸轮轴的维修 | 描述 | 对凸轮轴的维修介绍 |
| 覆盖范围 |  | 贡献者 |  |
| 要求 |  | 实体 | 重庆经贸中等专业学校 |
| 学习资源类型 | 教学课件 | 难度 | 难 |
| 是否为重点 | 是 | 是否为难点 | 是 |
| SCORM类型 | SCO | 交互类型 |  |
| 知识点代号 |  | 交互程度 |  |
| 知识点位置 | 项目三 配气机构(第三节 配气机构维修(凸轮轴的维修 |
| 典型学习时间 | 10分钟 | 持续时间 | 20分钟 |
| 其它平台要求 |  |
| 终端用户类型 |  |
| 专业大类 | 机械类 |
| 所属专业 | 汽车制造与检修 |
| 适用对象 | 普通中职、职高、成人中专、技工校学生 |
| 适应课程 | 汽车发动机构造与维修 |
| 适用学校类型 | 普通中职、职业高中、成人中专、技工校 |
| 适用学历层次 | 普通中职、职高、成人中专、技工校 |
| 适用地区 | 全国 |
| 版权限制 |  |
| 文档编辑 | 张富强 | 贡献日期 | 2015/09/21 |
| 审核校对 |  | 审核日期 |  |

凸轮轴的维修的主要内容

引入策略

问题引入 凸轮轴的作用是通过传动机件（摇臂、正时链条、链轮），准确地按一定时间控制气门的开启与关闭，保证发动机按一定规律进行换气。如果凸轮轴出现误差，我们是怎么样的来维修呢？今天我们就凸轮轴的维修方法进行分析。

学习内容

一、凸轮轴的检修 1、凸轮轴裂纹的检查 凸轮轴清洗后，首先应检查有无裂纹，可用磁力探伤法进行检查，如有裂纹应更换凸轮轴。 2、凸轮轴的弯曲变形 图3-38 凸轮轴的弯曲变形检测 以凸轮轴中间轴颈对两端轴颈的径向圆跳动误差来衡量，检查方法如图所示。将凸轮轴放置在V型铁上，V型铁和百分表放置在平板上，使百分表触头与凸轮轴中间轴颈垂直接触。转动凸轮轴，观察百分表表针的摆差即为凸轮轴的弯曲度。 检查完毕后将检查结果与标准值比较，以确定是修理还是更换 3、凸轮的轮廓磨损的检修 凸轮的磨损使气门的升程规律改变和最大升程减小，因此凸轮的最大升程减小值是凸轮检验分类的主要依据。 凸轮高度的测量如图所示，用千分尺测量凸轮的最小高度，若凸轮的最小高度低于允许值，应更换凸轮。 凸轮最大升程的检查，是先用千分尺测量凸轮的高度值，此值减去凸轮的基圆直径，即为凸轮的最大升程。 图3-39 凸轮的轮廓磨损的检修 4、凸轮轴轴颈的检修 用千分尺测量凸轮轴轴颈的圆度误差和圆柱度误差。凸轮轴轴颈的圆度误差不得大于0.015mm，各轴颈的同轴度误差不得超过0.05mm。否则应按修理尺寸法进行修磨。

总结评价

本知识点主要介绍了凸轮轴的维修方法，为后续的拖拉机的故障分析打下基础，更有助于加深学生们的实践动手操作能力。

随堂测试

测试题见：3.3.4 凸轮轴的维修 试题.doc