授课教案

| 授课节次 | 8.3.1 | 课程 名称 | 房屋维修技术与预算 | 授课序号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业 | 物业管理 | 任课教师 | 张丹媚 |
| 课型 | 理论课 （√）实践课（ ） | 授课时数 | 1课时 |
| 场所 | 普通教室□多媒体教室▇ 计算机房□实训室□语音室□ 其它□ |
| 教学目的 | 1.掌握给排水管道维修工程量的计算规则； 2.了解给水排水管道维修定额的套用方法。 |
| 本次课 主要内容 | 1.掌握给排水管道维修工程量的计算规则； 2.了解给水排水管道维修定额的套用方法。 |
| 本次课 重点难点 | 重点：掌握给排水管道维修工程量的计算规则 难点：掌握给排水管道维修工程量的计算规则 |
| 教学内容 | 案例导入： 管道工程量计算规则 给水管道计算工程量=按图计算的水平管长度+立管长度 其中： （1）水平长度： 借用建筑物平面图所注尺寸和设备位置尺寸进行计算。按照不同材质、不同管径均以管道中心线长度计算延米，计算时不扣除阀门、接头零件等所占的长度，但疏水器、减压器、水表的长度应予扣除。 （2）立管长度：用管道系统图、剖面图的标高进行计算。 注：室内给水铸铁管道的安装，已包括接头零件的安装人工费，但不包括接头零件的价格，接头零件的价格另外单独计算。 二、给水排水管道管件及器具工程量的计算 1、管件的计算方法： (1)法兰安装均以“副”为单位计算。 (2)弯头、三通安装均以“个”计算。 2、卫生器具的计算方法： (1)卫生器具的安装均以“套”计算。 (2)地漏、排水栓以“个”计算。 (3)法兰水表、疏水器、减压器、消火栓安装均以“组”为单位计算 三、管道附件的工程量计算方法： 各种阀类的安装按其不同型号、规格分别以“个”为单位计算，但浮球阀安装以“套”为单位计算。 四、管道支架等工程量计算方法： （1）设备支架及托、吊卡制作安装以“kg”为单位； （2）镀锌铁皮套管以“m2”为单位计算工程量，钢管套管以“m”为单位计算。 五、给水排水管道工程其他项目工程量的计算 (1)室内给水排水管道设计规定的需防露部分按其不同管道周长，以 “m2”为单位计算防露工程量。 (2)管道维修工程发生的零星挖填土按实际体积，以“m3”计；地面、墙面剔凿沟槽时按延米计算工程量；墙面、地面剔凿孔洞时按“个”计算工程量；沟道清扫按“延米”计算工程量。 (3)给水排水维修工程发生的原有管道、管件及器具的拆除工程量，分别按上述相应的规定“长度、个、套、组”进行计算。 给水排水管道维修定额的使用 一、管道的分界点 给水管道的室内与室外部分以建筑物墙外皮1.5m为分界线，入口处设阀门的以入口阀门为分界线；站类管道以墙内皮为界。 二、管道安装环境的划分规定： 1)一般明装指操作地点至管道中心线高3.6m以下的露明管道。 2)高空管道指安装高度超过3.6m的管道以及在设备层、管廊内的管道安装可套用高空管道定额。 3)暗装管道指半通行地沟、通行地沟、地板下、管井及顶棚内的管道。 4)从干管引出的垂直管以及直接与器具连接的管道均为立支管。 三、定额的套用 (1)小便器冲洗管制作安装定额中不包括阀门的内容，其阀门执行阀门安装定额。 (2)单独大便器安装按定额用工的40％计算，单独安装大便器水箱(包括铜活)按定额用工的60％计算。 (3)疏水器、减压器安装的阀门数量与定额数量不同时，可进行换算。 (4)法兰阀门安装不包括法兰，其法兰安装执行相应的定额子目。 (5)当本地区现行的修缮工程预算定额的项目不能满足生产实际的需要。 |
| 课堂小结 | 本节主要学习给排水管道维修工程量的计算规则；。 |