8.3.1 给排水管道与设备维修工程预算的编制   试题

1．依据《GB50242-2002·建筑给水给水及采暖工程施工质量验收规范》的规定，金属管道的立管管卡设置，在（　　）时每层必须安装1个。

A. 采用无保温管

B. 楼层高度大于5m

C. 楼层高度小于或等于5m

D. 采用保温管

答案：C

2. 管道的（　　）是确定管道工程施工工艺的主要因素。

A. 连接方式

B. 强度

C. 硬度

D. 化学成分

答案：A

3. 施工图规格中的De通常用于以下（　　）管道的标注。

A. 金属管

B. 塑料管

C. 复合管

D. 砼管

答案：B

4.给水管网的布置方式有（    ）。

A、上行上给式

B、下行上给式

C、上行下给式

D、环状供水式

E、下行下给式

答案：BCD

5. 排水系统中清通设施包括（   ）。

A. 检查井

B. 检查口

C. 扫除口

D. 地漏

E. 存水弯

答案：BC