授课教案

| 授课节次 | 8.3.3 | 课程 名称 | 房屋维修技术与预算 | 授课序号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业 | 物业管理 | 任课教师 | 张丹媚 |
| 课型 | 理论课 （√）实践课（ ） | 授课时数 | 1课时 |
| 场所 | 普通教室□多媒体教室▇ 计算机房□实训室□语音室□ 其它□ |
| 教学目的 | 1.掌握电气设备维修工程量的计算规则； |
| 本次课 主要内容 | 1.掌握电气设备维修工程量的计算规则 |
| 本次课 重点难点 | 重点：掌握电气设备维修工程量的计算规则 难点：掌握电气设备维修工程量的计算规则 |
| 教学内容 | 案例导入： 一、电气线路工程量的计算 （1）线路计算方法： 线路工程量=按图计算的水平长度+竖直长度 其中： 1）水平长度：各种线路配管道长度按照不同材质计算延米，计算时不扣除接线箱、接线盒、灯头盒、开关盒、插座盒及分线盒等所占的长度，遇管路变径及分支路时，按盒中心点计算。 2）竖直长度：用管道系统图、剖面图的标高进行计算。 (2)金属软管敷设按根计算。 (3)配线工程中，护套线不分芯数按实际长度计算延米；夹板配线分别按二、三线的实际长度计算延米。 二、电气器件及器具工程量的计算 (1)接线箱、接线盒、灯头盒等按个计算。 (2)各种灯具、开关、插座分规格以套为单位计算。 (3)配电箱以台为单位计算；配电盘以块为单位计算；闸具以个为单位计算；熔断器以组为单位计算。 三、管道支架等工程量计算方法： 支架及制作安装以个为单位，螺栓、抱箍制作安装以根为单位计算工程量，穿墙套管制作安装以套为单位计算。 四、电气工程其他项目工程量的计算 (1)电气线路、送配电设备及装置的调试以“系统”为单位计算工程量。 (2)避雷针制作安装以“根”为单位计算；接地极制作安装以“根”为单位计算；接地电阻测试以“组”为单位计算。 (3)电气维修工程发生的原有电线管拆除按不同材质以“延米”计算；金属软管拆除以“根”计算；管内各种配线的拆除、电气器件及器具的拆除工程量，分别按上述相应的规定以“长度、个、套、组”进行计算。 五、电气维修工程定额的使用 (1)定额的作业高度，除另有注明者外，均以4m以内为准。 (2)本定额配线整修内容为原有配线方式不变，只包括20％以内的少量线路变更，超出20％线路变更的执行相应的电气专业预算定额。 (3)各种配管定额中，均不包括金属支架制作安装和灯头、开关、插座、分线盒、接线盒的安装内容。 (4)管路需要抹水泥砂浆保护层时，每百米增加2个工日；需要密封处理时，每百米增加3个工日。 (5)灯具安装定额是按明线、暗线综合考虑的。 (6)配电箱、配电盘均不包括刷油及包铁皮的内容，实际发生时执行相应专业的定额。 (7)木制配电箱(板)定额用木材是综合考虑的，如与实际不同时可按实调整。 (8)当本地区现行的修缮工程预算定额的项目不能满足生产实际的需要。 |
| 课堂小结 | 本节主要学习电气设备维修工程量的计算规则。 |