对某物业管理项目中的房屋进行查勘与初步鉴定

南华商厦为9层框混结构的商住楼。由贵州省建筑科研设计院设计，贵阳市第一建筑工程公司五处施工，1998年竣工投入使用。以人工挖孔桩基础为主，局部为钢筋混凝土独立柱基，下设地下室，上为3层框架结构裙房，抬两幢平行布置的5层砖混结构住宅。由于此次火灾发生在裙房的1层及2层的局部，地下室和3层未过火，上部住宅也未受火灾影响，故对住宅部分不予赘述。

裙房部分平面布置为长7跨45m，宽7跨45m，柱距有12m和24m，总建筑面积6075㎡，单层建筑面积2025㎡（详见设计图）。地下室层高，底层层高，2层层高，3层层高。裙房框架柱以700×700㎜为主，部分为800×800㎜和500×500㎜，框架梁断面尺寸为300×700㎜，次梁断面为250×500㎜；现浇钢筋混凝土地下室顶板及2、3层楼板板厚100㎜，4层楼板板厚150㎜；梁板混凝土设计等级，除4层为C40外，其余为C35，柱混凝土设计等级以下为C35，以上为C30；框架柱在梁底以下有约30㎜厚的水泥砂浆粉刷层，其余均为清水构件。

裙房的1、2层为个体商业用房，中部设有内部楼梯和自动扶梯，有宽约2m的通道，通道侧为防火铝合金卷闸门。经营户采用防火（混凝土小板）和非防火材料自行隔断成小间营业铺面，以经营服装百货为主；地下室及3层大部分为堆放服装的仓库，部分为办公用房（如3层局部为派出所的办公用房）。室内地坪地砖贴面，吊顶由经营户采用防火材料和非防火材料自行完成。住宅的砖墙封闭楼梯间设在房屋两侧，与商场分开。