项目七：安装硬盘、光驱、电源、显卡及各连接线

学年度第一学期

授课课程：计算机组装与维修实训                         授课教师：

| 授课班级 |  | 授课日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 授课类型 | 理实一体 | 学 时 数 |  |
| 教学目标 |  |
| 教学内容 |  |
| 重点难点 |  |
| 教学方法 |  |
| 学习方法 |  |
| 教学过程设计 | 备 注 |
| 课题引入 | 项目描述：子骏终于被批准独立组装一台计算机了，这时迎来了子骏的第一位装机客户，子骏除了要安装项目八的内容外，还要安装硬盘，光驱，电源，显卡以及各种连接线。 |  |
| 教学步骤 及 主要内容 | 项目分析：完成本项目，需要子骏掌握各部件的安装方法，同时具有较强的动手能力和认真负责的态度。 任务单 1 安装硬盘 2 安装光驱 3 安装主机电源 4 安装显卡 5 连接主机内外各连接线 项目实施：按照任务单依次完成。 任务一：安装硬盘 任务分析：完成本项目，需要子骏掌握硬盘的安装方法和操作的技巧。 理论知识：涉及硬盘的认识、接口类型等知识，参考项目一和项目二。 任务实施： 将硬盘小心放入机箱内的硬盘托架上，并使硬盘侧面的螺丝孔对准硬盘托架上 的螺丝孔。如图9-1所示： 2、拧紧螺丝将硬盘固定在硬盘托架上，完成硬盘的安装。 任务二：安装光驱 任务分析：完成本任务，需要子骏掌握光驱的安装方法和技巧。 理论知识：涉及光驱的认识、接口类型等知识，参考项目一。 任务实施： 1、拆掉机箱前面的光驱挡板，如图所示： 2、将光驱从机箱前面板小心的插入光驱卡槽中，使得光驱前表面和机箱的面板保 持相平。 3、拧紧螺丝，将光驱固定在光驱托架上，完成光驱的安装。 任务三：安装主机电源 任务分析：完成本任务，需要子骏掌握电源的安装技巧。 理论知识：认识电源，参考项目一。 任务实施： 将电源对应地放入机箱上方预留的安装电源空位处，并将电源上的螺丝孔对准 机箱后面的螺丝孔。 2、将螺丝钉对准机箱上的螺丝孔，拧紧螺丝，就完成了电源的安装。如图9-5所示： 任务四：安装显卡 任务分析：完成本任务，需要子骏掌握显卡的安装技巧。 理论知识：涉及显卡的认识，接口类型等知识，参考项目一和项目三。 任务实施： 观察显卡接口类型，选择主板上的显卡插槽类型，清除相应插槽上的扩充挡板 和螺丝。 2、将显卡对准AGP插槽或PCI-E插槽并插入 3、拧紧螺丝将显卡牢牢的固定在机箱上， 任务五：连接主机与各外部设备的连接线 任务分析：完成本任务，需要子骏熟悉各连线接口的连接方法。 理论知识： 1、机箱面板连接线常见的有硬盘指示灯（HDD LED）、电源按钮(POWER SW)、重启按钮(RESET SW)、前置音频(AUDIO)、前置USB接口连线等。 2、常见的数据线有SATA数据线和IDE数据线， 任务实施： 1、连接SATA接口硬盘数据线和IDE接口光驱数据线。 2、连接电源线包括连接主板电源线，连接光驱电源线，连接硬盘电源线。 3、连接显示器，将显示器的数据线对准显卡的数据输出接口，插牢，旋转数据线接头两边的螺丝，将数据线牢牢的固定在显卡上。 4、连接键盘和鼠标，如果是PS/2接口，键盘使用紫色接口，鼠标使用绿色接口。 如果键盘鼠标是USB接口。 5、连接音频接口，一般包括音频输出接口和MIC(麦克风)接口。 6、连接网线，主要是连接RJ-45接口。 7、连接主机电源线。 8、盖上主机侧面板，完成计算机的组装。 |  |
| 课堂练习 | 独立实践 |  |
| 其他 |  |  |
| 小结与作业 |  |
| 课堂小结 |  |  |
| 本课作业 |  |  |
| 本课教学后记（课堂设计理念，实际教学效果及改进设想） |