8255并行接口实验

一、实验目的与要求

1. 掌握8255A和微机接口方法。

2. 掌握8255A的工作方式和编程原理

二、实验内容

1、实验原理

如实验原理图1所示，PC口8位接8个开关K1~ K8，PB口8位接8个发光二极管，从PC口读入8位开关量送PB口显示。拨动K1~ K8，PB口上接的8个发光二极管L1~ L8对应显示K1~ K8的状态。

2、实验线路连接

（1）8255A芯片PC0~ PC7插孔依次接K1~ K8。

（2）8255A芯片PB0~PB7插孔依次接L1 ~ L8。

（3）8255A的CS插孔接译码输出070H－07FH插孔。

- 实验主要仪器设备和材料

PC机、DVCC-8086JH实验系统及连接导线

4、实验步骤

(1) 按图1连好线路。

(2) 运行实验程序。1。按“调试”按钮

2．按“运行”按钮

在DVCC－8086JH数码管上显示“8255-1”，同时拨动K1~K8,L1~L8会跟着亮灭

三、实验程序

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE

IOCONPT EQU 0073H

IOCPT	EQU 0072H

IOBPT	EQU 0071H

CONTPORT EQU 00DFH

DATAPORT EQU 00DEH

DATA1	 EQU 0500H

START:	JMP IOLED

IOLED:	CALL FORMAT

CALL LEDDISP

MOV AL,89H

MOV DX,IOCONPT

OUT DX,AL

NOP

NOP

NOP

IOLED1: MOV DX,IOCPT

IN AL,DX

MOV DX,IOBPT

OUT DX,AL

MOV CX,0FFFFH

DELAY:	LOOP DELAY

JMP IOLED1

LEDDISP:MOV AL,90H

MOV DX,CONTPORT

OUT DX,AL

MOV BYTE PTR DS:[0600H],00

LED1:	CMP BYTE PTR DS:[0600H],07H

JA  LED2

MOV BL,DS:[0600H]

MOV BH,0H

MOV AL,CS:[BX+DATA1]

MOV DX,DATAPORT

OUT DX,AL

ADD BYTE PTR DS:[0600H],01H

JNZ LED1

LED2:	RET

FORMAT: MOV BX,0

MOV WORD PTR DS:[BX+0500H],4006H

ADD BX,2

MOV WORD PTR DS:[BX+0500H],4040H

ADD BX,2

MOV WORD PTR DS:[BX+0500H],6D6DH

ADD BX,2

MOV WORD PTR DS:[BX+0500H],7F5BH

RET

CODE ENDS

END  START

四、思考题

试将B口与C口的功能对调（连线对调），如何编写程序

答：

把IOLED段的89H改为82H，把IOLED1段中的IOCPT和IOBPT对换。82H（1000 0010）表示用B口输入，C口输出，均使用方式0.IOCPT和IOBPT分别对应B、C口的地址。

程序代码如下：

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE

TCONTRO  EQU 004BH

TCON2	 EQU 004AH

CONTPORT EQU 00DFH

DATAPORT EQU 00DEH

DATA1	 EQU 0500H

START:	JMP TCONT

TCONT:	CALL FORMAT

CALL LEDDISP

MOV DX,TCONTRO       ;将控制口地址给ＤＸ

MOV AL,10110101B ;选通道二，先写低字节，后高字节,方式2，数字控制用BCD码

OUT DX,AL　　　　　　　　　　;写控制字

MOV DX,TCON2　　　　　　　　;计数器二的地址给ＤＸ

MOV AX,10D　　　　　　　　　;计数初值为10（十进制）

OUT DX,AL　　　　　　　　　　;写低字节

MOV AL,AH

OUT DX,AL　　　　　　　　　　;写高字节

HLT　　　　　　　　　　　　　 ;停机

LEDDISP:MOV AL,90H

MOV DX,CONTPORT

OUT DX,AL

MOV BYTE PTR DS:[0600H],00

LED1:	CMP BYTE PTR DS:[0600H],07H

JA  LED2

MOV BL,DS:[0600H]

MOV BH,0H

MOV AL,CS:[BX+DATA1]

MOV DX,DATAPORT

OUT DX,AL

ADD BYTE PTR DS:[0600H],01H

JNZ LED1

LED2:	RET

FORMAT: MOV BX,0

MOV WORD PTR DS:[BX+0500H],4006H

ADD BX,2

MOV WORD PTR DS:[BX+0500H],4040H

ADD BX,2

MOV WORD PTR DS:[BX+0500H],6D4FH

ADD BX,2

MOV WORD PTR DS:[BX+0500H],7F5BH

RET

CODE ENDS

END  START

按实验要求，修改后的实验程序如上。在思考题实验中，用了方式二控制计数端口二，计数初值设为10，即当用CLK(1MHz）进行计数时，每次当计完十个时钟周期，OUT输入端就由高电平变为低电平，就是先有十个周期的高电平，接着低电平出现的只有一个时钟周期，比较短；实现将1MHz的CLK转化为1KHz的信号；