循环程序设计

实验报告

课程名称：微机原理及应用

实验名称：循环程序设计

实验形式：在线模拟+现场实践

提交形式：在线提交实验报告

学生姓名：     学 号：

年级专业层次：

学习中心：

提交时间：       年      月       日

一、实验目的 掌握数组的处理方法、简单循环程序的设计 掌握代码段、数据段和附加段的查看方法

二 、实验内容 现有X、Y二个数组 X=32、-43、76、95、-1 Y=-78、127、-128、-125、88 用汇编语言编程，计算两个数组之和，结果送另一数组，即S(i)=X（i）+Y（i）。 要求：观察不同数制的机器数表示方法； 观察数据段、代码段的位置和大小。

三、 预习要求 根据实验内容写出完整的预习报告（画出程序流程图并编写出程序代码）； 复习内存分段概念、数据类型伪指令语句中的表达式、无进位加法和带进位加法的实现、多位10进制数带进位加法的实现、简单循环的实现； 3、观察数据段和代码段的位置和大小。

四、编写完整的程序代码 DATA SEGMENT ;定义数据段 X DB 32，-43，76，95，-1 Y DB -78,127，-128，-125，88 S DB 5 DUP(?) DATA ENDS CODE SEGMENT ;定义代码段 ASSUME CS: CODE, DS:DATA START: MOV AX,DATA ；数据段初始化 MOV DA,AX MOV CL,5 MOV BX,0 NEXT MOV AL,X[BX] ADD AL Y[BX] MOV S[BX],AL INC BX DEC CL JNZ NEXT MOV AH,4CH ;返回DOS INT 21H CODE ENDS ;代码段结束 END START ;程序结束

五、思考题 1．根据实验要求写出运行后正确无误的MASM、LINK和DEBUG命令格式。 C:\masm>MASM TEST3; C:\masm>LINK TEST3; C:\masm>DEBUG TEST3.EXE; 其中TEST3为源程序的名字 写出程序的数据段、代码段的位置和大小 数据段位置： 起始地址：00000H,终止地址：0000EH, 数据段的大小：0000FH 规范字节 代码段的位置： 起始地址：00010H, 终止地址：0002EH, 代码段的大小：0001FH规范字节