项目三  综合布线实训题

第一部分 技能部分

本赛项总分100分，总分乘以30%即为整个竞赛的单项累积分数，竞赛时间为1小时。设计竞赛需使用Microsoft VISIO或AUTOCAD软件，根据组委会提供的工程需求环境，结合国标GB50311-2007规范进行相关设计。竞赛试题内容由参赛队三位选手自行分工完成。所有图纸需要在右下角适当位置注明设计者（参赛队和选手编号组成）。

综合布线案例需求

项目名称：某大楼综合布线系统工程

项目需求信息：

某大楼分三层；楼长50m，楼宽25 m，楼层高4 m。现需对大楼综合布线系统进行设计，采用的布线系统性能等级为6类非屏蔽（UTP）系统。其中一层60个信息点，二层50个信息点，三层16个信息点。

1、 工作区：全部采用6类信息模块，每个信息点采用双口信息面板设计，其中左边为网络点，右边为语音点。安装方式采用明装底盒固定。工作区网络跳线采用2米六类跳线，语音跳线采用2米2芯RJ11跳线。

2、 配线子系统：水平电缆为4对六类UTP双绞线、安装方式为明装PVC线槽布线。

3、干线子系统：语音采用25对大对数电缆，数据采用6芯多模室内光缆。

4、设备间/配线间：水平配线架(语音、数据)全部选择六类24口配线架，语音垂直干线配线架选用100对110型配线架，数据垂直干线配线架采用ST 24口光纤配线架。

5、 布线产品品牌为“VCOM”。

6、设备间（BD）位于二楼离电缆井5米，一楼设置配线间（FD）离电缆井5米，三楼采用无主干设计。

7、垂直干线线缆的计算方法：每层垂直线缆长度(m)=(距BD的楼层数×层高＋电缆井至BD距离＋端接容限(光纤10 m，双绞线6 m))×每层需要根数，总垂直干线线缆长度等于各楼层垂直线缆长度之和。

8、设计方案不考虑冗余设计。

一．综合布线系统图绘制（35分）

图纸采用A4页面设计，A4纸张打印输出，制作综合布线系统图并且输出JPG文件保存至以参赛队号命名桌面文件夹，文件名：某大楼综合布线系统图。

1、根据给出的信息点，合理设计一个综合布线拓扑结构图。

2. 要求具有图纸名称、相关的文字说明及图纸比例合理。

3. 水平电缆引出位需在BD或FD配线架的右则。

4. 表示电缆的线条粗细为2.16pt。光缆采用橙色表示，语音电缆采用红色表示，双绞线采用蓝色表示。

5. 在图形顶部画横线，并在上方相应位置标明各自子系统名称。

二、机柜安装图绘制（25分）

- 要求：

根据设计的系统图绘制设备间BD的机柜安装大样图，采用42U机柜设计。自顶而下安装以下设备： 3个24口网络交换机、6个24口网络配线架、2个100对110配线架、1个光纤配线架，所有的设备下方均配备一个理线架，网络交换机组与机柜顶部间隔2U，与数据配线架组间隔1U，数据配线架组与语音配线架组间隔1U，语音配线架组与光纤配线架组间隔1U；各组设备与理线架中间不再间隔，机柜右边用大括号注明各大组设备名称、数量（不考虑理线架），不需要单独注明每个配件的名称。

备注：图纸要求采用A4页面设计，A4纸张打印输出。并且输出JPG文件保存至以参赛队号命名桌面文件夹，文件名：机柜安装大样图。

三、综合布线材料统计（30分）

根据你所设计的系统拓扑图将以下的综合布线材料按工作区、配线子系统、干线子系统、设备间/配线间4部分进行分类，并统计项目所需材料的数量。已知永久链路最长距离为45米，最短距离为10米。表格采用A4纸张打印输出，并保存至以组号命名桌面文件夹，文件名：某大楼综合布线材料清单表。

| 某大楼综合布线材料清单表 |
| --- |
| 序号 | 名称与规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 25对大对数电缆 | VCOM | 米 |  |  |
| 2 | 六芯多模室内光纤 | VCOM | 米 |  |  |
| 3 | 双口面板 | VCOM | 个 |  |  |
| 4 | 86型明装底盒 | VCOM | 个 |  |  |
| 5 | 六类非屏蔽2米跳线 | VCOM | 条 |  |  |
| 6 | 六类模块 | VCOM | 个 |  |  |
| 7 | 六类非屏蔽1米跳线 | VCOM | 条 |  |  |
| 8 | 110-RJ45跳线 | VCOM | 条 |  |  |
| 9 | 六类非屏蔽双绞线 | VCOM | 箱 |  | 305米/箱 |
| 10 | 理线架 | VCOM | 个 |  |  |
| 11 | 耦合器(ST) | VCOM | 个 |  |  |
| 12 | 1.5米尾纤(ST) | VCOM | 条 |  |  |
| 13 | 六类非屏蔽24口配线架 | VCOM | 个 |  |  |
| 14 | 1米光纤跳线(ST-LC) | VCOM | 对 |  | 接交换机光口 |
| 15 | 100对110配线架 | VCOM | 个 |  |  |
| 16 | 标准24U机柜 | VCOM | 台 |  |  |
| 17 | 光纤配线架(ST) | VCOM | 个 |  |  |
| 18 | 标准42U机柜 | VCOM | 台 |  |  |

四、竣工文档制作（10分）

采用word文档制作竣工文档封面、文档目录，按顺序插入绘制好的综合布线系统图、机柜安装大样图和综合布材料清单表，保存在以组号命名的桌面文件夹上，同时将文档打印出来。（文件名：某大楼竣工文档）

第二部分 综合布线实操题

### 工程建设内容

某企业集团目前在北京建立了总公司，并在广州建立了分公司机构。为实现网络资源的共享，需要PC机能够访问内部网络中的FTP服务器，以实现文件的上传和下载。PC机需要能够通过园区网络连接到Internet的Web服务器，并能够进行Web网页的浏览。

本工程项目主要建设内容为：

总公司与分公司内部局域网的布线系统搭建，包括数据及语音的布线系统。

### 1.综合布线建设详细要求

在本项目中，综合布线系统涉及某公司主楼与副楼两部分的主干及链路安装，其中主楼（由综合布线实训台机架表示）为综合布线系统的BD (建筑物配线架)，副楼由模拟楼机柜组成FD（楼层配线架）；参考综合布线系统图及墙体立面安装图，完成本项目的安装。

#### 1.1干线子系统安装

本项目中干线子系统的端接，即CD-BD语音主干大对数电缆及双绞线各1条、 BD-FD数据主干双绞线1条端接。各主干电缆皆已布放到位。

主干大对数电缆端接：在实训台BD机架上安装110语音配线架各1个，将CD-BD预布好的25对语音大对数电缆端接在BD配线架上，位置为左上排，大对数电缆芯线的颜色排法参考“1.5安装质量要求”。配线架在BD中安装在机架下方距底部2U处。

主干双绞线端接：在BD的110语音配线架上方间隔1U处、FD挂墙机柜距底部2U处，各安装超五类24口数据配线架1个。将CD-BD 预布好的建筑群主干双绞线端接在BD 配线架1号端口上；将BD-FD数据主干双绞线端接在BD配线架2号端口、FD端端接在数据配线架1号端口上。

#### 1.2配线子系统安装

本项目主要安装主楼与副楼的水平布线链路，其中主楼BD安装2条，副楼FD安装3条。

实训台BD永久链路安装：由BD数据配线架3--4号端口向工作区布放水平双绞线2条，端接信息模块并安装至相应的工作区面板。

模拟楼FD链路水平链路线槽安装：在模拟楼FD机柜引出口安装水平线槽及线管各1条，并在右侧线槽上安装2个信息点位；左侧线管安装1个信息点位，并由机柜配线架向信息点布设双绞线到信息点中，两头进行端接。

墙上线槽、线管及信息点的安装要求参考附图2

#### 1.2.1链路跳接与调试

在BD及FD数据配线架上方间隔1U处各安装理线架1个。

电话语音链路调试：使用现场提供的RJ45-110的跳线，跳接BD数据配线架相应端口到语音配线架蓝白线对，使实训台工作区信息点中的一个成为语音点；并连接电话机拨打评分电话（ 815号），向考评老师报告竞赛组号以确定联通结果。

数据链路跳接：将BD配线架中的CD-BD主干端口1个、BD中的水平数据信息点1个、FD中的信息点3个。采用自制1-1.2米长度的跳线，经理线架连接至交换机，形成完整网络链路。

#### 1.3管理与标识

以上各安装项目中的数据配线架端口及工作区信息面板，均需做好编号标识，标识标签书写应清晰、端正；电缆采用标签扎带标识，端口采用纸质标签标识。

编号规则：水平数据端口及线缆Dxx(xx为01、02、03…)，BD端大对数电缆为CD-V1，数据,CD-BD双绞线为CD-D1;BD-FD数据电缆编号为BD-D1。

#### 1.4现场操作与环境规范

操作规范性：操作过程工具材料运用、操作规范、安全性。

人员协调配合：人员分工、进度安排。

现场环境清理：竞赛完成后现场环境清理、工具还原。

#### 1.5安装质量要求

端接线序标准：水平双绞线电缆采用T568B线序；语音主干采用国际标准（主色：白、红、黑、黄、紫；副色：蓝、橙、绿、棕、灰），单对顺序主色在前。

安装工艺规范： IDC端接点至线对缠绕处距离不能大于5mm，双绞线外皮剥离不能过长；信息模块端接时线缆外皮需压在免打模块顶盖里面。弯曲点角度不要大于90度，线缆扎线整齐美观。

位置偏差标准：墙体所有线槽线管安装允许与试题位置偏差不大于10%。

| 综合布线实操卷评分表 |
| --- |
| 组号： |  | 队员姓名： |
| 评分项目 | 内容描述及评分标准 | 最大分值 | 得分 | 备注 |
| 一．干线子系统(共30分） | 主干大对数电缆端接 | BD110配线架安装到位且位置准确，4分。按TIA标准正确端接25对大对数电缆，12.5分（错误点根据比重扣分）。线缆端接工艺与扎线美观度分为1分、2分、3分、4.5分四档给分。 | 21 |  |  |
|  | 主干双绞线端接 | BD、FD数据配线架安装准确位置，4分（位置不正确每个扣1分，没装0分。）；CD-BD主干端接在指定端口，2分， BD-FD主干双绞线端接在指定端口，4分（以上线缆端接了，位置错误得1半分）；主干线缆扎线整齐及美观度分为1分、2分两档给分。 | 12 |  |  |
| 二配线子系统（实训台、模拟楼） | 实训台永久链路安装 | 线缆经线槽布设到位，2分（到位标准为经过实训台线槽安装到两端，可根据实际安装情况扣分），线缆两端端接信息模块与配线架，2分（端接1边扣1半分），线缆布线工艺美观度及打线工艺分1分、2分、3分、4分四档评分，通断2分。 | 10 |  |  |
|  | 模拟楼线槽、管安装 | 机柜下层线槽铺设到位，3分；线管铺设到位，2分；底盒安装到位，1.5分。工艺美观度分1分、2分、3.5分三档评分（没盖槽盖、面板等也属于工艺）。 | 10 |  |  |
|  | 模拟楼永久链路布线、端接、通断 | 模拟楼3条水平线缆布放到位，3分（标准为线头到机柜及底盒，否则单条扣1半分）。线缆两端端接到位，3分，信息点接线图通断，3分。 | 9 |  |  |
| 三.链路跳接与调试 | 电话语音链路跳接与调试 | 电话机插接在信息点上，1分；BD语音进配线架有跳接至水平信息点1分，跳接正确及电话通话3分。 | 5 |  |  |
|  | 数据链路跳接 | 设7条为上限，制作并安装跳线到配线架上每条1分，经过理线架理线美观度分1分、2分、3分三档评分。 | 10 |  |  |
| 四.管理与标识 | 主干线缆标识 | CD-BD电缆及数据配线架端口标识2分； BD-FD电缆及配线架端口1分 ； BD水平线缆及端口4分； FD水平线缆及端口6分： 以上标识只有1边则扣一半分，错误不给分。 | 13 |  | 线缆采用标签扎带，端口采用贴纸 |
| 五.现场环境规范（共8分） | 操作规范 | 操作工艺规范性2分；人员协调配合3分。 | 5 |  | 裁判在考核过程中评分 |
|  | 现场清理 | 清理现场，3分；工具还原2分。 | 5 |  |  |
| 六.合计 | 100 |  |  |