3.混凝土与钢筋之间的粘结

1.钢筋与混凝土的粘结主要有哪三部分组成？

答：(1)钢筋与混凝土接触面上的胶结力；

(2)混凝土收缩握裹钢筋而产生摩阻力；

(3)钢筋表面凹凸不平与混凝土之间产生的机械咬合力。

2.受拉钢筋的基本锚固长度与下列哪些因素有关？（ ABCD ）

A.钢筋的抗拉强度设计值     B.混凝土的轴心抗压强度设计值

C.钢筋的直径               D.钢筋的种类

3.当锚固钢筋的保护层厚度不大于5d时，锚固长度范围内应配置直径不小于（A）的横向构造钢筋。

A.d/4     B. d/2    C. 3d/4    D. d

4.混凝土的强度等级越高,其钢筋与混凝土粘结力( A  )

A.越高     B. 越低    C. 没影响