11.梁的一般构造之一

1.常用的梁截面形式都有哪些？

答：矩形梁、T形梁、工字型梁

2.梁的截面尺寸应符合下列哪些方面的要求？(ABCD)

A.强度     B.刚度    C.裂缝     D.施工方便

3.梁截面高度h主要与（跨度）和（荷载）有关。

4.梁的截面宽度主要与（高宽比）来确定。

5.梁里面都有哪些钢筋？

答：纵向受力钢筋、架立筋、弯起钢筋、箍筋、构造钢筋。

6.梁下部受力钢筋的净间距需要满足什么要求？

答：取25mm和1倍钢筋直径的较大值

7.架立筋有哪些作用？

答：a)固定箍筋的位置以形成梁的钢筋骨架

b)承受因温度变化和混凝土收缩而产生的拉应力，防止发生裂缝

8.矩形截面梁的高宽比h/b一般取（2.0～3.5）。

9.矩形截面的宽度或T形截面的肋宽b一般以（50）mm为模数。

10.试阐述一下梁内纵向受压钢筋的作用？

答：梁内纵向受压钢筋用以固定箍筋的位置以构成钢筋骨架，并承受梁内因收缩和温度变化所产生的的拉力，协助混凝土共同承受压力。

11.梁内的纵向受拉钢筋配置在梁的受拉区，承受由（ B ）作用而产生的拉力。

A.剪力     B.弯矩    C.剪力和弯矩     D.轴力

12. 钢筋混凝土矩形截面梁，梁的宽度b=300mm，下部受力钢筋的直径d=22 mm，保护层的厚度为20mm，箍筋的直径d=8mm，试问：在满足放一排的情况下，梁的下部受力钢筋最多可以放几根？（  B  ）

A.4根       B.5根    C.6根    D.7根

13.梁上部受力钢筋的净间距需要满足什么要求？

答：取30mm和1.5上倍钢筋直径的较大值