- 单项选择题（共75道）

- ☆钢质护栏立柱的埋深检测原理基于弹性波的（）特性。

A.反射          B.绕射          C.折射          D.衍射

- ☆下列不是钢质护栏立柱结构特点的是（）。

A.为细长结构           B.仅有一个端头露在外面

C.长度可达十几米       D.绝大部分隐蔽在地下

- ☆基桩的低应变法主要基于弹性波的（）特性。

A.反射           B.绕射          C.折射           D.衍射

- ☆钢质护栏立柱的埋深检测运用下列哪种理论基础（）。

A.一维波动理论   B. 二维波动理论   C.三维波动理论   D.多维波动理论

- ☆基桩完整性、钢质护栏立柱埋入深度均可采用弹性波的反射特性进行检测，但造成其检测方式方法不同的主要原因是（）。

A.结构形式差异           B.作用不同

C.应用场景不同           D.适用行业不同

- ☆无损检测方法中，“PIT” 为（）技术的英文缩写。

A.跨孔超声   B.雷达   C.低应变检测   D.射线扫描

- ☆钢质护栏立柱的结构形式为（）。

A.实心结构   B.混凝土结构   C.板式结构   D.空心薄壁结构

- ☆钢质护栏立柱埋入深度的检测中，影响检测精度因素中不包括（）。

A.柱顶敲击点平整度    B.柱内共鸣   C.行驶中的车辆   D.环境噪音

- ☆基桩质量检测的两项重要内容为（）。

A.承载力检测和桩身完整性检测           B.长度和灌浆密实度

C.压实度和坍落度                       D.拉拔力和埋入深度

- ☆单桩竖向抗压（拔）静载试验可确定（）。

A.单桩竖向抗压（拔）极限承载力           B.长度和灌浆密实度

C.压实度和坍落度                         D.拉拔力和埋入深度

- ☆高应变动测法主要分析（）。

A.长度和灌浆密实度             B.压实度和坍落度

C.桩侧和桩端土阻力             D.拉拔力和埋入深度

- ☆基桩检测方法中，开挖目视法无法适用的场景为（）。

A.房建基础                     B.桥梁基桩

C.边坡基础                     D.港口、码头、河流等水下基桩

- ☆低应变反射波法是通过分析（）检测桩身完整性的。

A. 单桩竖向抗压（拔）极限承载力       B. 单桩水平临界和极限承载力

C. 实测桩顶速度响应信号的特征         D. 实测桩底速度响应信号的特征

- ☆声波透射法也可利用（）检测取芯孔周围混凝土的缺陷及影响程度。

A. 桩顶钻孔取芯          B. 桩底钻孔取芯

C. 桩身钻孔取芯            D. 桩顶清除的方式

- ☆下列选项不属于开挖目视法的缺点的是（）。

A. 开挖点不易确定              B. 工作量大

C. 对结构破坏较大              D. 成本较高

- ☆下列不属于孔内成像法的缺点的是（）。

A. 需桩头露出                  B. 需进行钻孔

C. 结果不易确定                D. 精度不高

- ☆下列不属于低应变反射波法的缺点的是（）。

A. 需桩头露出                  B. 需要预留检测孔

C. 信号需人工判断              D. 受检测人员经验影响较大

- ☆在用反射波检测均质基桩桩身时，若机械阻抗相同，则（）。

A. 产生反射                    B. 不产生反射

C. 产生折射                    D. 不产生折射

- ☆对于桩底位于土质材料中的基桩，由于土体材料的阻抗较低，基桩低应变的桩底反射信号相位与入射信号（）。

A. 相同                        B. 不同

C. 无反射信号                  D. 无法确定

- ☆基桩的检测中，当出现断桩、薄弱层等，一般均会造成机械阻抗（）。

A. 减少                        B. 增强

C. 先减少后增强                D. 先增强后减少

- ☆基桩当存在扩径时，相应机械阻抗会（）。

A. 减少                        B. 增强

C. 先减少后增强                D. 先增强后减少

- ☆当施工中的基桩存在扩径时，机械阻抗将增强，产生（）的反射波。

A. 先同相后反相                B. 先反相后同相

C. 同相                        D. 反相

- ☆在基桩低应变检测中，可采用（）。

A. 加速度传感器（常用压电式）和速度传感器（常用磁电式）

B. 温度传感器

C. 压力传感器

D. 磁传感器

- ☆对基桩完整性进行检测时，加速度传感器对（  ）成分更敏感。

A. 高频   B. 低频   C. 高能   D. 低能

- ☆基桩低应变检测时，一般而言，大直径桩宜采用（）信号进行检测。

A. 高频宽脉冲   B. 高频窄脉冲   C. 低频宽脉冲   D. 低频窄脉冲

- ☆基桩低应变检测时，不能用作力棒的材料是（）。

A. 工程塑料   B. 尼龙   C. 铝   D. 混凝土

- ☆基桩低应变检测时，过大的激振力度会（）。

A. 有利于检测浅层缺陷

B. 损坏检测对象

C. 有利于提高接收信号的质量

D. 诱发桩头的振动并影响传感器的耦合

- ☆基桩低应变检测时，控制（）以获得精晰的桩身阻抗变化的反射或桩底反射。

A. 激振力度

B. 耦合程度

C. 激励脉冲信号的宽窄

D. 增益设置

- ☆基桩低应变检测时，尽量不能产生（）。

A. 精晰的桩身阻抗变化的反射或桩底反射信号

B. 信噪比更好的信号

C. 清晰的桩底信号

D. 明显波形失真或高频干扰信号

- ☆基桩低应变检测时，激振信号需要（）。

A. 获得较大的信号动态范围而不超限

B. 信噪比适中

C. 清晰的桩顶

D. 明显波形失真或高频干扰信号

- ☆对低应变动测而言，不需要保证（）。

A. 桩顶露出坚硬的混凝土表面

B. 表面平整干净

C. 钢筋笼表面无锈蚀

D. 无积水

- ☆基桩低应变对下列那种场景检测难度较大（）。

A. 桩头有承台的现役基桩         B. 桩头无承台的基桩

C. 房建基桩                     D. 所有用作边坡防护的基桩

- ☆关于基桩低应变检测适当提高分析精度的说法中，描述正确的是（ ）。

A. 采样时间间隔越长，采样数据越多

B. 采样时间间隔越长，采样数据越少

C. 采样时间间隔越短，采样数据越多

D. 采样时间间隔越短，采样数据越少

- ☆基桩低应变检测，在数据分析时，常会用到（）滤波功能。

A. FFT         B. BPF      C. MEM        D. EMD

- ☆基桩低应变检测时，关于传感器的安装，以下说法正确的是（）。

A. 传感器用黏合剂黏结时，黏结层应尽可能厚

B. 传感器的安装只能通过黏合剂黏结的方式

C. 激振及传感器安装均应垂直于桩的轴线方向

D. 激振及传感器安装均应沿桩的轴线方向

- ☆基桩低应变检测时，关于传感器的安装，以下说法错误的是（）。

A. 激振点与传感器安装点应远离钢筋笼的主筋

B. 激振点与传感器安装点应靠近钢筋笼的主筋

C. 激振点与传感器安装点应远离钢筋笼的主筋，其目的是减少外露主筋振动对测试产生干扰信号

D. 若外露主筋过长而影响正常测试时，应将其割短

- ☆基桩低应变检测时，关于传感器的安装，以下说法正确的是（）。

A. 激振点与传感器安装点应远离钢筋笼的主筋

B. 激振点与传感器安装点应靠近钢筋笼的主筋

C. 激振点与传感器安装点应靠近桩中心位置

D. 激振点与传感器安装点应靠近桩边缘位置

- ☆下图是（）的基桩低应变信号反射特征图。

A.缺陷桩            B.缩径桩          C. 扩径桩           D. 断桩

- ☆声波透射法利用声波的（）原理对桩身混凝土介质状况进行检测。

A.反射          B. 折射        C. 透射         D. 绕射

- ☆声波透射法检测时，Ⅰ类桩的分类原则是（）。

A. 桩身完整

B. 桩身有轻微缺陷，不会影响桩身结构承载性能的正常发挥

C. 桩身有明显缺陷，对桩身结构承载性能有影响

D. 桩身存在严重缺陷

- ☆声波透射法检测时，Ⅲ类桩的分类原则是（）。

A. 桩身完整

B. 桩身有轻微缺陷，不会影响桩身结构承载性能的正常发挥

C. 桩身有明显缺陷，对桩身结构承载性能有影响

D. 桩身存在严重缺陷

- ☆声波透射法检测时，Ⅳ类桩的分类原则是（）。

A. 桩身完整

B. 桩身有轻微缺陷，不会影响桩身结构承载性能的正常发挥

C. 桩身有明显缺陷，对桩身结构承载性能有影响

D. 桩身存在严重缺陷

- ☆声波透射法检测时，桩身完整是（）的分类原则。

A. Ⅰ类桩          B. Ⅱ类桩        C. Ⅲ类桩         D. Ⅳ类桩

- ☆声波透射法检测时，桩身有明显缺陷，对桩身结构承载性能有影响是（）的分类原则。

A. Ⅰ类桩          B. Ⅱ类桩        C. Ⅲ类桩         D. Ⅳ类桩

- ☆护栏立柱埋深检测中，使用到加速度传感器的数量为（）。

A. 1          B. 2        C. 3         D. 4

- ☆护栏立柱埋深检测中，对波形的处理的主要目的不包括（）。

A. 提高信号的信噪比

B. 底部反射信号的识别力

C. 提高检测精度

D. 增强立柱持续振动信号

- ☆护栏立柱的结构形式是典型的（）杆件。

A. 一维        B. 二维        C. 三维         D. 多维

- ☆下列关于护栏立柱埋深检测中使用的计算波速，错误的是（）。

A. 若采用人工锤击等方式激振，得到的弹性波波长较长，此时的 有明显的降低

B. 对于岩石钻孔并内外灌浆的立柱，其波速会有一定的降低，宜实测标定波速

C. 对于打入不同种类介质中的立柱，波速仍固定采用5.18km/s

D. 打入混凝土中的护栏立柱波速较土中低

- ☆护栏立柱埋深检测中，对于传感器及测线的选择，以下说法错误的是（）。

A. 测线宜选择端面（立柱上沿）未卷曲位置

B. 宜选择打磨平整处

C. 可任意安装

D. 测线与立柱的轴线方向一致

- ☆护栏立柱埋深检测中，下列选项不属于过失误差的是（）。

A. 由设备的精度造成的误差

B. 传感器安装间距明显错误

C. 测试的信号不是立柱上端的激振信号

D. 传感器位置固定错误

- ☆下列不属于桩身完整性检测的方法有（）。

A. 开挖目测法

B. 高应变动测法

C. 声波透射法

D. 雷达法

- ☆下列关于机械阻抗的说法错误的是（）。

A. 在均质桩身中，若机械阻抗相同，两介质的材质不同，也会发生反射

B. 在均质桩身中，若机械阻抗相同，两介质的材质不同，不会发生反射

C. 在均质桩身中，遇到缩径基桩时，会产生同相位的反射波

D. 在均质桩身中，遇到扩径基桩时，会产生相反向位的反射波

- ☆锚杆、锚索主要应用在哪些地方？（ ）

A、装配式建筑剪力墙

B、水利大坝坝体

C、边坡、隧道岩体加固

D、混凝土柱体加固

- ☆临时性锚杆指（ ）

A、设计使用年限不超过1年的锚杆

B、设计使用年限介于1～2年的锚杆

C、设计使用年限不超过2年的锚杆

D、设计使用年限不超过3年的锚杆

- ☆永久性锚杆指（ ）

A、设计永久保留在构件内并保持其功能的锚杆，设计使用年限超过1年

B、设计永久保留在构件内并保持其功能的锚杆，设计使用年限超过2年

C、设计使用年限超过1年，与是否永久保留在构件内无关

D、设计使用年限超过2年，与是否永久保留在构件内无关

- ☆过渡管一般使用在锚具到自由段的过渡区段中，其主要作用为（ ）

A、防腐保护

B、防卸力保护

C、防止钢绞线打搅

D、安全保护

- ☆在《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》（GB50086-2015）中，针对杆体长度的允许偏差或允许值为（ ）

A、+100mm、-30mm

B、+200mm、-60mm

C、实测入孔长度大于等于设计长度的95%，且不足长度不超过20cm

D、实测入孔长度大于等于设计长度的95%

- ☆压力型锚杆的示意图如下，其中5是指（ ）。

A、承载体

B、杆体锚固段

C、锚杆底部的防拉脱装置

D、以上均不正确

- ☆压力分散型锚杆应有（ ）拉力型单元锚杆复合而成。

A、1个或1个以上

B、2个或2个以上

C、2个以上

D、3个或3个以上

- ☆普通水泥砂浆锚杆的长度为（ ）。

A、1m~12m

B、1.5m~12m

C、1m~13m

D、1.5m~13m

- ☆自钻式中空锚杆的长度为（ ）。

A、＜10m

B、≤10m

C、＜12m

D、≤12m

- ☆纤维增强锚杆的长度为（ ）。

A、1m~12m

B、1m~13m

C、1.5m~12m

D、1.5m~13m

- ☆按《锚杆锚固质量无损检测技术规程》(JGJ/T 182-2009)的规定，自钻式锚杆亦称为（ ）。

A、中空锚杆

B、摩擦型锚杆

C、自进式锚杆

D、纤维增强锚杆

- ☆按《锚杆锚固质量无损检测技术规程》(JGJ/T 182-2009)的规定，锚杆锚固质量无损检测前，宜进行（ ）。

A、蠕变实验

B、抗拔力试验

C、锚杆模拟实验

D、无需进行任何其他试验

- ☆按《锚杆锚固质量无损检测技术规程》(JGJ/T 182-2009)的规定，锚杆锚固质量无损检测每批次不宜少于（ ）根。

A、10

B、15

C、20

D、25

- ☆按《锚杆锚固质量无损检测技术规程》(JGJ/T 182-2009)的规定，锚杆锚固质量无损检测传感器一般使用（ ）与锚杆耦合。

A、手持

B、强力磁座

C、绑扎

D、以上均不正确

- ☆在《锚杆锚固质量无损检测技术规程》(JGJ/T 182-2009)中，使用的方法为（ ）。

A、超声法

B、电磁感应法

C、声波反射法

D、低应变法

- ☆按照《锚杆锚固质量无损检测技术规程》(JGJ/T 182-2009)要求，锚杆端部应（ ）。

A、与杆体呈直线，无需打磨

B、仅需打磨平整

C、与杆体呈直线，且需打磨平整

D、无具体要求

- ☆按照《锚杆锚固质量无损检测技术规程》(JGJ/T 182-2009)要求，其激振方式宜采用（ ）。

A、瞬态激振

B、连续激振

C、摩擦激振

D、稳态激振

- ☆按《锚杆锚固质量无损检测技术规程》(JGJ/T 182-2009)的规定，单根锚杆检测的有效记录波形应不少于（ ）个。

A、1个

B、2个

C、3个

D、4个

- ☆根据《水利水电工程锚杆无损检测规程》（DL/T 5424-2009）规定,锚杆体系是指：（ ）

A、锚杆锚固后，锚杆杆体、注浆体和孔周围围岩组成的复合体

B、锚杆锚固后，锚杆杆体、锚固端和注浆体及孔周围围岩组成的复合体

C、锚杆锚固端锚固后，锚杆杆体及其孔周围围岩组成的复合体

D、锚杆锚固后，锚杆杆体、注浆体和孔周围围岩支护组成的复合体

- ☆根据《水利水电工程锚杆无损检测规程》（DL/T 5424-2009）规定，被测锚杆外露杆体应与锚杆体呈（ ）。

A、90°

B、45°

C、任意角度

D、直线

- ☆根据实践经验，较大的锤适用于检测（ ）。

A、较长的锚杆

B、较短的锚杆

C、锤形大小与与测试长度无关，与锚杆的横截面大小有关

D、以上均不正确

- ☆按《水利水电工程锚杆无损检测规程》（DL/T 5424-2009）的规定，被检测的锚杆砂浆应达（ ）天以上的龄期。

A、3

B、4

C、7

D、9

- ☆按《水利水电工程锚杆无损检测规程》（DL/T 5424-2009）的规定，现场时域信号记录时间不宜少于杆底（ ）反射所需时间。

A、1次

B、2次

C、3次

D、6次

- 多选选择题（共31道）

- ☆基桩质量检测最重要的两项检测内容为（）

- 基桩的长度检测

- 基桩的桩身完整性检测

- 基桩的强度检测

- 基桩的承载力检测

- ☆下列属于桩身完整性检测的方法有（）

- 开挖目视法

- 高应变动测法

- 声波透射法

- 取芯法

- ☆下列关于机械阻抗的说法正确的是（）

- 在均质桩身中，若机械阻抗相同，两介质的材质不同，也会发生反射

- 在均质桩身中，若机械阻抗相同，两介质的材质不同，不会发生反射

- 在均质桩身中，遇到缩径基桩时，会产生同相位的反射波

- 在均质桩身中，遇到扩径基桩时，会产生相反向位的反射波

- ☆下列关于低应变反射法检测基桩完整性的激振方式说法正确的有（）

- 激振力度越大，能量越大，测试深度越大

- 激振力度越大，频率越高，测试深度越小

- 大直径桩可采用低频宽脉冲，小直径桩可以采用高频宽脉冲

- 大直径桩可采用高频宽脉冲，小直径桩可以采用低频宽脉冲

- ☆低应变反射法检测基桩完整性时，判断激振信号优劣的因素主要有（）

- 控制激励脉冲的宽窄以获得精准的桩身阻抗变化的反射或桩底反射,同时又不产生明显波形失真或高频干扰

- 控制激励脉冲的宽窄以获得精准的桩身阻抗变化的反射或桩底反射,可以不用考虑波形失真或高频干扰

- 获得较大的信号动态范围而不超限

- 获得较小的信号动态范围而不超限

- ☆低应变反射法检测基桩完整性时，需要对桩头部位做哪些处理（）。

- 桩顶混凝土质量截面尺寸应与桩身设计条件基本等同

- 桩顶露出坚硬的混凝土表面，且表面平整干净无积水

- 基桩的桩身必须全部外露与空气中

- 基桩必须含有声测管

- ☆使用低应变反射法检测基桩完整性时，下列关于传感器的安装和激振点位置的选择正确的是（）

- 检测实心桩时，传感器安装在距桩中心2/3半径处，激振点在圆心位置

- 检测实心桩时，激振点在距桩中心2/3半径处，传感器安装在圆心位置

- 检测空心桩时，传感器安装点和激振点平面夹角应等于或略大于90°

- 检测空心桩时，传感器安装点和激振点平面夹角应等于或略大于180°

- ☆使用声波透射法检测桩身完整性时，下列说法正确的是（）

- 声测管中需要进行耦合

- 声测管中可以不需要耦合

- 可以使用黄油做耦合

- 可以使用水做耦合

- ☆下列关于低应变法的优点，说法正确的是（）

- 低应变法使用于预制桩，声波透射法一般不适用

- 低应变法对断桩非常敏感，而声波透射法却有可能漏测

- 低应变法可测试缩径、扩径等现象，而声波透射法一般不适用

- 当声波管发生堵塞，或者事后对桩的质量有怀疑需要复测时，以及对于在役基桩的检测，只能用低应变法

- ☆声波透射法可以采用的声测管数量有（）

A、1             B、2            C、3               D、4

- ☆下列关于声波透射法检测面积说法正确的是（）

- 两根声测管可以检测一个测试面

- 三根声测管可以检测三个测试面

- 四根声测管可以检测四个测试面

- 四根声测管可以检测六个测试面

- ☆使用声波透射法评判桩身完整性类别时，应结合一下哪些因素（）

- 结合桩身缺陷的数量

- 缺陷处声测线的声学特性

- 缺陷的空间分布范围

D、桩低反射能量的强弱

- ☆下列可以起到阻挡汽车冲出路堤的防护装置2有（）。

- 公路护栏立柱

- 公路护栏波纹板

- 公路边坡锚索杆

- 路边提示牌

- ☆以下属于钢质护栏立柱长度检测的难点的有（）。

- 立柱是空心薄壁结构

- 激振后，立柱内部容易产生共鸣

- 在立柱内部传递的弹性波衰减非常迅速

- 立柱为金属材质，不利于弹性波的传递

- ☆采用单一反射法进行钢质护栏立柱长度检测时，需要注意（）。

- 需要安装频道-0和频道-1两个传感器

- 频道-0传感器需要距离立柱顶端0.1m，频道-1传感器需要距离立柱顶端0.6m

- 激振时，可以在立柱顶端进行激振，也可在立柱的侧壁进行激振

- 激振时，应避开立柱的焊缝和螺孔处

- ☆进行钢制护栏立柱埋深检测时，应注意以下哪些操作（）。

- 检测前需要将柱帽取下，并打磨平整敲击位置

- 安装传感器测线应选择立柱端头未卷曲、鼓胀的位置

- 频道-0传感器靠近立柱顶端放置，频道-1传感器距离频道-0传感器下方0.5m处

- 不可检测方形立柱，只能检测圆形立柱

- ☆针对钢质护栏立柱长度检测的传感器选择上，应满足（）等要求。

- 小型

- 大型

- 高频域压电式加速度传感器

- 低频域压电式加速度传感器

- ☆进行钢质护栏立柱长度检测前，应做好哪些准备工作（）。

- 搜集设计、竣工资料

- 检测待测立柱是否发生鼓胀、弯曲

- 取下立柱顶端柱帽

- 检测立柱内部是否有填充物，如遇到有填充物的立柱，则不能进行检测

- ☆进行钢质护栏立柱埋深检测时，激振信号的选取，应满足（）。

- 激发持续时间短、脉冲性能好的弹性波信号

- 测试信号的电压大于标定电压的10倍

- 测试信号的包络线较好,其底部反射信号明显

- 测试信号出现明显反射即可，与首波预留情况无关

- ☆下列关于系统误差的说法正确的是（）。

- 在同一条件下,多次重复测试同一量时,误差的数值和正负号有明显的规律

- 在相同条件下,多次重复测试同一量时,出现误差的数值和正号没有明显的规律

- 系统误差可以通过取平均的方法进行降低

- 系统误差可以通过取平均的方法进行消除

- ☆以下属于过失误差的操作有（）。

- 测试的信号不是立柱.上端的激振信号

- 两传感器的间距明显错误

- 传感器的位置固定错误

- 激振位置为立柱的焊缝处

- ☆进行钢质护栏立柱长度检测时，如果遇到不理想的信号，可通过以下哪些方法进行调整（）。

- 调整激振头

- 更改激振控制参数

- 继续保存数据

- 将传感器同时旋转90°

- ☆下列关于钢质护栏立柱的说法正确的有（）。

- 立柱长度不达标主要受到人为因素和自然因素影响

- 山区土石路基上，由于立柱打入困难，长度不足的现象更加多见

- 立柱的埋入类型大体可分为土中埋入和混凝土中埋入

- 立柱埋深施工属于隐蔽工程

- ☆能有效降低随机误差对测试结果的影响的方法有（）。

A、增加测试次数并对测试结果取平均

B、采用概率论与数理统计方法对数据进行分析和处理

C、更换仪器、更换检测人员

D、换一个检测对象

- ☆预应力锚杆一般由（ ）组成

A、锚头

B、锚杆自由锻

C、锚杆锚固段

D、锚固板

- ☆锚杆工程质量检验与验收标准的主控项目包括（ ）

A、杆体长度

B、预应力锚杆承载极限力值

C、预应力锚杆预加力（锁定荷载）变化

D、锚固结构物的变形

- ☆按《锚杆锚固质量无损检测技术规程》(JGJ/T 182-2009)的规定，检测单位应满足以下哪些要求（ ）

A、应用过计量认证

B、应具有相关检测资质

C、应具备相应检测设备

D、检测人员应持证上岗

- ☆按《锚杆锚固质量无损检测技术规程》(JGJ/T 182-2009)的规定，下列哪些资料属于应收集范围（ ）

A、项目用途、规模、结构及地质条件

B、锚杆类别

C、设计数量

D、设计长度

- ☆按《锚杆锚固质量无损检测技术规程》(JGJ/T 182-2009)的规定，下列哪些因素对检测结果会造成不利影响（ ）

A、爆破掘进施工

B、受检锚杆附近存在通电电线

C、受检锚杆附近存在备用未通电电线

D、隧道通风管

- ☆关于锚杆无损检测的激振器安装，下列正确的是（ ）

A、激振方式宜为瞬态激振方式

B、振源激振方向应与锚杆轴线平行

C、实心锚杆的激振点宜选择在杆端靠近中心位置

D、安装有托板的自钻、空芯注浆等中空型锚杆，激振点宜布置在靠近传感器的一侧

- ☆激振锥适用于（ ）锚杆，而对于（ ）锚杆，其测试结果容易偏长

A、长

B、非预应力锚杆

C、预应力锚杆

D、短

- 判断题（共56道）

- ☆基桩、锚杆和立柱在动测理论分析中都可以作为杆件来处理的工程构件。（ ）

- ☆关于锚杆检测中计算用波速取值，空置锚杆的计算用弹性波波速一般比空置锚索的计算用波速更快。（ ）

- ☆若锚杆发生锈蚀，其波速相对没有锈蚀的锚杆会变快。（ ）

- ☆有规范要求测试时同一锚杆测试3个有效波形的目的是避免数据丢失。（ ）

- ☆强磁场、强电场不会影响到锚杆检测数据的采集。（ ）

- ☆检测锚杆长度时，锚杆端头有无外露不会影响数据采集。（ ）

- ☆激振力度越大，采集得到的波形一定越好。（ ）

- ☆锚杆长度检测时，选用球形激振锤更适合于较长的锚杆，但对短锚杆的测试结果容易比实际偏长。（ ）

- ☆锚杆长度和灌浆密实度的检测可以一并进行。（ ）

- ☆锚杆灌浆缺陷长度虽然按缺陷起始、终了的位置来确定，但精度较差。（ ）

- ☆检测锚杆长度时，使用的自动激振装置（包括电磁式、超磁式），不会受到锚杆长度的限制。（ ）

- ☆在不同的灌浆、岩体条件下，锚杆计算波速 的范围很大，可在3.8～5.2km/s。（ ）

- ☆锚杆检测时时域缺陷反射信号到达时间小于杆低反射时间。（ ）

- ☆锚杆灌浆密实度检测原理是基于波的反射（包括反射能量衰减）特性和振动衰减特性。（ ）

- ☆桩、柱、杆反射法计算用波速与材料的动弹性模量、动泊松比均有较大的关系。（ ）

- ☆灌浆密实的锚杆底部反射信号一般比灌浆很差的锚杆更容易识别。（ ）

- ☆空置立柱、空置锚杆的弹性波波速基本相同。（ ）

- ☆设置到土体和岩体中的锚杆的计算用弹性波波速基本相同。（ ）

- ☆灌浆前后的锚杆的计算用弹性波波速基本相同。（ ）

- ☆灌浆并固化后的锚杆的计算用弹性波波速一般比灌浆前的计算波速更快。（ ）

- ☆锚杆长度检测时，考虑到灌浆尚未固化且范围小，弹性波波速取5.18km/s。（ ）

- ☆基桩低应变法采用的传感器一般比立柱、锚杆采用的传感器灵敏度大。（ ）

- ☆基桩完整性、立柱埋深、锚杆长度等的检测，均可采用反射法。（ ）

- ☆灌浆密实的锚杆波形信号一般比灌浆很差的锚杆波形信号衰减更快。（ ）

- ☆一般桩、柱、杆指的是横截面尺寸远远小于其长度，在动测理论分析中都可作为杆件来处理的工程构件。如基础结构桩基、岩土防护结构锚杆、交安防护结构立柱等。（ ）

- ☆反射法测试杆件长度时，反射信号的强弱与激振力度、阻抗变化、激振波长有关。（ ）

- ☆波长与有效检测深度的关系，弹性波的波长越短，其粘性衰减越大，检测深度越深。（ ）

- .☆基桩承载力检测主要方法有单桩竖向抗压（拔）静载试验、单桩水平静载试验、高应变动测法。（ ）

- ☆开挖目视法一次开挖可对基桩的长度、缺陷、以及地质条件清楚的了解，但由于工作量大、成本高、对结构破坏性大，不能广泛使用，适用检测范围非常有限。（ ）

- ☆取芯法是利用钻孔取芯机械设备，直接对桩身钻孔取芯，只能检测混凝土灌注桩的桩长、桩底沉渣厚度和桩身完整性等，不能检测桩身混凝土的强度。（ ）

- ☆低应变反射法检测时，当有扩颈时，会产生同向的反射波。（ ）

- ☆低应变反射法检测基桩时，关于激振力度，一般而言，激振力度越大，能量越强，检测深度越小。（ ）

- ☆低应变反射法检测基桩时，传感器用黏合剂黏结时，黏结层应尽可能薄，传感器底安装面应与桩顶面紧密接触。（ ）

- ☆Ⅱ类桩的分类原则是桩身有轻微缺陷，不会影响桩身结构承载力的正常发挥。（ ）

- ☆声波透射法检测基桩时所采用的仪器是超声波的激发和接收装置，在现场检测前，通常不需要对测定仪器系统延迟时间进行标定。（ ）

- .☆声测桩身完整性，对声测管连线以外部分的缺陷，往往无法检测，因此增加声测管数量是有必要的。（ ）

- ☆桩身完整性测试时，当声测管发生堵塞，或者事后对桩的质量有怀疑需要复测时，以及对在役基桩的检测，只能用低应变法。（ ）

- ☆由于钢质波形护栏立柱是中空薄壁结构，所以相比低应变检测难度更小（ ）

- ☆钢质波形护栏立柱现场检测时应选择合适的测线，应避开立柱的螺孔、焊缝等位置，且与立柱轴线方向一致。（ ）

- ☆检测误差就其性质而言，分为系统误差、随机误差、过失误差。（ ）

- ☆由于钢质护栏立柱是空心结构，在其顶端激振时，很容易引起内部共鸣，从而使得激振信号的持续时间长、脉冲性上升。（ ）

- ☆钢质护栏立柱立柱的长度较短，一般只有1～2.5m，其底部反射信号很容易与激振的残留信号区分出来。（ ）

- ☆过失误差得到的数据，如果反射较为明显，可以保存使用。（ ）

- ☆随机误差对测试结果的影响是一定的，不能削减。（ ）

- ☆为提高新埋在土中立柱的检测的精度，可以选择平整的测试表面、选择适当的激振方式。（ ）

- ☆声测桩身完整性，主要通过声速和波幅去判断桩身质量。（ ）

- ☆声测桩身完整性时，PSD判据对缺陷十分敏感，且基本上不受声测管不平行，或混凝土不均匀等原因的影响。（ ）

- ☆桩身完整性测试中，声波透射法对断桩非常敏感，低应变法却有可能漏测。（ ）

- ☆声波透射法检测中，声测管管底应封闭，管口应加盖。管底、管口及各连接部位应密封。（ ）

- ☆桩身完整性是反映桩身长度和截面尺寸相对变化、桩身材料密实性和连续性综合状况的定性指标。（ ）

- ☆在基桩低应变检测中，由于磁电式速度传感器的稳态和冲击响应性能限制，高频窄脉冲冲击响应测量不宜使用速度传感器。（ ）

- ☆嵌岩桩是当基岩埋深较浅，基岩成为持力层，桩底将设计在岩体的中风化层，并嵌入中风化层两桩径的深度。（ ）

- ☆声波透射法适用于已预埋两根或两根以上声测管、且桩径不小于0.6m的混凝土灌注桩桩身完整性检测。（ ）

- ☆过失误差明显的歪曲试验结果，如测试的信号不是立柱上端的激振信号、距离明显错误、传感器位置固定错误等。过失误差的数据必须剔除。（ ）

- ☆成孔质量检测检测混凝土灌注桩成孔的孔径、孔深、桩孔倾斜度及沉淀厚度。（ ）

- ☆超声波法检测基桩时，检测过程中应读取并存储各测点的声参量，同时应存储各测点包含首波的波形或波列。（ ）

基桩锚杆1星题参考答案

单项选择题（75）

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | C | A | A | A | C | D | C | A | A |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| C | D | C | C | A | C | B | B | A | A |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| B | D | A | A | C | D | D | C | D | A |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| C | A | C | B | D | B | A | D | C | A |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| C | D | A | C | B | D | A | C | C | A |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| D | A | C | C | B | A | A | B | B | B |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| D | C | C | C | C | B | C | C | A | C |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |  |  |  |  |  |
| A | D | A | A | B |  |  |  |  |  |

多项选择题（31）

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BD | ABCD | BCD | AC | AC | AB | AC | AD | ABCD | BCD |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ABD | ABC | AB | ABC | ABD | ABC | AC | ABC | ABC | AC |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ABCD | AB | ABCD | AB | ABC | ABCD | ABCD | ABCD | AB | ABCD |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

判断题（56）

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| √ | √ | × | × | × | × | × | × | √ | √ |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| × | √ | √ | √ | × | × | √ | × | × | × |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| × | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | × |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| × | × | √ | √ | × | √ | √ | × | √ | √ |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| × | × | × | × | √ | √ | √ | × | × | √ |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |  |  |  |  |
| √ | × | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |