1、在柱平法施工图中，应按规定注明各结构层的楼面标高、结构层标高与相应的结构层号，尚应注明上部结构嵌固部位位置。

2、当墙身所设置的水平与竖向分布钢筋的排数图纸未标注，这时墙体水平与竖向分布筋排数如何确定2排。

3、梁平面注写包括  集中标注  与  原位标注  ，施工时，  原位标注  取值优先。

4、剪力墙拉筋两种布置方式为：双向和梅花双向。

5、当剪力墙水平分布筋不满足连梁、暗梁与边框梁的侧面构造钢筋的要求时，应补充注明梁侧面纵筋的具体数值，其在支座的锚固要求同连梁中受力钢筋。

6、JD 1 800×300 +3.100  3Φ18/3Φ14 表示   1号矩形洞口，洞宽800、洞高300，洞口中心距本结构层楼面3100，洞宽方向补强钢筋为3Φ18，洞高方向补强钢筋为3Φ14

7、地下室外墙集中标注中OS代表外墙外侧贯穿筋，IS代表外墙内侧贯穿筋。其中水平贯穿筋以H打头注写，竖向贯穿筋以V打头注写。

8、地下室外墙底部非贯穿钢筋向层内伸出长度值从根底底板顶面算起；地下室外墙顶部非贯穿钢筋向层内的伸出长度值从板底面算起；中层楼板处非贯穿钢筋向层内伸出长度值从板中间算起。

9、当抗震结构中的非框架梁、悬挑梁、井字梁，与非抗震设计中的各类梁采用不同的箍筋间距与肢数时，用“/〞将其分开。注写时，先注写   梁支座端部  的箍筋，在斜线后注写  梁跨中局部 的箍筋间距与肢数。

10、梁侧面钢筋为构造筋时，其搭接长度为15d锚固长度为15d；为受扭纵向钢筋时，其搭接长度为  ll或lle  ，锚固长度为 la或lae，其锚固方式同框架梁下部纵筋。

11、非框架梁、井字梁与板的上部纵向钢筋在端支座的锚固要求分两种，非别为当设计按铰接时和当充分利用钢筋的抗拉强度时。

12、当非框架梁配有受扭纵向钢筋时，梁纵筋锚入支座长度为 la ，在端支座直锚长度不足时可伸直端支座对边后弯折，且平直段长度≥0.6lab ，弯折长度 15d 。

13、当贯穿筋采用两种规格钢筋“隔一步一〞方式时，图中标注Φ18/Φ12100，表示直径为Φ18的钢筋和直径为Φ12的钢筋两者之间间距为100，直径Φ18的钢筋的间距为200，直径Φ12的钢筋的间距为200。

14、后浇带HJD的两种留筋方式分别为：贯穿留筋和100%搭接留筋

15、抗震等级的锚固长度系数ζaE，对一、二级抗震等级取，对三级抗震等级取，对四级抗震等级取

16、砼保护层厚度指最外层钢筋外边缘至砼外表的距离

17、剪力墙变截面处上层墙体竖向分布筋锚固长度为楼板下1.2lae〔la〕。剪力墙竖向分布筋锚入连梁内构造锚入深度为楼板下lae〔la〕。

18、小墙肢定义：墙肢长度不大于墙厚4倍的剪力墙。矩形小墙肢的厚度不大于300时，箍筋全高加密。

19、剪力墙边缘构件纵向钢筋连接采用搭接连接时，搭接长度为lle其搭接位置为楼板顶面或根底顶面≥500，相邻接头错开。剪力墙身竖向分布钢筋连接采用搭接时，搭接长度为搭接位置为楼板顶面或根底顶面≥0，当不为100%接头搭接时，相邻接头应错开500。

20、某一级抗震结构框架梁KL1 300×600φ10100/200〔2〕 3Φ18；3Φ18，该梁的加密区长度为1200mm；假如为三级抗震，加密区长度为900mm。

21、非框架梁L，当端支座为柱、剪力墙时，梁端部应设加密区。当梁配有受扭纵向钢筋时，梁下部纵筋锚入支座长度为  la

22、抗裂构造钢筋自身与其与受力筋搭接长度150；抗温度筋自身与其与受力主筋搭接长度ll。分布筋自身与其与受力筋、构造钢筋的搭接长度为150；当分布筋兼做抗温度筋时，其自身与与受力主筋、构造钢筋搭接长度ll

23、抗震结构无梁楼盖柱上板带内贯穿纵筋搭接长度为lle。无柱帽柱上板带的下部贯穿纵筋，宜在柱面2倍板厚外连接，采用搭接时钢筋端部宜设置垂直于板面的弯钩。