一、单项选择题（1～48题，每题1.5分，49～52题，每题2分，共80分）

1.本工程主楼结构形式是（   ）。

A.框架结构   B.框架剪力墙结构   C.剪力墙结构   D.框架核心筒结构

2.本工程施工时施工单位采用的抗震构造措施等级为（   ）。

A.一级     B.二级     C.三级     D.四级

3.本工程上部结构的计算嵌固端部位为（   ）。

A.±0.000

B.-1.000

C.-5.850

D.基础顶面

4.下列不属于本工程主楼基础形式的是（   ）。

A.桩筏基础

B.桩基础

C.独立基础

D.筏板基础

5.本工程基础桩类型为（   ）。

A.预应力管桩   B. 沉管灌注桩  C. 钻孔灌注桩  D. 人工挖孔桩

6.本工程地下室外墙WQ2外侧竖向贯通筋为（   ）。

A. 10@150   B. 12@150  C. 14@150  D. 16@150

7.本工程桩内纵筋锚入承台的长度为（   ）。

A.32d     B.35d     C.37d      D.40d

8.本工程2轴交F轴单桩承台CT1b侧面钢筋为（   ）。

A.12@150   B.12@200   C.14@150   D.14@200

9.结施-05，3轴交D轴CT1a的桩顶标高为（   ）。

A.-5.850     B.-6.750       C.-6.800    D.-6.850

10.人防地下室结施-04，图中未注明的AL1的截面尺寸为（   ）。

A.截面宽度为400mm，高度同防水板厚度

B.截面宽度为400mm，高度为800mm

C.截面宽度为400mm，高度为1200mm

D.无法确定

11.本工程局部筏板基础侧面构造纵筋为（   ）

A. 12@150     B. 12@200      C. 12@250     D. 12@300

12.本工程3轴交F轴承台CT2的高度为（   ）。

A.900mm     B.1000mm       C.1200mm    D.图中未明确

13.本工程基础底板膨胀加强带的宽度为（   ）

A.800mm      B.1000mm      C.1500mm      D.2000mm

14.本工程4#乘客电梯下基础底板厚度为（   ）。

A.1200mm       B.1500mm       C.2000mm    D.图中未明确

15.本工程防水底板的厚度有（   ）种。

A. 5      B.4     C.3     D.2

16.本工程5轴交A轴独立基础DJ-2顶部钢筋（不包括防水板钢筋）为（   ）

A. X：12@150   Y：10@150

B. X：10@150   Y：12@150

C. X&Y：12@150

D. X&Y：10@150

17.人防地下室结施-04，DL1的高度为（   ）。

A.950mm      B.850mm     C.800mm      D.750mm

18.本工程消防水池壁的迎水面混凝土保护层厚度为（   ）

A.70mm       B.50mm        C.40mm       D.20mm

19.人防地下室结施-05，带顶板的地下室WQ1顶部暗梁高度为（   ）。

A.600mm      B.500mm     C.800mm      D.700mm

20.关于二层墙、柱平法施工图，以下描述错误的是（   ）。

A.本层未注明的300厚混凝土剪力墙均为Q2

B.剪力墙身分布钢筋排数均为两排

C.剪力墙身拉筋均为A6@600@600

D.图中框架柱纵筋不可采用绑扎连接

21.结施-09，关于B轴约束边缘构件YBZ2外扩配筋的说法，错误的是（   ）。

A. 竖向钢筋为10@150

B. 拉筋为10@150

C. 拉筋为A6@150

D. 靠近5轴一侧YBZ2外扩长度为400mm

22.结施-07中，LL1底标高为（   ）

A.-1.000    B.-1.500m     C.-2.650    D.-3.650m

23.结施-09中，LL2纵向钢筋锚固长度为（   ）

A.600mm    B.616mm     C.748mm    D.770mm

24.结施-09，4轴交E轴框架柱KZ1下端非连接区长度为（   ）mm。

A.≥ 500   B. ≥Hn/3   C. ≥ 500，≥hc，≥Hn/3   D. ≥ 500，≥hc，≥Hn/6

25.结施-11，二层4轴交B轴KZ3分两批采用机械连接，连接区段长度为（   ）。

A. 500mm      B. 700mm      C. 770mm      D. 875mm

26.结施-07，5轴交G轴KZ4比地上一层多出的纵筋（   ）。

A. 满足直锚，伸至地下室顶梁梁底以上LaE

B. 满足直锚，伸至地下室顶梁梁底以上1.2LaE

C. 不满足直锚，伸至地下室顶梁顶后向柱内弯折12d

D. 不满足直锚，伸至地下室顶梁顶后向柱内弯折15d

27.结施-11，二层5轴交G轴处的KZ2柱净高范围内，下端加密箍筋为（   ）个。

A. 7        B. 8        C. 9        D. 10

28.结施-21，十三层4轴交C轴KZ1上端梁柱节点核心区混凝土强度等级为（   ）。

A. C30       B. C35       C. C40       D.C45

29.二层5轴交A轴KZ2上端梁柱节点核心区箍筋为（   ）。

A.10@200       B.10@100       C.12@200       D.12@100

30.二层4轴交E轴KZ1上端梁柱节点核心区高度为（   ）。

A.500mm       B.600mm       C.700mm       D.800mm

31.结施-31，框架梁KL14（4）在3轴交C轴支座两端上部第一排钢筋截断位置到柱边的距离为（   ）。

A. 2800mm       B. 2100mm       C. 2600mm       D. 2400mm

32.结施-32，1轴～2轴与E轴～F轴之间L23（1）上部架立筋与支座负筋搭接长度为（   ）。

A. 150mm       B. 180mm       C. 240mm       D. 270mm

33.结施-42，关于D轴WKL15（1）上部纵筋锚入两端支座的说法，正确的是（   ）。

A.直锚592mm

B.伸至支座对边并垂直弯折240mm

C.伸至支座对边并垂直弯折LaE

D.伸至支座对边并垂直弯折至梁底

34.结施-32，A轴KL10（5B）在1轴～2轴跨上部纵向通长筋为（   ）。

A. 220        B. 318       C. 520       D. 618

35.结施-32，F轴KL17（4）在4轴支座左侧箍筋加密区长度为（   ）。

A.1050mm     B.1200mm       C.1400mm      D.1600mm

36.结施-32，B轴KL11（4）在3轴～4轴跨间“G6C12”在4轴支座锚固长度为（   ）。

A.144mm       B.150mm       C.180mm        D.LaE

37.结施-31，C轴KL14（4）在3轴右侧上部支座负筋为（   ）。

A. 220        B. 420       C. 520       D. 620

38.结施-32，3轴KL3(6B)中附加吊筋弯起角度为（   ）。

A.450       B.600       C.300       D.500mm

39.结施-42，关于5轴与6轴之间受扭非框架梁L8（1）下部纵筋伸入WKL6（2）的锚固长度是（   ）。

A.直锚240mm

B.直锚192mm

C.伸至支座对边并做1350弯钩，弯折长度为7.5d

D.伸至支座对边并垂直弯折240mm

40.按照结构设计说明的要求，本工程不需要采用带“E”的抗震钢筋的构件是（   ）。

A.框架柱   B.框架梁   C.剪力墙身   D.楼梯梯段

41.人防地下室结施-08， L轴～N轴与13轴～15轴之间板厚度为（   ）。

A. 350mm    B. 300mm    C. 180mm    D. 120mm

42.结施-48，八层顶4轴～5轴与A轴～B轴之间阴影部分板底标高为（   ）。

A. 36.470m    B. 36.370m    C. 36.340m    D. 36.320m

43.结施-44，3轴～4轴与A轴～B轴之间梁净跨范围内板底X向钢筋水平投影长度为（   ）。

A. 8500mm    B. 8400mm    C. 8150mm    D.7700mm

44.按照本工程的要求，除特别注明外，地下室底板周边外墙应一次整体浇筑至底板（楼板）面（   ）以上。

A.100mm       B.200mm       C.300mm      D.500mm

45.结施-44，3轴～4轴与F轴～G轴之间板底钢筋为（   ）。

A. X&Y：10@200

B. X&Y：8@200

C. X：10@200；Y：8@200

D. X：8@200；Y：10@200

46.本工程中，地面以上未注明的墙下无梁时板底加强钢筋均为（   ）。

A.212     B.214     C.216     D.218

47.1#楼梯剖面图中CT3高端支座上部钢筋自支座边缘伸入跨内的长度为（   ）。

A.693     B.754     C.504     D.630

48.2#楼梯剖面图中BT3梯板下部纵筋为（   ）。

A.8@200     B.10@150     C.12@150     D.12@100

49.1#楼梯剖面图中CT4梯板配筋中10@100表示（   ）。

A.梯板的分布钢筋

B.梯板的支座上部纵筋

C.梯板的底部纵筋

D.梯板的顶面贯通纵筋

50.2#楼梯防火隔墙下梯板附加钢筋为（   ）。

A. 212    B. 214    C. 216    D. 218

51.1#楼梯剖面图中BT3下部纵筋伸入低端支座的长度为（   ）。

A.60mm     B.>60mm    C.<100mm     D.>100mm

52.本工程圈梁、构造柱的混凝土强度等级为（   ）

A. C35       B. C30       C. C25      D. C20

二、多项选择题（53～60题，每题2.5分，共20分。多选、错选不得分，漏选得1分）

53.下列关于本工程的描述，正确的有（     ）

A.主次梁交接处，主梁箍筋应贯通设置

B.地下室外墙应采用级配砂石分层回填压实，压实系数不得小于0.94

C.后砌填充墙应在主体结构施工完毕后自下而上逐层砌筑，特别是悬挑构件上的填充墙必须自下而上砌筑

D.框架梁、柱纵筋可与箍筋、拉筋及预埋件焊接

E.楼梯间及人流通道的填充墙，应采用钢丝网砂浆面层加强

54.本工程下列说法正确的有（     ）。

A.地下室顶板防水等级均为一级

B.地下室顶板、底板、外墙混凝土抗渗等级均为P6

C.地下一层整个为人防区域

D.地下室外墙周边环境类别为二a类

E.地下室顶板的混凝土保护层厚度为20mm

55.人防地下室结施-07，关于K轴KL12（6），下列说法正确的有（     ）。

A.混凝土强度等级为C35

B.梁顶标高均为-1.000m

C.18轴～19轴跨梁底标高为-1.350m

D.共有4种不同梁截面

E.未注明的附加箍筋为每边38@50

56.结施-11，关于该层剪力墙说法正确的有（     ）。

A.内侧水平筋均应伸至端部竖向筋内侧弯折15d

B.竖向筋在外侧，水平筋在内侧

C.剪力墙竖向分布钢筋满足搭接长度1.2laE时可在同一部位搭接

D.不带端柱转角墙外侧水平筋可连续通过转弯

E.带端柱转角墙内侧水平筋满足直锚可直锚

57.关于本工程的描述，以下说法正确的有（     ）。

A.地下室顶板覆土厚度均为1.2米

B.后浇设备管井处，板钢筋可以截断

C.后浇设备管道安装完成后，应采用不低于板强度等级的微膨胀混凝土浇注完成

D.现浇板板底部长向钢筋置于短向钢筋之上，支座处板的长向负筋应置于短向负筋之下

E.板内交叉管线混凝土保护层厚度不小于25mm

58. 对于1#楼梯剖面图，以下说法正确的有（     ）。

A.一层到二层共有四跑

B.一层到二层间的BT2的梯板跨度为2820mm

C.AT型楼梯共有四种类型

D.一层到二层间的CT3的梯板lsn为2520mm

E.梯板分布钢筋均为8@200

59.关于本工程后浇带的说法正确的有（     ）。

A.伸缩后浇带与沉降后浇带宽度均为800mm

B.基础底板后浇带采用C40微膨胀混凝土，内掺微膨胀剂及抗裂纤维

C.沉降后浇带在两侧混凝土浇筑60天后进行浇筑

D.伸缩后浇带在主楼封顶（填充墙已完成）且沉降稳定后进行浇筑

E.后浇带应加强养护，养护时间不少于28天

60. 结施-07，根据16G101-3图集的要求，关于4轴与B轴相交处KZ3在基础中的插筋，以下叙述正确的有（     ）。

A.柱在基础内的箍筋为不少于2道的复合箍，箍筋间距不应大于500mm

B.基础内第一道柱箍筋，距基础顶面100mm

C.基础高度不满足直锚，柱纵筋全部伸至基础底板钢筋网片上并设置15d直角钩

D.基础高度满足直锚，仅将柱四角纵筋伸至基础底板钢筋网片上并设150mm直角钩，其余纵筋锚固在基础顶面下LaE即可

E.基础高度满足直锚，柱纵筋应全部伸至基础板底部支撑在底板钢筋网上，并设150mm直角钩