剪力墙使用C50混凝土，三级抗震

- 方形洞口边长600mm，上下左右均有补强钢筋2根三级钢12，补强钢筋的锚固长度从钢筋的交点开始起算。（判断题）错

- 方形洞口边长600mm，上下左右均有补强钢筋2根三级钢12，补强钢筋从洞口边缘开始起算的锚固长度是（  336 ）mm。

- 矩形洞口宽度和高度均大于（  800 ）mm设置补强暗梁。

- 连梁下面有1米宽的方洞，为了加强对洞口的补强措施，在连梁的位置设置暗梁。（判断题）错

- 剪力墙有1米宽的方洞，上下设置补强暗梁，左右两侧不设置补强措施。（判断题）错

- 洞口补强暗梁的纵向钢筋的锚固长度和连梁一样，满足≥laE，且≥600。（判断题）错

- 剪力墙圆形洞口周围都设置环形加强钢筋。（判断题）错

- 剪力墙圆形洞口环形加强钢筋的搭接长度是llE。（判断题）错

- 剪力墙圆形洞口直径是1米，设置的环形加强钢筋是2根三级钢10，搭接长度是（ 300 ）mm

- 剪力墙圆形洞口直径是1米，墙体的水平分布筋和竖向分布筋延伸至洞口边，紧贴环形加强筋内侧弯折。（判断题）错

- 剪力墙有1米直径的圆洞，上下设置补强暗梁，左右两侧不设置补强措施。除环形加强筋不加设加强筋（判断题）错

- 某连梁高度400mm，中部能设置圆形洞口。（判断题）错