- 剪力墙拉筋布置由底部板顶向上（  ）水平分布钢筋处开始设置，至顶部板底向下（  ）水平分布筋处终止。

- 第一排；第一排       B. 第一排；第二排

C.第二排；第一排        D. 第二排；第二排

2. 对于剪力墙竖向钢筋说法正确的是（       ）。

A.二级抗震等级剪力墙底部加强部位竖向分布钢筋可在同一部位搭接，搭接长度1.2laE

B. 剪力墙竖向分布钢筋锚入连梁自楼面向下1.2laE

C.剪力墙变截面处，当△≤50时下层竖向分布筋可以弯折直接伸至上层

D.剪力墙端柱竖向钢筋构造与框架柱相同

- 3. 7层②轴Q-2剪力墙水平筋应伸入GBZ2锚固方式正确的是（     ）。

- A. 剪力墙水平分布筋均应伸至端柱对边弯折15d

- B. 位于端柱纵向钢筋内侧的水平分布筋可直锚

- C. 剪力墙水平分布筋均应伸至端柱对边弯折12d

- D. 剪力墙水平分布筋均可直锚

- 4. （判断题）框架梁与剪力墙交接处，可以不设置暗柱，框架梁直接落在剪力墙上。（  ）

- 答案：错

5.本图中，Q-1拉结筋的设置方式是（    ）。

答案：梅花形布置

6.底部加强区的高度是（  ）层。

答案：2层

7.约束边缘构件的设置高度是（ ）层。

答案：3层

8.本图中，6轴的墙身编号是（   ）。

答案：Q-1

9.本图中，6轴墙身的水平分布钢筋伸入GZB12中，弯锚长度是（   ）mm。

答案：100

10.（判断题）本图中，6轴墙身的水平分布钢筋伸入GZB4中需要做弯锚。

答案：错

11.本图中，13轴/E轴~H轴之间，右侧水平分布钢筋，在转角墙处的弯锚长度是（   ）mm。

答案：150

12.本图中，13轴/E轴~H轴之间，右侧水平分布钢筋，在GZB8中的直锚长度是（   ）mm。提示：laE=37d。

答案：370