1.框架柱纵向钢筋的连接方式有三种：（   ）、（   ）和（   ）。

答案：绑扎搭接、机械连接、焊接连接

2.本工程，框架柱的嵌固端是（   ）。

答案：基顶

3.本工程轴/轴框架柱KZ1在第一层楼面以上（靠第一层楼面处）的箍筋加密区范围为（    ）。

A.467mm                                      B.500mm

C.600mm                                      D.1200mm

4.本工程轴/轴框架柱KZ1在基础顶面以上的箍筋加密区范围为（    ）。

A.467mm                                      B.500mm

C.600mm                                      D.1617mm

- 梁上柱LZ纵向钢筋伸至梁底部做弯锚，弯锚长度是钢筋直径的（  ）倍。

答案：15

6.本工程轴/轴框架柱KZ1在基础顶面以上的非连接区长度为（    ）。

A.467mm                                      B.500mm

C.600mm                                      D.1617mm

7.本工程轴/轴框架柱KZ1在第一层楼面以上（靠第一层楼面处）的非连接区长度为（    ）。

A.467mm                                      B.500mm

C.600mm                                      D.1200mm

8.下列对轴线处与2号教学楼之间的缝说法错误的是（    ）。

A.变形缝                                      B.伸缩缝

C.沉降缝                                      D.抗震缝

9.结构施工图GS-07图中“LZ1”的纵筋为（    ）。

A. 4三级钢14                                       B. 6三级钢14

C. 8三级钢14                                       D. 10三级钢14

10.框架柱抗震等级是（   ）。

答案：三级

- 基顶~14.400范围内，框架柱纵向钢筋采用机械连接，接头错开的距离是（  ）mm。

答案：630

- 当上柱钢筋的根数比下柱钢筋根数多时，上柱多出的钢筋从楼面开始往下柱延伸，延伸长度是（    ）。

答案：1.2laE