1.基顶~15.600范围内，框架柱纵向钢筋采用焊接连接，接头错开的距离是（  ）mm。

- 答案：630

2.当下柱钢筋的根数比上柱钢筋根数多时，下柱多出的钢筋从梁底开始往上柱延伸，延伸长度是（    ）。

- 答案：1.2laE

- （判断题）本工程中，5轴/E轴KZ2纵向钢筋在柱顶做弯锚，弯锚长度是12d。

答案：错误

- 框架柱封闭箍筋的开始和结束位置做的弯钩角度是（   ）。

答案：135°

- 框架柱KZ2封闭箍筋弯钩段的水平长度是（   ）mm。

答案：80

- 框架柱纵向钢筋的净间距最少是（   ）mm。

答案：50

当框架柱的嵌固端改为地下室顶板时，完成以下练习题。

7.本工程轴/轴框架柱KZ1在第一层楼面以上（靠第一层楼面处）的箍筋加密区范围为（    ）。

A.467mm                                      B.934mm

C.600mm                                      D.1200mm

8.本工程轴/轴框架柱KZ1在基础顶面以上的箍筋加密区范围为（    ）。

A.467mm                                      B.500mm

C.600mm                                      D.1617mm

9.本工程轴/轴框架柱KZ1在基础顶面以上的非连接区长度为（    ）。

A.467mm                                      B.500mm

C.600mm                                      D.1617mm

10.本工程轴/轴框架柱KZ1在第一层楼面以上（靠第一层楼面处）的非连接区长度为（    ）。

A.467mm                                      B.500mm

C.600mm                                      D.934mm