# 汽车电器设备原理与维修 子课题

知识点电子教案脚本

| 知识点元数据信息 |
| --- |
| 标题 | 机油压力表 | 语种 | 中文 |
| 关键字 | 机油压力表 | 描述 | 对机油压力表的结构、原理进行描述 |
| 覆盖范围 |  | 贡献者 | 薛成文 |
| 要求 |  | 实体 | 重庆市经贸中等专业学校 |
| 学习资源类型 | 教学课件 | 难度 | 中 |
| 是否为重点 | 是 | 是否为难点 | 否 |
| SCORM类型 | SCO | 交互类型 |  |
| 知识点代号 |  | 交互程度 |  |
| 知识点位置 | 项目五 汽车仪表与报警系统(任务1 认识农用车仪表(机油压力表 |
| 典型学习时间 | 5 | 持续时间 | 15分钟 |
| 其它平台要求 |  |
| 终端用户类型 | 学习者 |
| 专业大类 | 机械类 |
| 所属专业 | 汽车制造与检修技术 |
| 适用对象 | 普通中职、职高、成人中专、技工校学生 |
| 适应课程 | 汽车电器设备原理与维修 |
| 适用学校类型 | 普通中职、职业高中、成人中专、技工校 |
| 适用学历层次 | 普通中职、职高、成人中专、技工校 |
| 适用地区 | 全国 |
| 版权限制 |  |
| 文档编辑 | 薛成文 | 贡献日期 | 2016/07/10 |
| 审核校对 | 雷昌浩 | 审核日期 | 2016/10/11 |

机油压力表的主要内容

引入策略

问题引入 通过视频展示几种农用车仪表引入。

学习内容

5．机油压力表 图5－12 机油压力表 机油压力表（如图5－12）用来指示发动机润滑系统机油压力的大小，机油压力表的电路由机油压力表和机油压力传感器两部分组成。 机油压力表有电热式、电磁式和动磁式三种。其中应用最为广泛的是电热式机油压力表，其结构与原理如图5－13所示。 机油压力表内装有双金属片，其上绕有加热线圈，线圈的一端经接线柱后接机油压力传感器，另一端接蓄电池正极。 机油压力传感器内部装有膜片，膜片下腔与发动机的润滑主油道相通，发动机的机油压力直接作用在膜片上，膜片的上方压着弹簧片，弹簧片的一端与外壳固定并搭铁，另一端焊有触点。双金属片上绕有加热线圈，线圈的一端焊在双金属片的触点上，另一端焊在接触片上。 图5－13 电热式机油压力表 当机油压力很低时，机油压力传感器内的膜片变形很小，这时作用在触点上的压力很小。电流通过时，温度略有上升，机油压力传感器内双金属片稍有变形时，就会使触点分开，切断电路，经过较短的时间后，机油压力传感器内双金属片冷却伸直，触点又闭合，线圈再次通电发热，机油压力传感器内双金属片变形，很快触点又分开。如此循环，触点不断的开闭工作。由于机油压力低，触点压力小，极易分开，因而触点打开时间长，闭合时间短，电路平均电流很小，机油压力表内双金属片受热变形小，指针的偏转小，指示低油压。 当机油压力升高时，传感器内触点打开时间短，闭合时间长，电路平均电流增大，机油压力表内双金属片受热变形量增大，指针的偏转大，指示高油压。

总结评价

本知识点主要介绍了机油压力表。重点介绍了电热式机油压力表的结构与工作原理。

随堂测试

测试题见：《机油压力表》 试题制作脚本.doc