7.3.2 材料预算价格的确定   试题

1．已知砌筑1m 3砖墙中砖净量和损耗分别为529。6块，每块砖体积按0.146m 3计算，砂浆损耗率为10%。则砌筑1m 3砖墙的砂浆用量为（　）m 3。 
　　A.0.250　　B.0.253　　C.0.241　　D.0.243 
答案：A

2．关于材料消耗的性质及确定材料消耗量的基本方法，下列说法正确的是（　）。 
　　A.理论计算法适用于确定材料净用量 
　　B.必须消耗的材料量是指材料的净用量 
　　C.土石方爆破工程所需的炸药、雷管、引信属于非实体材料 
　　D.现场统计法主要适用于确定材料损耗量 
答案：A

3. 关于材料单价的计算，下列计算公式中正确的是(  A  )

A.(供应价格+运杂费)×(1+运输损耗率)×(1+采购及保管费率)

B.(供应价格+运杂费)／[(1-运输损耗率)×(1-采购及保管费率)]

C.(供应价格+运杂费)×(1+采购及保管费率)／(1-采购及保管费率)

D.(供应价格+运杂费)×(1+运输损耗率)／(1-采购及保管费率)

答案：A

4．在对材料消耗过程测定与观察的基础上，通过完成产品数量和材料消耗量的计算而确定各种材料消耗定额的方法是（　）。 
　　A.实验室试验法　　　　B.现场技术测定法 
　　C.现场统计法　　　　　D.理论计算法 
答案：B

5.关于材料单价的构成和计算，下列说法中正确的有（　）。 
　　A.材料单价指材料由其来源地运达工地仓库的入库价 
　　B.运输损耗指材料在场外运输装卸及施工现场搬运发生的不可避免损耗 
　　C.采购及保管费包括组织材料采购、供应过程中发生的费用 
　　D.材料单价中包括材料仓储费和工地保管费 
　　E.材料生产成本的变动直接影响材料单价的波动 
答案：CDE

(老师们注意：每个知识点5题，单选或多选）