授课教案

| 授课节次 | 7.2.3 | 课程 名称 | 房屋维修技术与预算 | 授课序号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业 | 物业管理 | 任课教师 | 张丹媚 |
| 课型 | 理论课 （√）实践课（ ） | 授课时数 | 1课时 |
| 场所 | 普通教室□多媒体教室▇ 计算机房□实训室□语音室□ 其它□ |
| 教学目的 | 1.了解施工机械台班定额的概念 2.掌握机械时间定额产量定额的计算 3.掌握施工机械台班单价的组成 |
| 本次课 主要内容 | 7.3.3 施工机械台班费的确定 |
| 本次课 重点难点 | 重点：掌握机械台班量的组成； 难点：掌握机械台班量的计算。 |
| 教学内容 | 案例导入： 一、机具台班定额消耗量 机械台班定额消耗量和仪器仪表台班定额消耗量 1、机械台班定额消耗量概念 是指在正常施工、合理的劳动组织和合理使用机械的前提下，由技术熟练的工人操作机械完成单位合格产品所需消耗机械时间的数量标准。 注意： （1）台班：一个工作班（8小时） （2）机械是一定品种、一定规格 （3）合理劳动组织包括合理使用机械 表达形式：机械时间定额和机械产量定额 2、确定机具台班定额消耗量的基本方法 确定机械1h纯工作正常生产率 对于循环动作机械，确定机械纯工作1h正常生产率的计算公式： 对于连续动作机械，确定机械纯工作1h正常生产率要根据机械的类型和结构特征，以及工作过程的特点来进行。 计算公式： 确定施工机械的时间利用系数 确定施工机械的时间利用系数，是指机械在一个台班内的净工作时间与工作班延续时间之比。 计算施工机械台班定额 施工机械台班产量定额＝机械1h纯工作正产生产率×工作班纯工作时间 施工机械台班产量定额＝机械1h纯工作正产生产率× 工作班延续时间×机械时间利用系数 3.预算定额中机具台班消耗量的计算 二、施工机具台班单价的组成 1.施工机械台班单价组成 折旧费 检修费 维护费 安拆费及场外运费 人工费 燃料动力费 其他费用的组成和确定 2、施工仪器仪表台班单价的组成 折旧费 维护费 校验费 动力费 |
| 课堂小结 | 本节主要学习房屋维修定额的机械台班量及预算价格 |