实验四  8255并行接口实验

# 一、实验目的

1、学习并掌握8255的工作方式及其应用；

2、掌握8255典型应用电路的接法。

# 二、实验设备

PC机一台，TD-PITE实验装置一套。

# 三、实验内容

1、基本输入输出实验。

本实验系统中，8255的端口地址分别为0640H，0642H，0644H以及0646H。编写程序，使8255的A口为输入，接拨动开关，B口为输出，接发光二极管；要求只要开关拨动，发光二极管的显示就发生相应改变。

2、流水灯显示实验。

编写程序，使8255的A口和B口均为输出，数据灯D7~D0由左向右，每次仅亮一个灯，循环显示，D15~D8与D7~D0正相反，由右向左，每次仅点亮一个灯，循环显示。

# 四、实验原理

图5.1  8255内部结构及外部引脚图

并行接口是以数据的字节为单位与I/O设备或被控制对象之间传递信息。CPU和接口之间的数据传送总是并行的，即可以同时传递8位、16位或32位等。8255可编程外围接口芯片是Intel公司生产的通用并行I/O接口芯片，它具有A, B, C三个并行接口，用+5 V单电源供电，能在以下三种方式下工作：方式0——基本输入/输出方式、方式1——选通输入/输出方式、方式2——双向选通工作方式。8255的内部结构及引脚如图5-1所示，8255工作方式控制字和C口按位置位/复位控制字格式如图5-2所示。

# 五、实验步骤

1、基本输入输出实验

本实验使8255端口A工作在方式0并作为输入口，端口B工作在方式0并作为输出口。用一组开关信号接入端口A，端口B输出线接至一组发光二极管上，然后通过对8255芯片编程来实现输入输出功能。具体实验步骤如下述：

图5.2  8255控制字格式

(1) 实验接线图如图5-3所示，按图连接实验线路图;

(2) 编写实验程序，经编译、连接无误后装入系统;

图5-3   8255基本输入输出实验接线图

(3) 运行程序，改变拨动开关，同时观察LED显示，验证程序功能。

实验程序清单

SSTACK  SEGMENT  STACK

# DW  32  DUP （？）

# SSTACK  ENDS

CODE    SEGMENT

ASSUME  CS：CODE

# START：  MOV  DX，0646H

MOV  AL，__________			；8255的工作方式控制字

# OUT  DX，AL

AA1：    MOV  DX，0640H

# IN  AL，DX

# CALL  DELAY

MOV  DX，0642H

OUT  DX，AL

JMP  AA1

；延时子程序

DELAY：  PUSH  CX

# MOV  CX，0F00H

AA2：     PUSH  AX

# POP  AX

# LOOP  AA2

POP  CX

RET

CODE     ENDS

# END  START

2、流水灯显示实验

使8255的A口和B口均为输出，数据灯D7DO由左向右，每次仅亮一个灯，循环显示，D15~D8与D7~D0正相反，由右向左，每次仅点亮一个灯，循环显示。实验接线图如图5-5所示。实验步骤如下所述：

(1) 按图5-5连接实验线路图；

(2) 编写实验程序，经编译、链接无误后装入系统；

(3) 运行程序，观察LED灯的显示，验证程序功能；

图5-5  8255流水灯实验接线图

(4) 自己改变流水灯的方式，编写程序。

实验程序清单

SSTACK  SEGMENT  STACK

# DW  32  DUP （？）

# SSTACK  ENDS

CODE    SEGMENT

ASSUME  CS：CODE

Start:mov dx.0646h

Mov al,80h

Out dx,al

Mov bx,0180h

Aa1:mov dx,0640h

Mov al,bl

Out dx,al

Call delay

Mov dx,0642h

Mov al,bh

Out dx,al

Call delay

Ror bl,1

Rol,bh,1

Jmp aa1

DELAY：  PUSH  CX

# MOV  CX，0F00H

AA2：     PUSH  AX

# POP  AX

# LOOP  AA2

POP  CX

RET

CODE     ENDS

# END  START