8253定时/计数器实验

一、实验目的与要求：

1. 学会8253芯片和微机接口原理和方法。

2. 掌握8253定时器/计数器的工作方式和编程原理。

二、实验内容：

1、实验原理

本实验原理图如图1所示，8253A的A0、A1接系统地址总线A0、A1，故8253A 有四个端口地址，如端口地址表1所示。8253A的片选地址为48H~ 4FH。 因此， 本实验仪中的8253A四个端口地址为48H、49H、4AH、4BH，分别对应通道0、通道1、通道2和控制字。采用8253A通道0，工作在方式3(方波发生器方式)，输入时钟CLK0 为1MHZ， 输出OUTO 要求为1KHZ的方波，并要求用接在GATE0引脚上的导线是接地("0"电平)或甩空("1"电平)来观察GATE对计数器的控制作用，用示波器观察输出波形。

2、 实验线路连接

(1) 8253A芯片的CLK0引出插孔连分频输出插孔1MHZ。

(2) 8253A的GATE0接+5V。

3、 实验步骤

(1) 按图1连好实验线路

(2) 运行实验程序

1.按“调试”按钮

2。选“窗口”“进入示波器窗口”，然后最小化

3.按“运行按钮”

4.将模拟示波器窗口打开，选择“串行口2”，再按

ctrl＋F2 按钮即可看到波形                                 图1

显示“8253-1”用示波器测量8253A的OUT2输出插孔，应有频率为1KHZ的           方波输出，幅值0～4V

三 、实验代码：

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE

TCONTRO  EQU 004BH

TCON2	 EQU 004AH

CONTPORT EQU 00DFH

DATAPORT EQU 00DEH

DATA1	 EQU 0500H

START:	JMP TCONT

TCONT:	CALL FORMAT

CALL LEDDISP

MOV DX,TCONTRO

MOV AL,0B6H          ;要使用方式2，0B6H要改为0B4H

OUT DX,AL

MOV DX,TCON2

MOV AL,00             ;输入频率（即时间常数）

OUT DX,AL            ;要修改频率，只需更改送给AL的值（注意先送低8位，

MOV AL,10H            ;后送高8位）

OUT DX,AL

HLT

LEDDISP:MOV AL,90H          ;显示数据方式命令字送8279控制字

MOV DX,CONTPORT        ;8279命令状态口

OUT DX,AL

MOV BYTE PTR DS:[0600H],00       ;置显示位数初值为0

LED1:	CMP BYTE PTR DS:[0600H],07H  ;判断显示位数满8为否？

JA  LED2  							;满8位转子程序返回

MOV BL,DS:[0600H]					;未满8位从数据区取数

MOV BH,0H

MOV AL,CS:[BX+DATA1]

MOV DX,DATAPORT					;8279数据口

OUT DX,AL

ADD BYTE PTR DS:[0600H],01H		;显示位数加1

JNZ LED1

LED2:	RET								;子程序返回

FORMAT: MOV BX,0                   ;显示8253---1

MOV WORD PTR DS:[BX+0500H],4006H

ADD BX,2

MOV WORD PTR DS:[BX+0500H],4040H

ADD BX,2

MOV WORD PTR DS:[BX+0500H],6D4FH

ADD BX,2

MOV WORD PTR DS:[BX+0500H],7F5BH

RET

CODE ENDS

END  START

四、思考题

若改用方式2，并改变时间常数，如何编写程序。

答：

，若使用方式2，根据8253控制字原理，控制字必须设置为B4H，相应的修改在代码中在上述代码中，修改时间常数的方法也在程序中注明。