2.混凝土的力学性质

1.混凝土的强度等级应按（ A  ）来确定？

A.立方体抗压强度标准值     B.轴心抗压强度标准值

C.轴心抗拉强度标准值       D.立方体抗拉强度标准值

2.混凝土在一次短期荷载下的变形分为三个阶段，即弹性阶段、（弹塑性阶段）和极限压应变阶段。

3.混凝土的极限压应变以（ C ）变形为主？

A.弹性     B.塑性    C.弹塑性

4.混凝土的体积变形包括混凝土的收缩和（膨胀）。

5.试阐述一下混凝土的疲劳抗压强度？

答：能使试件在循环200万次或者次数稍多时发生破坏的压应力称为混凝土的疲劳抗压强度。

6.水泥强度越高,混凝土的收缩则(  A  )

A.越大     B.越小    C.没变化

7.混凝土构件的体积与其表面面积的比值越大, 混凝土的收缩则(  A  )

A.越大     B.越小    C.没变化

8试解释一下混凝土的徐变?

答:徐变是指混凝土在某以不变荷载的长期作用下,其应变随时间而增长的现象。

9.我们通常所说的混凝土强度等级为C30，这是指混凝土的（ D  ）。

A.立方体抗拉强度标准值     B.轴心抗压强度标准值

C.轴心抗拉强度标准值       D.立方体抗压强度标准值

10.混凝土是指由水泥、砂、（石子）和水按一定的配合比拌合而成。

11.试阐述一下混凝土的收缩？

答：混凝土的收缩是指混凝土在空气中结硬时体积减小的现象。

12.试阐述什么是混凝土的立方体抗压强度标准值？

答：混凝土的立方体抗压强度是指按照标准方法制作、养护的边长为150mm的立方体试件，在28d按照标准试验方法测得的具有95%保证率的抗压强度值。

13.在实际工程中，钢筋混凝土的强度等级不应低于（ C ）？

A.C10     B.C15    C.C20    D.C25