物业工程维修费用预算

写字楼建筑面积3200平米，于2005年5月建成使用。房屋设备设施状况良好。工程维修费用构成有三项。

- 维保费

| 序号 | 内 容 | 费用预算（元／年） |
| --- | --- | --- |
| １ | 400KVA变压器1台，高压柜2面，低压配电柜5面 | 10,000 |
| 2 | 200KW柴油发电机1台(上海鼎新DVS-250) | 5,000 |
| 3 | 保安监控13采集点、部分远红外、可旋转、硬盘储存 | 8,000 |
| 4 | 保安周界、楼内巡更 | 3,000 |
| 5 | 消防报警主机(陆和JB-QB/LH160)、烟感、温感清洗 | 20,000 |
| 6 | 燃气直燃机(上海一冷开利475kw/381kw) | 15,000 |
| 7 | OTIS电梯2台 | 12,000 |
| 8 | 化粪池、隔油池清掏 | 4,000 |
| 9 | 软化水处理 | 2,000 |
|  | 合计 | 79,000元／年 |

- 检测费用

| 序号 | 内 容 | 费用预算（元／年） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高压设备耐压试验(三年一次)、高压工具手套、绝缘鞋 (每年两次) | 6,000 |
| 2 | 电检\消检 | 10,000 |
| 3 | 压力容器\安全阀\压力表 | 2,000 |
| 4 | 电梯 | 2,000 |
| 5 | 避雷检测 | 4,000 |
| 6 | 环境\噪声检测 | 5,000 |
|  | 合计 | 29,000元／年 |

- 日常零星维修材料、工具费

| 序号 | 内 容 | 计算公式 | 费用预算（元／年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日光灯管、电子镇流器 | 2000×30÷（8000÷12÷250） | 22,500 |
| 2 | 节能灯、路灯、射灯、指示灯、灯罩、灯杯 | 2000×25÷（8000÷12÷365） | 28,000 |
| 3 | 开关面板、插座、网络接线、电话接线 | 600×40×0.2 | 4,800 |
| 4 | 水管配件、水嘴、卫生洁具配件、地漏 | 12×5×100 | 6,000 |
| 5 | 风机盘管、冷却塔、过滤网、温控器、保温 | 60×1500×20% | 18,000 |
| 6 | 门锁五金、吊顶、墙面、地面、庭院、刷漆 | 4400×2 | 8,800 |
| 7 | 工具、扶梯、电动工具、专业工具折损 | 9×200 | 1,800 |
|  | 合计 |  | 89,900元／年 |

工程维修费用预算                     197,900元／年

(注:以上费用不含专业设备、系统管线突发故障，需外委维修1000元以上的中修、大修和更新改造工程)