《网络综合布线施工与管理实训》题库

一、填空题

1	"综合布线系统一般逻辑性地分为 ______ 、______ 、干线（垂直）子系统、设备间子系统、______、建筑群子系统六个系统，它们相对独立，形成具有各自模块化功能的子系统，成为一个有机的整体布线系统。"

2	按传输模式分类，光纤可以分为______和_______两类。

3	EIA/TIA的布线标准中规定了双绞线标准_568B_的排列线线序为：

4	1、白橙、2、_______、_3、白绿、4、_______、5、_______、6、绿、_7、白棕、8、棕。

5	_智能建筑主要由_______、________、楼宇自动化系统、办公自动化系统和通信自动化系统5个部分组成。

6	_非屏蔽双绞线是综合布线系统和通信系统中最常用的传输介质，可用于_______、________、音频、呼叫系统及楼宇自动控制系统。

7	_5类双绞线线缆的最高频率带宽为_________，最高传输速率为_________。

8	_双绞线的电气特性参数中，_______是指信号传输时在一定长度的线缆中的损耗，是一个信号损失的度量，_______是指信号从信道的一端到达另一端所需要的时间。

9	_综合布线的项目施工管理包含工程施工管理、___________管理和___________管理。

10	网络传输介质有___________、同轴电缆、___________和无线传输4种。

11	_综合布线器材包括各种规格的___________、___________、桥架、机柜、面板与底盒、理线扎带和辅助材料等。

12	_水平子系统工程中，有4种布线路由方式：___________方式、___________方式、走廊桥架方式和墙面线槽方式。

13	_与单模相比，多模光纤的传输距离___________，成本___________。

14	_在综合布线设计中，干线子系统的接合方法有___________和___________两种。

15	综合布线系统工程宜按下列七个部分进行设计，这七个部分分别为：______、______、______、______、_______、_______、________。

16	光纤信道分为OF-300、OF-500、和OF-2000三个等级，各等级光纤信道应支持的应用长度分别不应小于_______、_______及_______。

17	综合布线系统水平缆线与建筑群主干缆线、建筑群主干缆线之和所构成信道的总长度不应大于________。

18	综合布线区域内存在的电磁干扰场强高于_______时，宜采用屏蔽布线系统进行防护。

19	数据中心从功能上可以划分为________和________。

20	数据中心支持空间（计算机机房外）布线空间包含________、_______、_______、_______和________。

21	数据中心计算机房内布线空间包含_______,_______，________和_______。

22	在欧洲综合布线标准EN_50173.1-2007中，电磁兼容性就是四类恶劣环境中的一种，为此，它将电磁兼容等级分为三级：______、______、和______。

23	目前光缆的安装方式主要有三种，分别是：______、_______、________。

24	根据《综合布线系统管理与运行维护技术白皮书》规定了______管理等级以适应电信基础设施的复杂程度。

25	“3A”智能建筑是指智能大厦具有_______、______和________功能。

26	工作区子系统是指_______和_______到的范围

27	水平布线子系统也称作水平子系统，其设计范围是从工作区用______到_______。

28	管理子系统由配线架_______、_________和_______组成

29	对于建筑物的综合布线系统，一般根据用户的需要和复杂程度，可分为三种不同系统设计等级，他们是______、_______、___________。

30	在双绞线电缆内，不同线对具有不同的扭绞长度，这样作用是___________和__________。

31	双绞线电缆的每一条线都有色标，以易于区分和连接。一条_4对电缆有四种本色，即

32__________、_________、_________、________。

33	按照绝缘层外部是否有金属屏蔽层，双绞线电缆可以分为________和___________两大类。

34	目前在综合布线系统中，除了某些特殊的场合通常都采用_________和_____________。

35	五类UTP电缆用来支持带宽要求达到电缆的传输频率为的应用，超五类，，六类双绞线电缆支持的带宽为__________。七类电缆支持的带宽可以高达__________。

36	光纤由三部分组成，即：__________、___________、_________。

37	按传输模式分类，光缆可以分为_______和______________。

38	单模光缆一般采用________和__________两类。

39	室外光缆主要适用于综合布线系统中的这类光缆主要有_______和________。

40	光纤配线架具有__________、____________、_________和___________功能。

41	设备间中应有足够的设备安装空间，一般设备间的面积不应小于_________㎡。

42	我国通信行业标准规定，配线布线子系统的双绞线电缆最大长度为________M。

43	配线子系统的网络拓扑结构一般采用________结构。

44	双绞线电缆一般以箱为单位，每箱双绞线电缆的长度为_________M。

45	管理子系统的管理标记通常有_________、__________和__________三种。

46	在不同类型的建筑物中，管理子系统常采用_______和________两种管理方式。

47	综合布线中建筑群配线架（CD）到楼层配线架（FD）间的距离不应超过____________和___________。

48	干线子系统的结合方法有_________和_______。

49	建设工程定额分为_________、__________和__________三种。

50	工程项目的设计概、预算是_________和__________。

51	常用的招标方式有_________和__________。

52	暗管管口应光滑，并加有绝缘套管，管口伸出建筑物的部位应在_________和__________之间。

53	在敷设管道时，应尽量减少弯头，每根管的弯头不应超过________个，并不应有_S_形弯出现。

54	安装机柜面板，柜前应留有_____面距离视其型号而定，要便于安装于维护。

55综合布线工程的测试内容主要包括___________、___________、___________和___________、____________、___________、。

56	目前综合布线工程中，常用的测试标准为_ANSI/EIA/TIA_制定的____________标准。

57	线缆传输的衰减量会随着_______增大和______的增加而增加。

58	线缆传输的近端串扰损耗，NEXT______性能越好。

59	衰减与近端串扰比_ACR_表示了信号强度与串扰产生的噪声强度的相对大小，其值

60	_____，电缆传输的性能就越好。

61	TSB-67_标准定义了两种电缆测试模型，即_________型和__________型。

62	FLUKE_DTX-LT_系_列_线_缆_测_试_仪_可_以_认_证________和_______测试。

63 测试完成后，应该使用_____________测试数据并生产测试报告。

64	_TIA/EIA568B中定义的两种电缆链路模型分别为_________、___________和	__________、____________。

65依据验收方式，综合布线系统工程的验收，可分为__________、____________、____________和_____________四个阶段。

66	工程项目的招标又可分为________、__________、__________三种方式。公开招标由招标单位发布招标广告,只要有意投标的承包商都可以购买招标文件,参加资格审查和进行投标工作。

67	对于建筑物的综合布线系统,一般可以根据基本复杂程度定义为三种不同的布线系统等级,分别是____________、_____________和____________.应根据实际需要,选择适当等级的综合布线系统。

68	_暗敷管路如必须转变时，其转变角度应大于__________°。暗敷管路曲率半径不应小于该管路外径的_________倍。

69	_工程建设监理制对于确保工程的___________、____________和_____________，以及协调参与各方的权益关系上都发挥了主要的作用。

70	目前综合布线工程中，常用的测试标准为____________、_____________、_______________制定的综合布线的行业测试标准。

71	综合布线系统的验收一般分两部分进行:第一部分是________;第二部分是_________。

72	当综合布线系统周围的环境干扰场强很高,采用________也无法满足规定的要求是,应该采用________。

73	__对于产品标准细分有____________标准、____________标准、产品管理标准三种。_

74	同轴电缆具有_____________、_____________和衰减低及安装方便等优点。

75	无线局域网的拓扑结构可归结为两类：无中心（对等式PTP）拓扑、_______________。

76	无线通信技术主要有：无线电波、__________________、__________________、激光4种。

77	干线子系统垂直通道有_______________________、_____________________、电缆竖井等三种方式可供选择。

78	建筑群之间的光缆基本有三种敷设：______________________、_____________________、________________________。

79	光纤与光纤的连接常用有两种技术：____________________________、________________________。

80	验收阶段分____________、___________、竣工验收三个阶段。

81	同轴电缆按传输信号分类可分为基带同轴电缆和___________________________________。

82	综合布线的特点有__________________________兼容性、可靠性、灵活性、先进性和经济性。

83光纤主要用于高质量信息传输及主干连接,按信号传送方式可分为多模光纤和单模光纤两种,在水平连接上主要使用_________,在垂直主干上主要使用_______。

84	UTP中文称为___________。

85	STP/ScTP中文称为_________。

86   T568B的线序排列1_______、2________、3________、4________、5________、6________、7______、8________。

87 光纤分为_________和________。

88	随着网络传输速率的不断提高，布线系统出现了五类________产品，网络接口也逐渐向______统一，用于端接传输数据线缆的配线架采用________英寸RJ45口110配线架，此种配线架背面进线采用110端接方式，正面全部为RJ45口用于跳接配线，它主要分为____口，____口，____口，____口几种，全部为____英寸机架/机柜式安装

89	__目前，结构化布线设计一般采用国际标准的结构化布线系统，将语音、数据的配线统一在一套布线系统中。系统设计一般按六个子系统进行设计:_1_________、_2_________、_3_______________4___________、5___________、6_____________。

90  为便于今后的升级、电缆更换以及与表面压力和周围环境相隔离，铺设________是一个较好的方法。

91  路由总长度（不仅仅指楼间）——大楼间采用室外级的局域网双绞线电缆，其总长度要限制在_____米之内。如果铺设的距离在100米到300米之间，则应该选择_______。

92	_线槽内布放电缆应________，________，无长短不一。如果线槽开口朝侧面，电缆要每隔_____米绑扎固定一次.__

93	两台HUB或者交换机互联时应使用____________网线.

94	综合布线的设计等级有____________________________。

95	TIA/EIAT568A标准的排列线序：_______、__________、_______、_______、_______、_________、________、_________。

96	UTP链路标准定义两种链路的性能指标，永久链路(Permanent_Link)和______________。

97	信息插座通常由______、______和_______三部分组成。

98布线子系统首先要设计布线路由，安装好管槽系统，不论是明敷或暗敷，管槽系统中使用的材料包括______、__金属（钢）和______材料。

99	通信线路仅仅采用屏蔽双绞线还不足以起到良好的屏蔽作用，还必须考虑_____和_____接地问题。

100	_____是综合布线系统工程推荐使用的光缆，__________常用于传输距离大于2千米的建筑群子系统。

101	工作区子系统的信息插座应与计算机设备的距离保持在________范围以内。

102	水平（配线）子系统布设的双绞线电缆应在____________以内。

106	干线子系统中，计算机网络系统使用________________电缆或光缆，电话语音系统使用______________，有线电视系统使用_____________电缆。

107	设备间的位置一般应选定在建筑物综合布线干线综合体的__________________位置。

108	管理子系统的交接方案主要___________________和____________两类。__

109	建筑群子系统采用的四种布线方案是_架空布线_、_________________、_地下管道_、________________。

110	综合布线系统使用三种标记是_电缆标记、____________________和______________________。

111	综合布线工程中常采用两种制图软件_______和____。

112	根据商业建筑物接地和接线要求的规定，综合布线系统接地的结构包括_____________________和_____________________________、接地干线、主接地母线、接地引入线、接地体。

113	综合布线系统双绞线信道应由最长_______________米水平缆线、最长_________米的跳线和设备缆线及最多4个连接器件组成，永久链路则由90m水平缆线及3个连接器件组成。

114	 综合布线系统工程概、__________________是指根据各个不同设计阶段的深度和建设内容，按照国家主管部门颁发的概、预算定额，设备、材料价格，编制方法、费用定额、费用标准等有关规定，对建设项目、单项工程按实物工程量法预先计算和确定的全部费用文件。

115	综合布线工程竣工验收主要包含三个阶段工程_实施前的准备工作、施工过程中组织管理工作、____________________工作。

116	暗敷管路如必须转弯时，其转弯角度应大于_____________。暗敷管路曲率半径不应小于该管路外径的_________________倍。

117	线槽内布设的电缆容量不应超过线槽截面积的_________________。

118	在竖井中敷设干线电缆的方式一般有_____________________和______________________________________。

119	信息模块的端接遵循的两种标准是EIA/TIA_568A和______________________________。

120	光纤连接器的制作工艺主要有___________________________和___________________两种方式。

121	光纤连接有________________________和______________________两种方式。

122	光纤接续__是指两段光纤之间的永久连接。_____________________________是把光纤连接器与一根光纤接续然后磨光的过程。

123	工作区子系统设计中，每_________平方米为1个工作区，对于增强型设计等级，每个工作区安排__________个信息插座。124	在综合布线设计中，干线子系统的接合方法有___________和___________两种。

125	安装在墙上的信息插座，其位置宜高出地面___________mm左右，如房间采用活动地板时，信息插座应离活动地板地面为___________mm。

126	根据折射率的分布，光纤可分为___________光纤和___________光纤。

127	_综合布线工程验收分4个阶段：___________、___________、初步验收、竣工验收。

128	设备间子系统是一个集中化设备区，连接系统公共设备，并通过_______连接至管理间子系统。_________

129	设备间子系统一般设在建筑物中部或在建筑物的_____层，避免设在______，位置不远的电梯，而且要为以后的扩展留下余地。________

130	设备间室内环境温度为______℃，相对湿度为______，并且有良好的通风。____

131	设备间最小使用面积不得小于_____.

132	为了保证工作人员的身体健康，设备间内的噪声应小于______.______

133	设备间的_安全分为3类，分别是_______.______

134	总等电位连接端子板（TMGB）应当位与进线间或进线区域设置，机房内或其他区域设置局部等电位连接端子板（TGB）。TMGB与TGB之间通过_____沟通。______

135	屏蔽布线系统只需要在_____端接地。

136	只为了方便敷设电缆线和电源线，设备间的地面最好采用抗静电活动地板，其接地电阻应在______之间______。

137	6A_UTP线缆敷设通道填充率不应超过_________。

138	UTP中文称为__________。

139	STP/ScTP中文称为__________。

140	布线系统就是用数据和通信电缆、光缆和各种软电缆及有关连接硬件构成的通用布线系统，它能支持_______________和其他控制信息技术的标准应用系统。

141	工作区子系统中，从RJ-45插座到计算机等终端设备间的跳线一般采用双绞线电缆，长度不宜超过_______________m。

142	在墙上或柱上的信息插座应距离地面_______________CM以上。

143	光纤信道分为OF-300、OF-500和OF-2000三个等级，各等级光纤信道应支持的应用长度分别不小于_______________、_______________及_______________。

144	综合布线系统水平线缆与建筑物主干缆线及建筑群主干缆线之和所构成信道的总长度不应大于_______________。

145	双绞线是由两根具有绝缘保护层的_______________组成，其英文缩写是TP。

146	目前，常用的双绞线电缆一般分为两大类，第一大类为_______________，简称UTP网线，第二类为_______________，简称STP。

147	在新建的建筑物中，安装信息插座底盒时一般采用_______________。

148	在墙面安装的信息插座距离地面的高度为_______________。

149	垂直子系统也称_______________。由_______________与_______________的引入口之间的布线组成。

150	垂直子系统一般使用的传输介质是_______________。

151	设备间室内环境温度应为_______________度，相对湿度为_______________，并应有良好的通风。

152	设备间最小使用面积不得小于_______________。

153	建筑群子系统由_______________、_______________和_______________等相关硬件组成。

154	建筑群子系统的地埋管道穿越园区道路时，必须使用_______________或者__________。

155	信道指从_______________到_______________间端到端的连接。

156	衰减是指光沿光纤传输过程中_______________的减少。

157	当施工现场发生紧急事件时，应按照_______________进行处理。

158	审查施工图设计的程序通常分_______________、_______________两个阶段。

159	对于材料操作消耗特别大的工序，由_______________直接负责。

160	综合布线系统是集成网络系统的基础，它能满足______、_______及_______等的传输

161	在GB_50311—2007《综合布线系统工程设计规范》国家标准中规定，在智能建筑工程设计中宜将综合布线系统分为_________、_________、_________三种常用形式。

162	水平子系统通常由_________对非屏蔽双绞线组成，如果有磁场干扰时可用__________。

163	综合布线区域内存在的电磁干扰场高于_______时，宜采用屏蔽布线系统进行防护。

164	在建筑群子系统中，干线缆线一般采用______、配线架一班采用_____________。

165	GB_50311—2007《综合布线系统工程设计规范》规定的缩略词中，BD代表___________TO代表_____________。

166	常用的光缆连接器件有ST接头、__________FC接头等。

167	五类，超五类双绞线的传输速率能达到________，六类双绞线的传输速率能达到250Mbps，七类双绞线的传输速率能达到620Mbps。

168	在双绞线的制作工艺中，首先将铜棒拉制成直径为_________的铜导线。

169	若计算机为六类网卡时，则信息插座必须安装______模块，跳线也要选择______跳线。

170	在信息插座附近必须设置电源插座，减少设备跳线的长度。为了减少电磁干扰，电源插座于信息插座的距离应大于_______。

171	管理间子系统也称为_______或者_________。

172	配线架端口数量应该________信息点数量，保证全部信息点过来的缆线全部端接在配线架中。

173	垂直子系统的布线方式有_______的，也有_________的，着主要根据建筑的结构而定。

174	在新的建筑物中，通常利用_______敷设垂直干线。

175	在竖井中敷设垂直干线一般有两种方式：_________和___________。

176	为了保证工作人员的身体健康，设备间内的遭遇应小于_________。

177	总等电位连接端子板（TMGB）应当位于进线间或进线区域设置，机房内或其他区域设置局部等电位连接端子板（TGB）。TMGB于TGB之间通过________沟通。

178	一般来说，计算机网络系统常采用光缆作为建筑物布线线缆，在网络工程中，经常使用________，户外布线大于2Km时可选用__________。

179	电话系统常采用________作为布线线缆。

180	在综合布线工程施工过程中，绝大部分工程都以_______或_________作为配线子系统缆线、以大对数电缆或光缆作为干线子系统缆线进行施工。

二、选择题

1	"现代世界科技发展的一个主要标志是4C技术，下列哪项不属于4C技术。( )

A．Computer    B．Communication   C．Control     D．Cooperation

"

2	"我国标准《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2000)是规范建筑智能化工程设计的准则。其中对智能办公楼、智能小区等大体上分为5部分内容，包括建筑设备自动化系统、通信网络系统、办公自动化系统、( )、建筑智能化系统集成。

A．系统集成中心   B．综合布线系统    C．通信自动化系统   D．办公自动化系统

"

3	"综合布线一般采用什么类型的拓扑结构。 (   )

A．总线型     B．扩展树型      C．环型    D．分层星型"

4	" 万兆铜缆以太网10GBase-T标准，对现布线系统支持的目标如下，请问哪个是错误的。(     )

A．4连接器双绞线铜缆系统信道    B．100m长度F级(7类)布线信道

C．100m长度E级(6类)布线信道    D．100m长度新型E级(6类)布线信道"

5	" 下列哪种不属于智能小区的类型。 (    )

A．住宅智能小区    B．商住智能小区   C．校园智能小区   D．医院智能小区"

6	"下列哪项不是综合布线系统工程中，用户需求分析必须遵循的基本要求。( )

A．确定工作区数量和性质     B．主要考虑近期需求，兼顾长远发展需要

C．制定详细的设计方案      D．多方征求意见"

7	" 以下标准中，哪项不属于综合布线系统工程常用的标准。( )

A．日本标准     B．国际标准    C．北美标准    D．中国国家标准"

8	工作区子系统设计中，信息模块的类型、对应速率和应用，错误的描述是( )。

9	"A．3类信息模块支持16Mbit/s信息传输，适合语音应用

B．超5类信息模块支持1000Mbit/s信息传输，适合语音、数据和视频应用

C．超5类信息模块支持100Mbit/s信息传输，适合语音、数据和视频应用

D．6类信息模块支持1000Mbit/s信息传输，适合语音、数据和视频应用"

10	"下列关于水平子系统布线距离的描述，正确的是( )。

A．水平电缆最大长度为80米，配线架跳接至交换机、信息插座跳接至计算机总长度不超过20米，通信通道总长度不超过100米。

B．水平电缆最大长度为90米，配线架跳接至交换机、信息插座跳接至计算机总长度不超过10米，通信通道总长度不超过100米。

C．水平电缆最大长度为80米，配线架跳接至交换机、信息插座跳接至计算机总长度不超过10米，通信通道总长度不超过90米。

D．水平电缆最大长度为90米，配线架跳接至交换机、信息插座跳接至计算机总长度不超过20米，通信通道总长度不超过110米。"

11	下列关于垂直干线子系统设计的描述，错误的是( )。A．干线子系统的设计主要确定垂直路由的多少和位置、垂直部分的建筑方式和垂直干线系统的连接方式B．综合布线干线子系统的线缆并非一定是垂直分布的C．干线子系统垂直通道分为电缆孔、管道、电缆竖井3种方式D．无论是电缆还是光缆，干线子系统都不受最大布线距离的限制

12	根据管理方式和交连方式的不同，交接管理在管理子系统中常采用下列一些方式，其中错误的是( )。A．单点管理单交连 B．单点管理双交连C．双点管理单交连 D．双点管理双交连

13	 下列关于防静电活动地板的描述，哪项是错误的。( )A．缆线敷设和拆除均简单、方便，能适应线路增减变化。B．地板下空间大，电缆容量和条数多，路由自由短接，节省电缆费用C．不改变建筑结构，即可以实现灵活布线D．价格便宜，且不会影响房屋的净高

14	 综合布线的标准中，属于中国的标准是( )。A．TIA／EIA568     B．GB／T50311-2000     C．EN50173     D．ISO／IEC1l801

15	4对双绞线中第l对的色标是( )。A．白-蓝／蓝      B．白-橙／橙       C．白-棕／棕        D．白-绿／绿

16	 同轴电缆中细缆网络结构的最大干线段长度为( )。A．100米        B．150米            C．185米          D．200米

17	 屏蔽每对双绞线对的双绞线称为( )。A．UTP B．FTP C．ScTPD．STP

18	 根据布线标准．建筑物内主干光缆的长度要小于( )。A．100米 B．200米 C．500米 D．1500米

19	 信息插座与周边电源插座应保持的距离为( )。A．15cm B．20cm C．25cm D．30cm

20	18U的机柜高度为( )。A．1.0米 B．1.2米 C．1.4米D．1.6米

21	布放电缆时，对2根4对双绞线的最大牵引力不能大于( )。A．15kg B．20kgC．25kgD．30kg

22	根据TIA／EIA568A规定，多模光纤在1300mm的最大损耗为( )。A．1.5dB B．2.0dB C．3.0dB D．3.75dB

23	 根据综合布线系统的设计等级，增强型系统要求每一个工作区应至少有( )信息插座。 A．1个 B．2个 C．3个 D．4个

24	 综合布线工程施工一般来说都是分阶段进行，下列有关施工过程阶段的描述错误的是( )。A．施工准备阶段 B．施工阶段 C．设备安装 D．工程验收

25	下列有关认证测试模型的类型，错误的是( )。A．基本链路模型 B．永久链路模型C．通道模型 D．虚拟链路模型

26	综合布线工程验收的4个阶段中，对隐蔽工程进行验收的是( )。A．开工检查阶段 B．随工验收阶段C．初步验收阶段 D．竣工验收阶段

27	GB50311—2007《综合布线系统工程设计规范》中，将综合布线系统分为(        )个子系统。A.5    B.6    C.7     D.8

28	工作区子系统又称为服务区子系统，它是由跳线与信息插座所连接的设备组成。其中信息插座包括以下哪些类型？(        )A.墙面型   B.地面型   C.桌面型   D.吸顶型

29	常用的网络终端设备包括(        )。A.计算机 B.电话机和传真机  C.汽车  D.报警探头和摄像机

30	设备间入口门采用外开双扇门，门宽一般不应小于(        )。A.2m       B.1.5m    C.1m    D.0.9m

31	在网络综合布线工程中，常用标准网络配线架有(        )。A.18口配线架  B.24口配线架  C.40口配线架  D.48口配线架

32	为了减少电磁干扰，信息插座与电源插座的距离应大于(        )。A.100mm   B.150mm   C.200mm  D.500mm

33	按照GB50311—2007国家标准规定，铜缆双绞线电缆的信道长度不超过(        )。.50m   B.90m   C.100m   D.150m

34	按照GB50311-2007标准规定，水平双绞线电缆最长不宜超过(        )。A.50m   B.90m   C.100m   D.150m

35	总工程师办公室有下列哪些信息化需求？(        )A.语音   B.数据  C.视频   D.用餐

36	在水平子系统的设计中，一般要遵循以下哪些原则？(        )A.性价比最高原则  B.预埋管原则 C.水平缆线最短原则  D.使用光缆原则

37	综合布线系统中直接与用户终端设备相连的子系统是（   ）。A.工作区子系统C.干线子系统B.水平子系统D.管理子系统

38	信息插座在综合布线系统中主要用于连接（   ）。A.工作区与水平子系统C.工作区与管理子系统B.水平子系统与管理子系统D.管理子系统与垂直子系统

39	双绞线电缆的长度从配线架开始到用户插座不可超过（   ）m。A.50B.75C.85D.90

40	综合布线系统的技术是在不断发展的，心的技术正不断涌现，在选择综合布线系统技术的时候应该注意的是（   ）。A.根据本单位网络发展阶段的实际需要来确定布线技术B.选择成熟的先进的技术C.选择当前最先进的技术D.以上答案都正确

41	双绞线对由两条具有绝缘保护层的铜芯线按一定密度互相缠绕在一起组成，缠绕的目的是 (  )。Ａ、提高传输速度Ｃ、降低信号干扰的程度Ｂ、降低成本Ｄ、提高电缆的物理强度

42	综合布线系统的拓扑结构一般分为( )A.总线型B.星型C.树型D.环型

43	干线子系统的设计范围包括:( 　)A.管理间与设备间之间的电缆B.信息插座与管理间、配线架之间的连接电缆C．设备间与网络引入口之间的连接电缆。D．主设备间与计算机主机房之间的连接电缆。

44	基本型综合布线系统是一种经济有效的布线方案，适用于综合布线系统配置最低的场合主要以（）为传输介质。A．同轴电缆C．大对数电缆B 铜质双绞线D 光缆

45	有一个公司，每个工作区需要安装两个信息插座，并且要求公司局域网不仅 能够支持语音/数据的应用，而且应支持图像/影像/影视/视频会议等，对于该公司应选择（）等级的综合布线系统。A 基本型综合布线系统B 综合型综合布线系统C 增强型综合布线系统D 以上都可以。

46	综合布线系统中直接与用户终端设备相连的子系统是（）A 工作区子系统B 干线子系统C 水平子系统D 管理子系统

47	综合布线系统中安装有线路管理器件及各种公共设备，以实现对整个系统的集中管理区域属于（）A 管理子系统B 设备间子系统C 干线子系统D 建筑群子系统

48	在下列传输介质中，那种传输介质的抗电磁干扰性最好？ A. 双绞线    B. 同轴电缆     C.   光缆   D.无线介质

49	下列传输介质中，哪种传输介质的典型传输速率最高？（    ）A．双绞线    B．同轴电缆    C．光缆     D．无线介质

50	带宽是对下列哪种媒体容量的度量？（   ）   A．快速信息通信  B．传送数据   C．在高频范围内传送的信号   D．上述所有的

51	下述哪一个电缆类型支持最大的电缆长度？（  ）  A.无屏蔽双绞线   B.屏蔽双绞线    C.粗同轴电缆            D.细同轴电缆

52	下述哪个说法是正确的？（  ）   A 细同轴电缆传输速率最高。             B 光纤电缆支持电缆运行几十公里。 C 屏蔽双绞线电缆对电磁干扰不敏感。     D 以上说法都不对。

53	下列哪种类型电缆在安装时费用大？    A        A.光纤          B.非屏蔽双绞线      C.屏蔽双绞线           D.粗同轴电缆

54	按阻抗值分类，双绞线可以分为100Ω、120Ω、150Ω等几种。在国内最常用的是（   ） A  的双绞线电缆。  A．100Ω               B. 120Ω                C. 150Ω

55	对于电话语音系统，楼层配线间内的线路管理器件应选用（  ）。 A.110数据配线架     B.模块化数据配线架       C.光纤配线架      D.光纤接线箱

56	按美国线缆标准（AWG），双绞线的绝缘铜导线线芯大小有22，24，26等多种规格，常用的是24AWG，直径为0.51mm，规格的标记数字越大，表明线缆（  ） 。 A.越粗                    B.越细

57	标准机柜是指（  ）。  A.2米高的机柜       B.1.8米高的机柜   C.18英寸机柜        D.19英寸机柜

58	6类布线系统与超五类布线系统相比，带宽从100MHZ增加到了（  ）  。 A. 120MHZ           B. 150MHZ     C. 200MHZ         D. 250MHZ

59	工作区安装在墙面上的信息插座，一般要求距离地面  （  ）    cm以上。  A.20           B.30             C.40          D.50

60	已知某一楼层需要接入100个电话语音点，则端接该楼层电话系统的干线电缆的规格和数量是   （  ）   。  A.1根100对大对数非屏蔽双绞线        B.2根100对大对数非屏蔽双绞线  C.1根50对大对数非屏蔽双绞线          D.1根300对大对数非屏蔽双绞线

61	已知两幢建筑物之间的布线路由长度为2300米，则应选择（  ）   来连接两幢楼的以太网络交换机。  A.3类大对数非屏蔽双绞线电缆            B.单模室外光缆   C.多模室外光缆                     D.6类4对非屏蔽双绞线

62	工作区子系统的信息插座应与计算机设备的距离保持在  （  ）   范围以内。  A.10米            B.8米            C.5米         D.3米

63	在下列传输介质中，那种传输介质的抗电磁干扰性最好？（  ）        A.  双绞线         B. 同轴电缆          C. 光缆         D.无线介质

64	在电缆中屏蔽有什么好处？（  ）         1 减少信号衰减   2减少电磁干扰辐射和对外界干扰的灵敏度        3 减少物理损坏   4 减少电磁的阻抗         A.仅 1               B. 仅 2            C .1,2           D .2,4

65	下列传输介质中，哪种传输介质的典型传输速率最高？（  ） A.  双绞线         B. 同轴电缆          C. 光缆         D.无线介质

66	带宽是对下列哪种媒体容量的度量？（  ） A．快速信息通信     B．传送数据   C．在高频范围内传送的信号  D．上述所有的

67	下述哪一个电缆类型支持最大的电缆长度？（  ）  A.无屏蔽双绞线     B.屏蔽双绞线    C.粗同轴电缆         D.细同轴电缆

68	下述哪个说法是正确的？（  ）  A 细同轴电缆传输速率最高。  B 光纤电缆支持电缆运行几十公里。C 屏蔽双绞线电缆对电磁干扰不敏感。       D 以上说法都不对。

69	下列哪种类型电缆在安装时费用大？    A  A.光纤       B.非屏蔽双绞线      C.屏蔽双绞线        D.粗同轴电缆

70	按阻抗值分类，双绞线可以分为100Ω、120Ω、150Ω等几种。在国内最常用的是 （  ）的双绞线电缆。  A．100Ω            B. 120Ω             C. 150Ω

71	对于电话语音系统，楼层配线间内的线路管理器件应选用（  ）  。  A.110数据配线架        B.模块化数据配线架      C.光纤配线架    D.光纤接线箱

72	设备间梁下净高不应小于（），有利于空气循环 A.1.5m   B.2m   C.2.5m  D.3m

73	以下关于设备间的说明，正确的是（）  A.应尽量避免设在建筑物的高层或地下室以及用水设备的下层 B. 应尽量远离强振动源和强噪声源 C.应尽量靠近强电磁场  D.应尽量远离有害气体源以及易腐蚀、易燃、易爆物

74	综合布线子系统中用于连接两幢建筑物子系统是（）A 管理子系统B 设备间子系统C 干线子系统D 建筑群子系统

75	综合布线系统中用于连接楼层配线间和设备间的子系统是（）A 工作区子系统B 干线子系统C 水平子系统D 管理子系统

76	综合布线系统中用于连接信息插座与楼层配线间子系统是（）A 工作区子系统B 干线子系统C 水平子系统D 管理子系统

77	非屏蔽双绞线电缆用色标来区分不同的线对，计算机网络系统中常用的四对双绞线电缆有四种本色,它们是（ ）A 蓝色、橙色、绿色、紫色B 蓝色、橙色、绿色、棕色C 蓝色、红色、绿色、棕色D 白色、橙色、绿色、棕色

78	光缆是数据传输中最有效的一种传输介质，它有（ ）优点。A 频带较宽B 衰减较少C 电磁绝缘性能好D 无中继段长

79	目前在网络布线方面，主要有两种双绞线布线系统在应用，即（）A 四类布线系统B 超五类布线系统C 五类布线系统D 六类布线系统

80	信息插座在综合布线系统中主要用于连接（）A 工作区与水平子系统B 工作区与管理子系统C 水平子系统与管理子系统D 管理子系统与垂直子系统

81	光纤配线架最有的基本功能有（）A 固定功能B 调配功能C 熔接功能D 存储功能

82	安装在商业大楼的桥架，必须具有足够的支撑能力，（）的设计是从下方支撑桥架。A 吊架B 支撑架C 吊杆D 型钩

83	（    ）为封闭式结构，适用于无天花板且电磁干扰比较严重的布线环境。但对系统扩充、修改和维护比较困难。A.梯级式桥架B.托盘式桥架C.槽式桥架D.组合式桥架

84	（   ）光纤连接器在网络工程中最为常用。其中心是一个陶瓷套管，外壳呈圆形，紧固方式为卡扣式。A．ST 型B  FC 型C.  SC 型D.  LC 型

85	布线系统的工作区，如果使用 4 对非屏蔽双绞线电缆作为传输介质，则信息插座与计算机终端设备的距离一般保持在（）米以内A． 2m     B.   90m     C.   5m    D. 100m

86	下列电缆中可以作为综合布线系统的配线线缆的是（）A 特性阻抗为 100Ω的双绞线电缆电缆B．特性阻抗 120Ω的双绞线电缆缆C.62.5/125μm 的多模光纤光D特性阻抗 150Ω的双绞线

87	建筑物中两大类型的通道，即封闭型和开放性，下列通道中不能用来敷设垂直干线的是(    )A.通风通道B.电缆孔C.电缆井D.电梯通道

88	双绞线电缆的长度从配线架开始到用户插座不能超过（）米A.50mB.75mC.85mD.90m

89	以下（）工具可以应用于综合布线A．弯管器B. 牵 引 线C. 数 据 线 专 用 打 线 工 具D.RJ45/RJ11 水晶头压接钳

90	由于通信电缆的特殊结构，电缆在布放过程中承受的拉力不要超过电缆允许张力的 80%，下面关于电缆最大允许拉力值，正确的有（）A．1 根 4 对双绞线电缆拉力为 10kg为 15kgB.两根 4 对双绞线电缆拉力C. 3 根 4 对双绞线电缆拉力为 20kg为(4N+5)kgD. N 根 4 对双绞线电缆拉力

91	双绞线电缆端接的一般要求是（）A.电缆在端接前必须检查标签的颜色和数字含义，并按顺序端接B．电缆中间可以有接头存在C 电缆端接处必须卡接牢靠，接触良好。D．双绞线电缆与连接硬件连接时，应认准线号，线位色标，不准颠倒和错接

92	下列参数中，（）是测试值越小越好的参数A．衰减B.近端串扰C.远端串扰D.衰减串扰比

93	 回拨损耗测量反映的是电缆的（）性能A．连通性B.抗干扰特性C.物理长度D.阻抗一致性

94	双绞线电缆如果按照信道链路模型进行测试，理论长度最大不能超过（）A 90m   B 94m   C    100m     D 108.1m

95	定义光纤布线系统部件，和传输性能指标的标准是（）A．ANSI/TIA/EIA-568-B.1  B. ANSI/TIA/EIA-568-B.2   C. ANSI/TIA/EIA-568-B.3  D. ANSI/TIA/EIA-568-A

96	能体现综合布线系统信噪比的参数是（）A.接线图  B.近端串扰  C.衰减 D.衰减串扰比

97	不属于光缆测试的参数是（）A．回拨损耗B.近端串扰C.衰减D.插入损耗

98	 综合布线系统工程的验收内容中，验收项目（）是环境要求验收内容。A．电缆电气性能测试设B 施工电源C 外观检查D 地板铺

99	 工程竣工后，施工单位应提供下列哪些符合技术规范的结构化综合布线系统技术档案材料？A.工程说明 B.测试记录C.设备材料明细表D.工程决算

100	电气和电子工程师学会简称为     。（   ）A．IEEE       B. ANSI       C.EIA       D.TIA

101	影响光纤熔接损耗的因素较多，影响最大的是(　 )。A.光纤模场直径不一致    B.两根光纤芯径失配C.纤芯截面不圆          D.纤芯与包层同心度不佳

102	特性阻抗包括电阻及频率为      的电感阻抗及电容阻抗，它与一对电线之间的距离及绝缘体的电气性能有关。（　）A．1MHZ~100MHZ    B . 2MHZ~200MHZC．3MHZ~100MHZ        D . 4MHZ~400MHZ

103	双绞线与避雷引下线之间的最小平行净距为(   )。A.400mm　  B.600mm C.800mm　　      D.1000mm

104	在windows 中，tracert 命令的-h 选项表示       。（　）  　A．指定主机名  B．指定最大跳步数   C．指定达到目标主机的时间　D．指定源路由

105	以太网100base-tx标准规定的传输介质时      。（　）  　 A.3类utp     B. 5类utp    C.单模光纤       D.多模光纤

106	将双绞线制作成交叉线，该双绞线连接的两个设备可为      。（　）      A.网卡与网卡　　 B.网卡与交换机   C.网卡与集线器　D.交换机的以太口与下一级交换机的uplink 口

107	中国国家标准YD/T926-2001《大楼通信综合布线系统》分为下列几个部分，其中哪个不属于该标准。(   )A.YD/T926.1-2001《大楼通信综合布线系统第1部分：总规范》B.YD/T926.2-2001《大楼通信综合布线系统第2部分：综合布线用电缆、光缆技术要求》C.YD/T926.3-2001《大楼通信综合布线系统第3部分：综合布线用连接硬件技术要求》D.YD/T926.4-2001《大楼通信综合布线系统第4部分：综合布线用验收要求》

108	目前所讲的智能小区主要指住宅智能小区，根据国家建设部关于在全国建成一批智能化小区示范工程项目，将智能小区示范工程分为3种类型，其中错误的是(  　)。A.一星级　      B.二星级    C.三星级           D.四星级

109	工作区子系统设计时，同时也要考虑终端设备的用电需求，下面关于信息插座与电源插座之间的间距描述中，正确的是( 　 )。A.信息插座与电源插座的间距不小于10cm，暗装信息插座与旁边的电源插座应保持20cm的距离。B.信息插座与电源插座的间距不小于20cm，暗装信息插座与旁边的电源插座应保持30cm的距离。C.信息插座与电源插座的间距不小于30cm，暗装信息插座与旁边的电源插座应保持40cm的距离。D.信息插座与电源插座的间距不小于40cm，暗装信息插座与旁边的电源插座应保持50cm的距离。

110	下列哪项不属于水平子系统的设计内容。(   )A.布线路由设计 B.管槽设计C.设备安装、调试 D.线缆类型选择、布线材料计算

111	下列哪项不属于管理子系统的组成部件或设备。(  )A.配线架      B.网络设备C.水平跳线连线       D.管理标识

112	设备间子系统的大小应根据智能化建筑的规模、采用各种不同系统、安装设备的多少、网络结构等要求综合考虑，在设备间应该安装好所有设备，并有足够的施工和维护空间，其面积最低不能少于     平方米?设备间净高不能小于     米? (  )A.10，2.55　    B.20，2.55   C.30，2.6         D.40，2.8

113	建筑智能化系统不包含。 (　D )A.BA             B.CA　   C.OA            D.GA

114	综合布线采用模块化的结构，按各模块的作用，可把综合布线划分为(　  )。A.3个部分     　B.4个部分    C.5个部分          D.6个部分

115	5类双绞线(CAT5)的最高传输速率为(    )。A.100Mbit/s　  B.155Mbit/s   C.250Mbit/s　      D.600Mbit/s

116	双绞线的电气特性“FEXT”表示(　  )。　　 A.衰减          B.衰减串扰比  C.近端串扰       D.远端串扰

117	线缆型号RG59是指(  　)。　 　 A.细同轴电缆     B.粗同轴电缆 C.光缆        D.宽带电缆

118	机柜外形可分为立式、挂墙式和(    )。　　   A.落地式       B.便携式     C.开放式　      D.简易式

119	非屏蔽双绞线在敷设中，弯曲半径应至少为线缆外径的(　  )。　　   A.1倍      　   B.2倍　C.3倍      D.4倍

120	双绞线的通信距离一般在（   ）范围内。 A   50米  B. 100米    C. 200米  D. 150米

121	双绞线有两条相互绝缘的导线绞和而成，下列关于双绞线的叙述，不正确的是 （  ）A.它既可以传输模拟信号，也可以传输数字信号 B.安装方便，价格较低 C.不易受外部干扰，误码率较低 D.通常只用作建筑物内局域网的通信介质

122	在网络综合布线中，工作区子系统的主要传播介质是 (   )。 A.单模光纤    B.5类UTP     C.同轴电缆      D.多模光纤

123	六类布线标准频率范围（  ）A、1-250MHz   B、250-500 MHz C、500-750MHz D、750 -1000MHz

124	六类布线标准高于超5类布线系统（  ）的传输带宽A、一倍   B、二倍 C、三倍 D、四倍

125	 将双绞线制作成交叉线（一端按EIA/TIA 568A线序，另一端按EIA/TLA 568B线序），该双绞线连接的两个设备可为（   ）。A.网卡与网卡     B.网卡与交换机C.网卡与集线器   D.交换机的以太口与下一级交换机的UPLINK口

126	（   ）用于端接双绞线电缆或干线电缆，并通过跳线连接水平子系统和干线子系统。     A.模块化配线架    B.110配线架   C.110C连接块   D.ODF

127	目前在网络布线方面，主要有两种双绞线布线系统在应用, 即（    ） 。    A.4类、5类布线系统       B.5类、6类布线系统   C.超5类、6类布线系统     D.4类、6类布线系统

128	（   ）光纤连接器在网络工程中最为常用, 其中心是一个陶瓷套管, 外壳呈 圆形，紧固方式为卡扣式。  A.ST 型    B.SC型     C.FC 型    D.LC 型

129	（    ）是沿链路的信号耦合度量。     A.衰减        B.回波损耗        C.串扰        D.传输延迟

130	下列参数中，（    ）不是描述光纤通道传输性能的指标参数。    A.光缆衰减    B.光缆波长窗口参数   C.回波损耗   D.光缆芯数

131	对于新建筑物的配线子系统布线，常采用 （    ） 。    A.蜂窝状地板布线法         B.高架地板布线法   C.护壁板电缆槽道布线法     D.地板槽道布线法

132	超五类电缆的导体线规为（    ） 。     A.22AWG     B.23AWG     C.24AWG     D.25AWG

133	布放线缆应有冗余。在交接间、设备间的双绞线电缆预留长度一般为（    ）。   A.1～5m     B.2～5m     C.0.3～0.6m   D.3～6m 12、管槽安装的基本要求不包括         。     A.走最短的路由            B.管槽路由与建筑物基线保持一致   C.“横平竖直”，弹线定位  D.注意房间内的整体布置

134	下面关于电缆最大允许拉力值正确的有（    ）。  A 1根4对双绞线电缆, 拉力为5kg   B 2根4对双绞线电缆, 拉力为10kg   C 3根4对双绞线电缆, 拉力为15kg    D n根4对双绞线电缆，拉力为(n×4+5)kg

135	下列有关电缆认证测试的描述，不正确的是（    ）。     A 认证测试主要是确定电缆及相关连接硬件和安装工艺是否达到规范和设计要求    B 认证测试是对通道性能进行确认    C 认证测试需要使用能满足特定要求的测试仪器并按照一定的测试方法进行测试    D 认证测试不能检测电缆链路或通道中连接的连通性

136	下列有关验收的描述中，不正确的是（    ）。A 综合布线系统工程的验收贯穿了整个施工过程   B 布线系统性能检测验收合格，则布线系统验收合格  C 竣工总验收是工程建设的最后一个环节  D 综合布线系统工程的验收是多方人员对工程质量和投资的认定。

137	有一个公司，每个工作区须要安装 2 个信息插座，并且要求公司局域网不仅 能够支持语音/数据的应用，而且应支持图像、影像、影视、视频会议等，对于该公司应选择       等级的综合布线系统。     A.基本型综合布线系统   B.增强型综合布线系统    C.综合型综合布线系统   D.以上都可以

138	管理子系统由（    ） 组成。     A.配线架和标识系统      B.跳线和标识系统   C.信息插座和标识系统    D.配线架和信息插座

139	连接各建筑物之间的传输介质和各种支持设备（硬件）组成一个（     ）综合 布线系统。     A．垂直干线   B．水平    C．建筑群    D．总线间

140	综合布线器材与布线工具中，穿线器属于( )。  A．布线器材  B．管槽安装工具  C．线缆安装工具  D．测试工具

141	双绞线与避雷引下线之间的最小平行净距为( )。  A．400mm  B．600mm  C．800mm  D．1000mm

142	为便于操作，机柜和设备前面预留的空间应为( )。  A．1000mm  B．1500mm  C．1800mm  D．2000mm

143	影响光纤熔接损耗的因素较多，影响最大的是( )。  A．光纤模场直径不一致  B．两根光纤芯径失配  C．纤芯截面不圆 D．纤芯与包层同心度不佳

144	"当发生下列哪些情况时，线路比较安全 ()

A、有良好的防雷设施    B、工作电压超过300V以上而引起的电源故障     C、地电压上升到300V以上而引起的电源故障     D、60Hz感应电压值超过300V

"

145	光纤电缆需要拐弯时，其曲率半径不能小于（　　） A、10cm    B、20cm  C、30cm    D、40cm

146	设备间室温应保持在（　　）℃之间。     A、0～10     B、10～27     C、27～60     D、60～80

147	通常情况下，信息插座的安装位置距离地面的高度为（　　）     A、10～20     B、20～30     C、30～50    D、50～70

148	"在设计工作区子系统时，所需RJ45头的计算方法为： (   )    A、m=n*4*1.15     B、m=1.3*n     C、m=n*4*1.5     D、m=n*4+n*4*5%

"

149	设备间的噪声应小于(    )  A、120dB    B、100dB       C、80dB        D、70dB

150	4对双绞线中第l对的色标是( )。 A．白-蓝／蓝  B．白-橙／橙 C．白-棕／棕  D．白-绿／绿

151	综合布线的标准中，属于中国的标准是( )。 A．TIA／EIA568  B．GB／T50311-2000  C．EN50173 D．ISO／IEC1l801

152	EIA/TIA-568B标准要求用于水平电缆的光纤是哪一种？（ ） A. 100欧姆双线对电缆 B. 150欧姆双线对电缆  C. 62.5/125欧姆的两光纤多模光缆 D. 62.5/125欧姆的四光纤多模光缆

153	水平电缆方案中应使用那种插座连接通信出口处的第5类非屏蔽双绞线电缆？（ ）  A、 RJ45 B、 TIA74 C、 UTP55 D、 EIA45

154	垂直子系统的拓扑结构是（         ）A  星形拓扑结构       B  环形拓扑结构  C  树形拓扑结构       D  总线形拓扑结构

155	数据路线宜每根4对对绞电缆配置，跳线两端连接插头采用（      ）型。A  IDE     B  RJ-11     C  RJ-45     D  以上都不对

156	屏蔽配线架接地的方式有（       ）A  机柜立柱接地        B  菊花链连接式  C  屏蔽配线架星型接地区性    D  屏蔽配线架环型接地

157	设备间的线缆敷设方式有哪几种？（       ）A  活动地板方式  B  预埋管路方式  C  地板或墙壁内沟槽方式     D  机架走线架方式

158	架空电缆时，建筑物到最近处的电线杆相距应小于（       ）A  20m      B  25m      C  30m     D  35m

159	综合布线系统工程的验收内容中，验收项目（       ）是环境要求的验收内容。A  电缆电气性能测试     B  施工电源C  外观检查D  消防器材

160	将同一线对的两端针位接反的故障，属于（      ）故障。A  交叉       B  反接        C    错对     D  串扰

161	当地气高于人体体温、遇有（      ）以上大风、能见度低时严禁高空作业。A  5级    B  6级      C  7级     D  8级

162	工程开工前，由项目工程师负责填写（      ），待有关部门正式批准后方可开工。A  项目计划     B  形式报告     C  验收报告    D  材料清单

163	建筑群子系统的线缆布设方式分别是什么？（        ）A  架空布线法          B  直埋布线法   C  地下管道布线法      D  隧道内电缆布线

164	信息插座与计算机终端设备的距离一般保持在（        ）以内。A  2m      B  5m    C  10m      D  4m

165	工作区子系统的连接器必须使用国际标准的（        ）针接口。A  10      B  8    C  9      D  4

166	在网络综合布线工程中，大量使用网络配线架，常用标准配线架有（    ）A.18口配线架                       B.24口配线架    C.40口配线架          D.48口配线架

167	为了减少电磁干扰，信息插座于电源插座的距离应大于（    ）A.100mm                            B.150mm   C.200mm       D.500mm

168	根据GB 50312—2007的规定，线缆的检验应符合下列哪些要求？（     ）A.工程使用的电缆和光缆形式、规格及线缆的防火等级应符合设计要求。B.缆线所附标志、标签内容应齐全、清晰，外包装应注明型号和规格。C.应尽量使用屏蔽缆线。D.缆线外包装和外护套需完整无损，当外包装损坏严重时，应测试合格后再在工程中使用。

169	标识符应包括（       ）且系统中每一组件应指定一个唯一标识符。A.安装场地              B.水平链路            C.主干线缆            D.连接器件

170	 GB 50311—2007《综合布线系统工程设计规范》规定的缩略词中，FD代表（     ）A.建筑群配线设备B.楼层配线设备C.建筑物配线设备     D.进线间配线设备

171	GB 50311—2007《综合布线系统工程设计规范》规定的缩略词中，TO代表（      ）A.信息插座模块B.设备终端C.集合点     D.配线中断

172	编制信息点数量统计表目的是快速准确的统计建筑物的信息点。设计人员为了快速合计和方便制表，一般使用（      ）软件进行。A.Excel            B.Word           C.Visio             D.PowerPoint

173	信息终端在缩略词中用（    ）进行标示。A.TE   B.TO   C.TP                                D.FD

174	若要求网络传输带宽达到600Mbps，则选择（    ）双绞线。A.五类         B.超五类         C.六类         D.七类

175	关于非屏蔽双绞线电缆的说法错误的是（    ）A.大量使用水平子系统的布线               B.无屏蔽外套，直径小   C.比屏蔽电缆成本低     D.比同类的双绞线跟能抗干扰

176	某项目位于电缆塔附近，电磁干扰很严重，且要求信道传输带宽达到200Mbps，则应选择下列那类双绞线？（      ）A.超五类双绞线UTP    B.六类线UTP   C.超五类STP                              D.六类STP

177	工作区子系统所指的范围是：（     ）。A.信息插座到楼层配线架       B.信息插座到主配线架   C.信息插座到用户终端         D.信息插座到计算机

178	信息模块端接一般用（    ）  A.打线钳   B.老虎钳C.镊子                                   D.用手直接压接

179	关于双绞线的线序说法正确的是（     ）。A.568B和568A标准规定的线序一致B.568B规定的线序的传输速度跟快C.568A规定的线序的稳定性跟高D.当跳线用于交叉连接时，一端用568B线序，一端用568A线序。

180	管理间为连接其他子系统提供手段，它是连接垂直子系统和水平子系统的设备，其主要设备是（      ）A.配线架         B.交换机和机柜        C.电源              D.跳线

181	在综合布线系统中，管理间子系统包括（      ）A.楼层配线间                             B.标识管理原则C.建筑物设备间的线缆、配线架    D.相关接插跳线

182	为便于综合布线的路由管理，干线电缆、干线光缆的布线交接不应多余（    ）次。A.1           B.2         C.3          D.4

183	根据建筑物的结构特点以及应用系统的类型，决定选用干线线缆的类型。在干线子系统设计常用一下那种线缆？（      ）A.4对双绞线电缆（UTP或STP）      B.100Ω大对数对绞电缆（UTF或STP）C.62.5/125μm多模光缆       D.8.3/125μm单模光缆

184	在设备间安装设备时要考虑设备的接地。直流工作接地电阻一般要求不大于4Ω，交流工作接地电阻也不应大于4Ω，防雷保护接地电阻不应大于（      ）。A.4Ω        B.5Ω        C.10Ω        D.15Ω

185	开放式网络桥架的特殊安装方式有（     ）。A.分层吊挂安装        B.机柜支撑安装       C.地板下安装      D.天花板安装

三、判断题

1	综合布线系统只适用于企业、学校、团体，不适合家庭综合布线。（ ）

2	干线子系统只能用光纤作传输介质。（ ）

3	楼层配线架不一定要在每一楼层都要设置。（  ）

4	设备间与管理间必须单独设置。（  ）

5	六类布线系统与超五类布线系统相比,带宽从100MHZ增加到200MHZ (  )

6	直通跳线的做法是两端的水晶头打线都遵循 T568A 或 T568B 标准(  )

7	单模光缆采用发光二极管作为光源(  )

8	双绞线电缆就是UTP电缆（  ）

9	设计综合布线系统时，对用户业务的需求分析可有无（  ）

10	在配线布线子系统中，线缆既可以用双绞线电缆也可用光缆(   )

11	在楼层配线间和设备间分设时，都需要管理子系统对其线缆和设备进行管理（  ）

12	110型配线架只能端接数据信息点(    )

13	在建筑群配线架和建筑物配线架上，接插软线和跳线长度不宜超过20m ，超过20m的长度应从允许的干线线缆最大长度中扣除（  ）

14	线缆安装位置应符合施工图规定，左右偏差视环境而定，最大可以超过 50mm（  ）

15	双绞线电缆施工过程中，线缆两端必须进行标注（  ）

16	双绞线电缆施工过程中，可以混用 T568A 和 T568B 方 式（  ）

17	光缆布放应平直，可以产生扭绞，打圈等现象，不应受到外力挤压和损伤(   )

18	在弱电间中，敷设光缆有两种选择，向上牵引和向下垂放，就向下垂放而言，转动光缆卷轴并将光缆从其顶部牵出，牵引光缆时，要保持，不超过最小弯曲半径和最大张力的规定（ ）

19	双绞线电缆的测试方法与光缆测试思路是完全不同的。（  ）

20	T568A 和 T568B 接线标准在同一系统中不能同时使用（  ）

21	测量双绞线电缆参数 NEXT，测得的分贝值越大，说明近端串扰值越小(   )

22	串扰是指当一个线对中的两条导线，相互交接的时候就发生了串扰，串扰常见于配线架和电缆连接器的错接。（   ）

23	综合布线系统工程的验收，贯穿了整个施工过程，我们应按GB/T50312-2000标准严格执行(    )

24	综合布线系统工程的验收，标志着综合布线系统工程的结束(    )

25	双绞线既可以传输模拟信号，又能传输数字信号。（   ）

26	线缆的电子长度是指信号传输时所经过的距离，与物理路径长度是两个完全不同的概念。（   ）

27	光纤是数据传输中最有效的一种传输介质。（   ）

28	两点间最短的距离是直线，所以，对于布线线缆来说，它一定是最好、最佳的路由。（   ）

29	线缆的长度指连接电缆的物理长度。（   ）

30	衰减随频率而变化，所以应测量应用范围内全部频率上的衰减。（   ）

31	当信号在一个线对上传输时会同时对将一小部信号感应到其他线对上，这种信号感应就是串扰。（   ）

32	等效远端串扰损耗就是远端串扰损耗与线路传输衰减比的测量。（   ）

33	在串扰衰减比（ACR）测试项目及测试结果说明中，如果结果为正值，按余量来判定，正值表示“失败”，负值表示“通过”。（   ）

34	 在一个建筑物的每一楼层都需要布设一个水平主干子系统。（   ）

35	结构化布线系统，如SYSTIMAX SCS，可以满足现在及未来的电信需求。（  ）

36	SYSTIMAX SCS支持使用26美 国 线规UTP电缆及多模和单模光缆。（  ）

37	水平电缆同工作区铺设的最大长度是325英尺（100米）。（  ）

38	垂直干线（干线）子系统通常使用4对电缆。（  ）

39	电磁兼容性是有关电子设备是否能在一个有放射效应的环境下，不受干扰而正常工作的指标。（  ）

40	综合布线系统中，必须安装完工作区才能安装管理区。（  ）

41	管理子系统组件把水平子系统的电信插座（IO）端与语音或数据设备连接起来。（  ）

42	屏蔽效果与接地结构无关。（  ）

43	超五类双绞线可以在一定时间内可以传输1000M。（  ）

44	蓝色标签用来标识工作区信息插座连接的工作站。（  ）

45	建议SYSTIMAX结构化布线系统插座采用TIA-T568B配线。若采用TIA-T568A配线，朗讯不予以进行系统登记和提供后续利益。（  ）

46	T568A和T568B配线的差别在于线对2和线对3的位置。（  ）

47	在水平布线子系统中采用区域布线法时，在电信接线间与转接点之间可以使用4对或25对电缆。（  ）

48	结构化布线系统对业主非常重要的，因为它可以减少以后的维护和管理费用。（  ）

49	商用大楼布线标准的目的是：在不了解或完全不了解大楼中将最终安装什么电信设备时，也可以规划和安装大楼布线。（  ）

50	TIA-569标准提供了基础设施通讯线路间距标准。（  ）

51	TIA-607 规定了商用建筑物中的正确接地，以保证整个大楼中实现正确的信号接地。（  ）

52	基本型的干线子系统只能用光纤作传输介质。(   )

53	楼层配线架不一定在每一楼层都要设置。( )

54	在大型的综合布线系统中，一般采用单点管理方式（    ）

55	通道链路的总衰减是布线电缆的衰减和连接件的衰减之和（  ）

56	在测试近端串扰时，采用频率点步长，步长越大，测试就越准确（ ）

57	综合布线系统工程的验收标志着综合布线系统工程的结束（   ）

58	光缆与电缆同管敷设时，应在管道内预设塑料子管。将光缆敷设在子管内，使 光缆和电缆分开布放，子管的内径应为光缆外径的3倍（  ）

59	建筑群配线架(CD)到建筑物配线架(BD)间的距离不应超过2000米（ ）

60	信息插座与计算机设备的距离应保持在15m范围内（ ）

61	基本链路全长实际测量的距离应小于等于103米（   ）

62	．对设置了设备间的建筑物，设备间所在楼层的FD不可以和设备间的BD/CD及入口设施安装在同一场地（   ）  。

63	2．建筑物FD可以经过主干缆线直接连至CD，TO不可以经过水平缆线直接连至BD（   ）。

64	3．建筑建子系统由配线设备、建筑物之间的干线电缆或光缆、设备缆线、跳线等组成的系统（    ）。

65	4．永久链路可以包括一个CP链路（   ）。

66	5．永久链路是楼层配线设备与建筑物配线设备之间的缆线、跳线（  ）。

67	6．CP链路是楼层配线设备（FD）与集合点（CP）之间，包括各端的连接器件在内的永久性链路（  ）。

68	7．水平缆线是楼层配线设备到信息点之间的连接缆线（   ）。

69	8．综合布线系统水平缆线与建筑物主干缆线及建筑群主干缆线之和所构成信道的总长度不应大于1500M（   ）。

70	9．配线子系统信道的最大长度不应大于100M（）。

71	10采用集合点时，集合点配线设备与FD之间水平线缆的长度应大于15M。（  ）

72	安装在墙上的信息插座，其位置宜高出地面200mm左右，如房间采用活动地板时，信息插座应离活动地板地面为300mm。（）

73	结构化布线系统，如SYSTIMAX SCS， 可以满足现在及未来的电信需求。（  ）

74	SYSTIMAX SCS支持使用26美 国 线规UTP电缆及多模和单模光缆。（  ）

75	水平电缆同工作区铺设的最大长度是325英尺（100米）。（  ）

76	垂直干线（干线）子系统通常使用4对电缆。（  ）

77	电磁兼容性是有关电子设备是否能在一个有放射效应的环境下，不受   干扰而正常工作的指标。（  ）

78	在综合布线系统中，必须安装完工作区才能安装管理区。（  ）

79	管理子系统组件把水平子系统的电信插座（IO）端 与语音或数据 （  ）

四、综合题

1	综合布线系统采用模块化结构，按照每个模块的作用，可以把综合布线系统划分为哪6个子系统？

2	简述双绞线的特点及主要应用环境。

3	 简述综合布线工程施工应该遵循的基本要求。

4	简述目前的综合布线系统应用的主要场合。

5	请给出认证测试中基本链路和通道的概念、他们之间的区别，并说出测试接法的不同之处。

6	在工作区子系统的设计中，一般要遵循哪些原则？

7	水平子系统中双绞线电缆的长度为什么要限制在90m以内？

8	管理间子系统的布线设计原则有哪些？

9	GB50311—2007《综合布线系统工程设计规范》国家标准第7.0.9条为强制性条文，必须严格执行。请问该条是如何规定的？为什么这样规定？

10	综合布线系统的基本含义是什么？与传统布线相比，具有哪些特点？

11	简述双绞线电缆以及光缆的类别和特点。试比较双绞线电缆和光缆的优缺点。

12	简述在布线施工前应该进行哪些准备工作? 施工后应该进行哪些收尾工作?

13	综合布线系统的基本含义是什么？与传统布线相比，具有哪些特点？

14	常见的网络传输介质有哪些？各有什么样的特点？应该用在什么环境？

15	思考屏蔽双绞线与非屏蔽双绞线各自特点？

16	光缆主要类型有哪些类型？光缆选用应该考虑什么？

17	双绞线电缆的连接器件有哪些？这些连接器件如何与双绞线电缆连接从而构成一条完整的通信链路？

18	综合布线工程选用线管、线槽、桥架时，应考虑哪些问题？

19	光纤介质的连接器件有哪些？这些连接器件如何与光缆连接从而构成一条完整的通信链路？

20	配线架在综合布线的有什么作用？

21	综合布线系统由哪几个子系统组成？

22	综合布线系统有哪几个设计等级？分别适用于什么场合？其组网介质分别是什么？

23	连接件的作用是什么？它有哪些类型

24	双绞线电缆有哪几类？各有什么优缺点

25	光缆主要有哪些类型？应如何选用？

26	综合布线中的机柜有什么作用？

27	选用布线用线管线槽和桥架时，应该考虑哪些问题？

28	 如何选择配线子系统的线缆类型？

29	 大开间水平布线有几种方案？试分别叙述，并分别叙述它们运用的场合。

30	 配线子系统有几种布线方法？试分别叙述。

31	 简述配线子系统的设计步骤。

32	信息插座引针与 4 对双绞线电缆有哪几种端接方式？在一个工程中，能否混合使用？

33	如何确定设备间的位置和大小？

34	设备间、交接间对环境有哪些要求？

35	 建筑群布线有几种方法？比较它们的优缺点。

36	为什么说综合布线系统是一种标准通用的信息传输系统？

37	综合布线设计的一般步骤是什么？

38	作为网络综合布线系统，在物理上主要的验收有哪些？

39	综合布线系统产品选用的原则是什么？

40	以前的布线方式和综合布线系统有什么不同？

41	作为使用者，我们应当如何管理综合布线系统？

42	简述结构化布线系统的特点

43	为何双绞线缆中的双绞设计可以补偿串扰影响?

44	请问在综合布线中，信息模块的安装原则是什么？

45	设备间的设计应符合哪些规定？

46	在进行布线的时候，需要注意哪些事项？

47	双绞线两个标准是什么？具体接法如何？直通线和交叉线的接法是怎样？

48	叙述综合布线系统各部分的组成、工作内容和注意事项

49	综合布线系统的安全涉及哪几方面内容各应注意什么?

50	建筑群布线有哪几种方法?试比较它们的优缺点。

51	在某一楼层中共有48个工作区，每个工作区内有2个信息插座，楼层配线架在该楼层中部，其中信息插座距楼层配线架最近的距离为28米，最远的为69米，端接容差为6米，请计算机该楼层布线共需要多少箱线？

52	如何确定设备间的位置及面积？

53	一条工作在850nm波长的光缆链路，长度为2km，使用了2个耦合器，2个熔 接点，试计算该链路的衰减极限值（写出计算过程）。如果测得该链路的衰减值为10dB，请判断该链路是否为合格链路？

54	已知某布线系统共有100个信息点，最远信息插座离楼层配线架的长度为30m，最近信息插座离楼层配线架的长度为10m，每个信息插座有2个信息口，试计算需订购的电缆数量（箱数）是多少？最终RJ45的总需求量是多少？信息插座需要多少？（写出计算过程）

55	配线子系统缆线规定为多长？缆线能否超出这一规定，为什么？

56	配线子系统有几种布线方法？试分别叙述

57	干线子系统布线方法有哪些？并说明其特点。

58	干线子系统的连接方式有哪些？如何选择这些连接方式？

59	设备间、电信间对环境有哪些要求？

60	简述管理子系统的管理方式有哪些?各有什么特点？

61	综合布线系统的防火设计要求有哪些？

62	已知某办公楼共三层，一层需要安装30个计算机信息点，二层需要安装50个计算机信息点，三层需要安装40个计算机信息点。设备间定在二楼的弱电间，楼内所有信息点将布设5类非屏蔽双绞线电缆直接连接到设备间内的配线架。请问设备间内应选用何种线路管理器件？数量是多少

63	已知某学生宿舍楼有七层，每层有10个房间，要求每个房间安装2个计算机网络接口，以实现100M接入校园网络。为了方便计算机网络管理，每层楼中间的楼梯间设置一个配线间，各房间信息插座连接的水平线缆均连接至楼层管理间内。根据现场测量知道每个楼层最远的信息点到配线间的距离为70米，每个楼层最近的信息点到配线间的距离为10米。请你确定该幢楼应选用的水平布线线缆的类型并估算出整幢楼所需的水平布线线缆用量。实施布线工程应订购多少箱电缆？

64	假设由你来设计一座新建办公楼的综合布线的水平布线的管槽系统（走廊和房间内）和工作区信息插座底盒，请分别对这二项内容设计一个隐蔽而不影响美观的方案。

65	垂直敷设主干电缆有哪些方法，分别用于什么场合？

66	简述向下垂放电缆布线方法的基本步骤。

67	智能小区挂设架空电缆主要采用哪些方法，分别用于什么场合？

68	当工程施工中发生火灾，应如何处理？

69	请简述EIA/TIA 568A标准和568B标准所规定的线序。为什么模块端接、模块化配 线架安装必须采用这两种标准之一？

70	请简述综合布线工程施工前准备工作的主要内容。

71	综合布线系统的基本含义是什么？与传统布线相比，具有哪些特点？

72	双绞线电缆有哪几类？各有什么优缺点？

73	选用布线用线管、线槽和桥架时应该考虑哪些问题？

74	配线子系统有几种布线方法？试分别叙述。

75	光缆主要有哪些类型？应如何选用？

76	综合布线系统的设计等级可以分为哪3级，每个等级有何特征？

77	简述非屏蔽双绞线电缆的优点。

78	简述综合布线系统的设计步骤。

79	双绞线敷设施工的基本要求是什么?

80	综合布线施工管理中如何做好施工进度管理?

81	综合布线中的连接器件都有哪些？说明其用途

82	超五类，六类和七类综合布线的标准分别是什么？

83	信息模块的安装有哪些步骤？需要使用哪些工具？

84	超五类、六类和七类综合布线的标准分别是什么？