10.板的一般构造之二

1.楼板里面都有（受力）钢筋和（分布）钢筋。

2.试阐述一下楼板中分布钢筋的作用?

答：作用一是将荷载均匀地传给受力钢筋；二是抵抗因混凝土收缩及温度变化在垂直于受力钢筋方向的拉力；三是固定受力钢筋的位置。

3.板中分布钢筋设置的要求？

答：单位宽度上的配筋不宜小于单位宽度上的受力钢筋的15%，且配筋率不宜小于0.15%；分布钢筋直径不宜小于6mm，间距不宜大于250mm；当集中荷载较大时，分布钢筋的配筋面积尚应增加，且间距不宜大于200mm。

4.在楼板角部，宜沿下列哪些方向设置附加钢筋？（ABC）

A.两个正交方向    B.斜向平行    C.放射状   D.任何方向